Общество с ограниченной ответственностью ПРОЕКТ «ГЕОЗЕМСТРОЙ»

Генеральный план сельского поселения Дубовской сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области.

Часть II Материалы по обоснованию проекта Генерального плана сельского поселения Дубовской сельсовет

Воронеж 2014г.

ЧАСТЬ II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУБОВСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ

ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящий проект разработан авторским коллективом ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ»

| Директор ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ» | _______________________________ | Прилепин В.А. |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела проектирования | _______________________________ | Поздоровкина Н.В. |
| Ведущий специалист отдела проектирования | _______________________________ | Малыгина Т.Н. |
| Специалист отдела проектирования | _______________________________ | Демянчук А.С. |
| Специалист отдела проектирования | _______________________________ | Симачкова Ю.Н. |

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	7

РАЗДЕЛ 1: АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.	13

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	13

1.1. Экономико-географическое положение и факторы развития.	13

1.2. Административно-территориальное устройство сельского поселения	14

1.3. Краткий историко-градостроительный анализ территории сельского поселения	15

1.4. Природно-ресурсный потенциал сельского поселения	21

1.4.1. Климат и агроклиматический потенциал	21

1.4.2. Водные ресурсы	23

1.4.3. Почвенные ресурсы	25

1.4.4. Лесосырьевые ресурсы	25

1.4.5. Система особо охраняемых природных территорий	26

1.4.6. Ландшафтно-рекреационный потенциал. Инженерно-геологическая оценка территории	26

1.5. Население и демография сельского поселения	26

1.6. Экономическая база	31

1.7. Земельный фонд сельского поселения и категории земель.	33

1.7.1. Земли сельскохозяйственного назначения	34

1.7.2. Земли населенных пунктов	35

1.7.3. Земли промышленности, энергетики транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	35

1.7.4. Земли особо охраняемых территорий	36

1.7.5.Земли лесного фонда	37

1.7.6.Земли водного фонда	37

1.7.7. Земли запаса	38

1.8. Планировочная организация сельского поселения и функциональное зонирование	39

1.8.1. Планировочная организация территории сельского поселения и функциональное зонирование населенных пунктов	39

1.9. Объекты капитального строительства местного значения	46

1.9.1. Инженерная инфраструктура	49

1.9.2. Транспортная инфраструктура	52

1.9.3. Объекты жилищного строительства	53

1.9.4. Объекты социальной инфраструктуры сельского поселения	54

1.9.5. Объекты массового отдыха жителей поселения. Благоустройство и озеленение территории поселения.	68

1.9.6. Объекты специального назначения. Обеспечение территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронения	69

РАЗДЕЛ 2: ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	70

2.1. Базовый прогноз численности населения сельского поселения Дубовской сельсовет.	72

2.2. Предложения по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональное и градостроительное зонирование	73

2.2.1. Функциональное  зонирование	73

2.2.2. Градостроительное  зонирование	73

2.2.3. Архитектурно-планировочное освоение	75

2.3. Предложения по оптимизации административно-территориального устройства сельского поселения Дубовской сельсовет.	76

2.4. Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия на территории сельского поселения	106

2.5. Предложения по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения	109

2.5.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры	109

2.5.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры	113

2.5.3. Строительство и модернизация жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства	114

2.5.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры	115

2.5.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения	116

2.5.6. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально-складскими объектами и объектами промышленного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства	117

2.5.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения — местами сбора бытовых отходов и местами захоронений	118

2.6.  Экологические проблемы и пути их решения. Природоохранные мероприятия.	118

2.6. Технико-экономические показатели.	127

РАЗДЕЛ 3: ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	129

3.1. Мероприятия по оптимизации административно-территориального устройства сельского поселения	130

3.2. Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональному и градостроительному зонированию	131

3.3. Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия местного значения на территории сельского поселения	132

3.4. Мероприятия по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения	132

3.4.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры	132

3.4.2. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры	135

3.4.3. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры	136

3.4.4. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры	136

3.4.5. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально - складскими объектами и объектами промышленного производства.	137

3.4.6. Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация мест захоронения	137

3.5. Мероприятия по охране окружающей среды	137

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| 1.Текстовые материалы на бумажном носителе |
| Утверждаемая часть |
| ЧАСТЬ 1: | Положения о территориальном планировании проекта генерального плана сельского поселения Дубовской сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Часть I |
| Материалы по обоснованию генерального плана |
| ЧАСТЬ 2: | Материалы по обоснованию проекта генерального плана сельского поселения Дубовской сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Часть II |
| Раздел – ИТМ ГОЧС | Пояснительная записка (Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера)). |
| 2.Графические материалы на бумажном носителе |
| Утверждаемая часть |
| 1 (I) | Сводная карта (основной чертеж) генерального плана сельского поселения Дубовской сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области |
| 2 (I) | Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения сельского поселения Дубовской сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области |
| 3 (I) | Карта развития объектов транспортной инфраструктуры сельского поселения Дубовской сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области |
| 4 (I) | Карта развития объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, утилизации и переработки бытовых отходов и промышленных отходов сельского поселения Дубовской сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области |
| 5 (I) | Карта границ населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав сельского поселения Дубовской сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области |
|  | Карта генерального плана населенных пунктов с. Дубовое и д. Софьино сельского поселения Дубовской сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области |
|  | Карта генерального плана населенных пунктов п.Новый Свет и д. Садовая сельского поселения Дубовской сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области |
|  | Карта генерального плана населенных пунктов с. Хворостянка и д. Сергеевка сельского поселения Дубовской сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области |
|  | Карта генерального плана населенных пунктов с. Ивановка сельского поселения Дубовской сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области |
| Материалы по обоснованию генерального плана |
| 1(II) | Карта границ существующих населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Дубовской сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области |
| 2(II) | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения сельского поселения Дубовской сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области |
| 3(II) | Карта территорий объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий сельского поселения Дубовской сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области |
| 4(II) | Карта зон с особыми условиями использования территории сельского поселения Дубовской сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области |

# ВВЕДЕНИЕ

Проект Генерального плана сельского поселения Дубовской сельсовет разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (№224-ФЗ от 18.07.2011), инструкцией, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г. №150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 11-04-2003), а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов, соответствующих норм и правил в области градостроительства.

В настоящем томе генерального плана представлены материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка), в которых проведен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского совета,  выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития инженерно-транспортной инфраструктуры (автодороги, транспорт, водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенного пункта, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха и др.).

Согласно ст.23 ГрК РФ подготовка проекта генерального плана сельского совета  осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Липецкой области и Российской Федерации положений о территориальном планировании, с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 Кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения Дубовской сельсовет, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- Выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- Архитектурно-планировочное решение территории населенных пунктов  село Дубовое, село Ивановка, деревня Софьино, село Хворостянка, деревня Сергеевка, посёлок Новый Свет, деревня Садовая с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- Определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территории сельского поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет  грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы конкретного сельского поселения. Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий и т. д. Кроме того, градостроительная документация позволит решить проблемы наполняемости местного бюджета, определить земли арендаторов и собственников, а также перераспределить налоги.

Генеральный план сельского поселения Дубовской сельсовет включает в себя материалы по анализу существующего положения поселения и предложения по градостроительному развитию селитебных, рекреационных, производственных, коммунально-складских и других зон сельской инфраструктуры. Специальный раздел включает инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

В основу настоящего проекта положены данные, предоставленные службами и администрацией сельского поселения Дубовской сельсовет в  2014 г.:

- Закон Липецкой области от 28.04.2010 № 382-ОЗ 
«Об Административно-территориальном устройстве Липецкой области» (принят постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 15.04.2010 № 1294-пс);

- Устав сельского поселения Дубовской сельсовет;

- Описание границ сельского поселения Дубовской сельсовет, картографический материал М 1:2000,  М 1:100000;

- Данные анкетного обследования;

- Ответы на представленные запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории сельского поселения Дубовской  сельсовет Добринского муниципального района.

Нормативная база:

В результате системного анализа требований действующего законодательства и нормативных документов установлено, что разработка генерального плана должна осуществляться с соблюдением требований следующих документов:

Законы Российской Федерации и Липецкой области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№224-ФЗ от 18.07.2011);

- Закон Липецкой области «Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области» (№126-ОЗ от 23 сентября 2004);

- Закон Липецкой области «О правовом регулировании отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Липецкой области» от 20.08.2009г. № 1069-пс;

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (№191 - ФЗ от 19.07.2011);

- Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» (№ 240-ФЗ от 27.07.2010);

- Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 19.07.2011);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от  04.12.2006);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006)

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от  25.06.2002);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от  06.10.2003);

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (N 257-ФЗ от  18 октября 2007 года);

Строительные нормы и правила

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.02.01-83* «Основание зданий и сооружений»

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»  и др.

Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования  к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

Прочие документы:

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских 
электрических сетей»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- МДК 4-05.2004 «Методика  определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р;

- «Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденные Постановлением Совета Министров СССР №255 от 26. 03. 1984г.;

- «Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденные Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992;

- «Рекомендации  по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», Москва1994,Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству Минстроя России;

- Концепция демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 135;

- «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденные Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469;

- Стратегия социально-экономического развития сельского поселения Дубовской сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на период до 2020 года;

- Постановление совета депутатов Липецкой области от 25.08.2005 № 933-пс «О перечне автомобильных дорог общего пользования Липецкой области, являющихся областной собственностью»;

- Постановление администрации Липецкой области «Об утверждении областной целевой программы «Доступная среда на 2011-2015 годы» от 13.05.2011 года №156;

- Постановление администрации Липецкой области от 11.05.2011 N 153 "Об утверждении областной целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства в Липецкой области на 2011 - 2015 годы";

- Постановление администрации Липецкой области от 28.12.2010 N 480 "О государственной поддержке в обеспечении жильем молодых семей на 2011-2015 годы"

- Постановление администрации Липецкой области от 17.02.2011 N 43
(ред. от 30.12.2011) "Об утверждении областной целевой комплексной программы "Развитие инновационной деятельности в Липецкой области на 2011 - 2015 годы";

- Постановление администрации Липецкой области от 13.10.2011 N 364 "Улучшение инвестиционного климата в Липецкой области, 2012-2014 годы"

- Постановление администрации Липецкой области от 09.10.2008 N 272 "Население Липецкой области: стратегия народосбережения (2009-2014 годы)"

- Постановление администрации Липецкой области от 23.09.2010 N 330 "Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры Липецкой области на 2010-2020 годы"

- Постановление администрации Липецкой области от 19.12.2012 N 521 "Модернизация и развитие промышленности Липецкой области на 2013-2020 годы"

- Постановление администрации Липецкой области от 22.06.2012 N 253 "Развитие народных предприятий в Липецкой области на 2012-2014 годы"

- Постановление администрации Липецкой области от 23.08.2012 N 345 "Программа развития малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2013-2020 годы"

- Постановление администрации Липецкой области от 28.09.2012 N 395 "Леса Липецкой области на 2013-2020 годы"

- Постановление администрации Липецкой области от 07.08.2012 N 317 "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Липецкой области на 2013-2020 годы"

- Постановление администрации Липецкой области от 09.08.2012 N 320 "Охрана окружающей среды Липецкой области на 2013-2020 годы"

- Постановление администрации Липецкой области от 01.11.2011 N 387 "Развитие туризма в Липецкой области (2011-2018 годы)"

- Постановление администрации Липецкой области от 30.12.2011 N 481 "Программа дорожной деятельности Липецкой области на 2012-2017 годы"

- Постановление администрации Липецкой области от 25.09.2012 N 387 "Развитие водохозяйственного комплекса Липецкой области в 2013-2020 годах"

- Обеспечение населения Добринского муниципального района качественной  инфраструктурой  и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы;

- Развитие социальной сферы Добринского муниципального района на 2014-2020годы;

- Создание условий  для развития экономики Добринского муниципального района на 2014-2020годы;

- Создание условий для обеспечения общественной безопасности населения и территории Добринского муниципального района на 2014-2020 годы;

- Развитие системы эффективного муниципального управления Добринского муниципального района на 2014-2020 годы;

- Районная  целевая программа «Модернизация и развитие пассажирского транспорта Добринского муниципального района на 2013-2015годы»;

- Районная  целевая программа "Молодежь Добринского муниципального района на 2013-2015 годы";

- Районная  целевая программа "Население Добринского муниципального района: стратегия народосбережения на 2013-2015"

- Районная  целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Добринском муниципальном районе на 2013-2015 годы"

- Районная целевая программа «Программа развития малого и среднего предпринимательства в Добринском муниципальном районе на 2013-2016 годы»;

- Районная  целевая программа "Культура Добринского муниципального района на 2013-2015 годы»;

- Районная  целевая программа «Комплексные  меры  противодействия злоупотреблению наркотиками  и их незаконному обороту  на  2013-2015 годы»;

- Районная  целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Добринского муниципального района на 2013-2015 годы»;

- Районная  целевая программа "Доступная среда на 2012-2015 годы»;

- Районная  целевая программа «Строительство, реконструкция и капитальный  ремонт объектов социальной  сферы Добринского  муниципального района  Липецкой  области  на 2013-2015 годы»;

- Районная  целевая программа «Организация  газоснабжения  в  границах  Добринского муниципального  района  на  2012-2014 годы»;

- Районная  целевая программа «Развитие  автомобильных  дорог  местного  значения  Добринского  муниципального  района  на  2012 –2014 годы»;

- Районная целевая программа «Совершенствование организации школьного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях Добринского муниципального района на 2012-2014 годы»;

- Районная целевая программа «Поддержка одаренных детей Добринского муниципального района и их наставников на 2013-2017 годы»;

- Районная  целевая программа «Ресурсное обеспечение развития образования Добринского муниципального района 2012-2014 годы».

- Областная программа «Свой Дом на 2011-2015 годы», Постановление администрации Липецкой области от 28.12.2010 N 478

- Областная программа «О государственной поддержке в обеспечении жильем молодых семей на 2011-2015 годы». Постановление администрации Липецкой области от 28.12.2010 N 480

Содержанием настоящего тома являются материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка).

Графические материалы представлены на основных чертежах генерального плана и на фрагментах чертежей, содержащих границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

Материалы по территориям, подверженным риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также о возможных направлениях снижения рисков в использовании территорий приведены в разделах 1.10.-1.11. раздела 1 настоящей части.

В составе Генерального плана сельского поселения Дубовской сельсовет  выделены следующие временные сроки его реализации:

- расчетный срок Генерального плана сельского поселения Дубовской сельсовет, на который рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана - 2034 год;

- первая очередь Генерального плана сельского поселения Дубовской сельсовет, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана - 2024 год.

Проектные решения Генерального плана сельского поселения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки сельского поселения.

# РАЗДЕЛ 1: АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

# ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

### 1.1. Экономико-географическое положение и факторы развития.

Общая характеристика Добринского  муниципального района

Добринский муниципального район расположен в пределах Окско-Донской низменности Центрального Черноземья в юго - восточной части Липецкой области. На западе граничит с Усманским районом, на северо - востоке с Грязинским районом, на востоке с Тамбовской областью, на юге с Воронежской областью. Его территория составляет 1667 км². В состав района входят 19 сельских поселений со 116 населенными пунктами. В районе проживает 36167 человек.

Добринский муниципальный район представляет собой крупный аграрно-промышленный комплекс, в который входят сельскохозяйственные предприятия, крестьянские и фермерские хозяйства, крупнейший в России Добринский сахарный завод, широкая сеть потребительской кооперации, объекты малого и среднего бизнеса и ряд других предприятий и организаций.

Общая характеристика сельского поселения Дубовской сельсовет

Сельское поселение Дубовской сельсовет расположен в центре русской равнины на среднерусской возвышенности в юго-западной части Липецкой области, находится в пределах черноземной полосы в лесостепной зоне. Рельеф территории спокойный с общим понижением на северо-восток. Климат умеренно-континентальный, направление господствующих ветров: юго-восточное.

Поселение граничит на севере- с Плавицком сельсоветом Петровского района Тамбовской области, на востоке- с Пушкинским сельсоветом Добринского муниципального  района Липецкой области, на западе- с Княже- Байгорским сельсоветом Грязинского района Липецкой области, на юге- с Хворостянским сельсоветом Добринского муниципального района Липецкой области.

В границах сельского поселения находятся следующие населенные пункты:  село Дубовое, село Ивановка, деревня Софьино, село Хворостянка, деревня Сергеевка, посёлок Новый Свет, деревня Садовая. Административным центром сельского поселения является  село Дубовое, насчитывающие  1004  хозяйств. Село Дубовое является административным и культурным центром поселения.

Сельское поселение Дубовской сельсовет расположено в 45 км от районного центра, до областного центра 70 км.

Село Дубовое связано территориальными автодорогами со многими населенными пунктами Добринского муниципального района, с городами Липецк, Воронеж. Через село Хворостянка проходит автотрасса областного значения Добринка-Грязи-Липецк.

Имеется автобусное сообщение Добринка- Дубовое , которое осуществляется 2 раза в неделю.

На территории сельского поселения Дубовской сельсовет протекает река Лукавка. Имеются  семь прудов.

Протяженность сети дорог фактически составляет   16 км, в том числе: асфальтированных дорог  7,6  км, отсыпанных щебнем -3,2 км, грунтовых дорог - 5,2 км.

В настоящее время  сельское поселение газифицировано, кроме деревни Садовая и поселка Новый Свет,  где минимальная нагрузка  газификации не выдерживается (10 домовладений на 1 км. газопровода).

На территории сельского поселения расположено:

- два сельских дома культуры в с.Дубовое  (директор-  Курзякова Светлана Николаевна) и в с.Хворостянка (Бирюкова Татьяна Анатольевна);

-две библиотеки в с.Дубовое (заведующая Бурылина Анастасия Николаевна)  и  в с.Хворостянка (заведующая Кудряшова Любовь Александровна);

- офис врача общей практики в с.Дубовое,( врач общей практики- Малютина Наталия Дмитриевна);

-аптека ( фармацевт- Кузьмичева Ольга Борисовна);

-фельдшерско-акушерский пункт в с.Хворостянка (заведующая Вострикова Зинаида Ивановна);

-почтовое отделение  в с. Дубовое, (заведующая  Головина Татьяна Владимировна),  в с.Хворостянка (заведующая Боева Ольга Ивановна);

-филиал сберкассы  с.Дубовое (заведующая Кель Надежда Юрьевна);

-магазинов и киосков-10.

### 1.2. Административно-территориальное устройство сельского поселения

Сельское поселение Дубовской сельсовет является самостоятельным муниципальным образованием. Границы  и статус территории сельского поселения установлены Законом Липецкой области от 23 сентября 2004 г. N 126-ОЗ "Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области" (18 августа 2010 г.) приложение № 86.

На западе граничит с Усманским районом, на северо-востоке с Грязинским районом, на востоке с Тамбовской областью. Площадь сельского поселения составляет 12363 га.

В границах сельского поселения находятся следующие населенные пункты:  село Дубовое, село Ивановка, деревня Софьино, село Хворостянка, деревня Сергеевка, посёлок Новый Свет, деревня Садовая. Административным центром сельского поселения является  село Дубовое, насчитывающие  1004  хозяйств. Село Дубовое является административным и культурным центром поселения.

Изменения границ сельского поселения на данный момент не требуется.

Описание границы сельского поселения Дубовского сельсовета Добринского муниципального района Липецкой области

Граница территории Дубовского сельсовета проходит от начальной точки 1 (стык границ Грязинского района, Дубовского и Хворостянского сельсоветов) по границе Грязинского района до 11 точки (стык Грязинского района, Тамбовской области, Дубовского сельсовета). От 11 точки до точки 3 (стык границ Тамбовской области, Дубовского, Пушкинского сельсоветов) граница проходит по границе Тамбовской области. От точки 3 граница идет в южном направлении по середине пруда, затем меняет направление на запад по полевой дороге на протяжении 1250 м. Далее граница меняет направление на юг по полевой дороге на протяжении 1750 м, затем граница проходит в юго-западном направлении по балке протяженностью 1500 м. Далее граница проходит в западном направлении по лесополосе, которая остается на территории сельсовета. Затем граница идет на юг по полевой дороге протяженностью 1250 м. Далее граница проходит в западном направлении по меже протяженностью 1780 м, затем проходит по автодороге Грязи-Хворостянка-Добринка, с подъездом ст. Хворостянка (исключая из сельсовета) до точки 2 (стык границ Дубовского, Пушкинского, Хворостянского сельсоветов).

От точки 2 до точки 1 граница проходит по железной дороге, исключая ее из сельсовета.

### 1.3. Краткий историко-градостроительный анализ территории сельского поселения

У каждого населённого пункта, как и у человека, есть своя биография, называемая историей. Село Дубовое, по сравнению с соседними сёлами, молодое: через 2 года ему исполнится 100 лет. А селу Хворостянка через 3 года исполнится 230 лет. Ивановка старше Хворостянки на 40 лет.  Как видите, разница большая.

Но и у нашего села много ярких страниц. Перечислим их.

1911 г. - возникла д. Дубовка (Софьино -1)

1917 г. -  провозглашение советской власти

1918 г. -  новые административные деления

1924 г. -  первые сельхозартели

1929 г. -  образован Хворостянский район

1929 г. -  открыта начальная школа

1932 г. -  создан племсвиносовхоз Воронежского свиноводческого треста

1932 г. -  открыт сельский клуб и библиотека

1939 г. -  начальная школа переведена в один из бараков

1941 г. -  начало Великой Отечественной войны

1945 г. -  окончание войны (9 мая)

1945 г. -  племсвиносовхоз переименован в птицесовхоз «Пушкинский» (1.06. 1945)

1957 г. -  деревни - Веселова (к-з им. Молотова), Таранчево (к-з «Борец за                социализм»), Фоновка (к-з им. Кирова), Октябрьское (к-з «Новый  свет»), Архисвятка (к-з им. Крупской) - с 8 мая 1957 г. стали 3-им отделением птицесовхоза «Пушкинский»

1960 г. - образован Дубовской сельский совет

1963 г. -  открыта средняя школа с.Дубовое

1965 г. -  построен ДК с Дубовое;.

1967 г. -  3-е отделение совхоза «Пушкинский» отошло к совхозу «Хворостянский» как 2-е отделение

1974 г. -  открыта Добринская бройлерная птицефабрика

1974г.- птицесовхоз «Пушкинский» получил статус животноводчески- растениеводческого.

1973 г. -  заложен парк

1974 г. - установлен памятник воинам, погибшим во время войны 1941-1945 гг. В 1984г.- были открыты детские сады в с.Хворостянка и с.Дубовое.

1984г.- были телефонизированы  населенные пункты сельского поселения.

1992 г. -  построено новое здание средней школы

1996г.- на территории сельского поселения началась газификация населенных пунктов и объектов соцкультбыта, было проложено 66 км газовых сетей высокого, среднего и низкого давления, было газифицировано 820 квартир.

2000 г. -  с-з «Пушкин» переименован в ЗАО «Зерос».

2006 г. -  школа получила наименование МОУ СОШ с. Дубовое.

2007 г. - был открыт офис общей врачебной практики;

2011г.- открыт детский сад на базе МБОУ СОШ с.Дубовое

Историю села делают конкретные люди. Много сделали для развития села бывшие директора совхоза «Пушкинский»: Решетняк, Капустин, Шиндин Ив. Вас., Старцев Мих. Ив., Максимов М. Ф., Тутыхин В. Ф., Свиридов В. Д., Юров А. И., Бугро В. И., Ермолин А. А. и др. А сколько сменилось председателей сельского совета, главных специалистов совхоза и специалистов среднего звена - никто не считал. Много трудилось людей на полях и животноводческих фермах. Но об этих замечательных тружениках мы мало что знаем.

В историю села Дубовое вписали яркие страницы защитники Родины, которые отстояли свою землю от фашистского нашествия. Всего из Дубовского сельского совета, на территории которого находилось много деревень и сёл, на фронт ушло 566 человек, а вернулось только 142.

Через огонь афганской  и чеченской войны прошли  28 человек.

Бурное развитие инфраструктуры с.Дубовое началось  в 1970 году с приходом директором  птицесовхоза «Пушкинский» Тутыхина В.Ф. За это время была построена дорога с асфальтовым покрытием, соединившая село Дубовое с селом Ивановка и дорогой Добринка- Грязи. В это время началось активное строительство жилья, в селе Дубовое было построено ул.Октябрьская, ул.Лермонтова, ул. Новая,  ул. Молодежная, которая состоит их 15 двухэтажных домов  или 168 квартир. В с.Ивановка построены ул.Молодежная, ул.Школьная, восьмилетняя школа на 70 учащихся. Наряду с этим велось строительство животноводческих ферм, токов, была построена мехмастерская. Практически заново была построена птицефабрика отделения с.Дубовое и с.Хворостянка, были заложены убойный и консервный, инкубационный цеха. Наряду с развитием производства много уделялось быту людей: были построены бани, заложены парки в с.Дубовое и в с.Хворостянка, заложен водопровод в с.Дубовое и в с.Ивановка.

В настоящее время всего на территории сельского поселения зарегистрированы и осуществляют свою деятельность 36 субъектов малого бизнеса, в основном  индивидуальные предприниматели по перевозкам и торговле, также зарегистрирован и действует сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Успех».

Вместе с тем, происходит и развитие сельскохозяйственного производства, представителем которого являются ООО «Пушкинское» , ООО «Агроинвест» ,  ООО «Хворостянское», ООО»Восход», специализирующиеся на выращивание зерновых культур, сахарной свеклой,  ОАО «Куриное Царство» - специализируется на выращивание кур  бройлеров.

Церковь Иоанна Предтечи

Церковь Иоанна Предтечи — православный храм Липецкой и Задонской епархии Липецкой митрополии. Расположена в селе Ивановка Добринского муниципального района Липецкой  области.
Ивановка известна, как деревня Сокольского уезда, по документам 1742 года. Прежнее название —Ладыгино(по владельцу Ивану Ладыгину).
В XIX в. эти земли принадлежали П.Л. Вельяминову, потомку основателя Усмани Степана Вельяминова. До 1928 г. село территориально входило в состав Липецкого уезда Тамбовской губернии.

Предтеченская каменная церковь в Ладыгине (ныне - Ивановка) была построена в 1836 году «тщанием прихожан». Храм являлся приписным к Космодамиановской церкви села Средняя Лукавка. В 1876 году упоминается придел - во имя Святителя Николая. Штат своего церковь Предтечи не имела и обслуживалась священником Средней Лукавки Михаилом Преображенским (рукоположен в 1863 году). В этот период времени приход церкви состоял из 602 душ мужского и 650 женского пола. Земли усадебной 3 десятины, пахотной 33 десятин. Церковным старостой в 1876 году упоминается крестьянин Бородин (с 1873 года).

В 1893 г. у Предтеченской церкви «села Ладыгино- Ивановское» появился свой штат: священник (Матвей Феодорович Беляев, 29 лет, студент, рукоположен 15.02.1876 г., награжден набедренником) и псаломщик (диакон Андрей Иванович Андреев, 62 лет, рукоположен в 1862 году, вдов). Число жителей села мужского пола составляло 667 человек. В земской школе обучался 81, а в школе грамотности 22 человека.

В документах 1911 года отмечено: «Церковь каменная, холодная, построена в 1836 г. на средства прихожан. Престолов три: главный - в имя Зачатия Иоанна Предтечи и придельные: правый - во имя св. Николая и левый во имя св. Пантелеймона. Приход открыт в 1796 году». Дворов в селе насчитывалось 191, «душ мужского пола 678, женскаго 731, великороссы, земледельцы. Душевой надел 3 десятины. В приходе семь деревень: 1-е и 2-е Архисвятское (Березовый лог тоже, в четырех верстах от церкви), Богохранимое (в четырех верстах), 1-я Фоновка (в трех с половиною верстах от храма), Миролюбовка (в двух верстах), Боголюбовка (в двух с половиною верстах) и Зеленовка (Софьино тоже, в восьми верстах от храма). При каждой деревне есть маленькие хутора, на том же разстоянии от храма, как и деревни. Река Лукавка и два пруда в деревнях Архисвятском и Боголюбовке. Школа церковно-приходская, одноклассная. Имеются опись церковного имущества и метрические книги с 1796 года и незначительная библиотека».

В настоящее время ансамбль Предтеченской церкви и колокольни решением Липецкого облисполкома № 874 от 02.11.1971 г. и постановлением главы администрации Липецкой области от 27.02.1992 г. № 106 является памятником архитектуры и объектом культурного значения регионального значения (код памятников 4800000329 и 4800023000 соответственно).

Ивановская колокольня напоминает мусульманский минарет или маяк. Она, как и храм, носит имя Иоанна Предтечи и находится у подножья древнего кургана, в котором якобы похоронен легендарный татарский военачальник Субедей. Церковь же построена в 1796 г. по проекту известного архитектора Н.А. Львова - близкого друга владельца имения Петра Лукича Вельяминова. По сведениям талантливого русского художника Н.А. Бенуа, «курьёзнейшую колокольню в виде маяка» возвел выдающийся итальянский зодчий Томазо Адамини в 1796 году. Как утверждает липецкий краевед А. Яблонский, проект колокольни был сделан для Липецка, в частности, для главного собора города - Христорождественского, но по каким-то соображениям городские власти от него отказались. Скорее всего столь нетрадиционный проект соборной звонницы нашел слишком сильных противников в Тамбовской епархии. Тогда-то П.А. Вельяминов и воспользовался им, благо, средств у него для строительства имелось предостаточно. Но самое интересное, что практически точно такая же колокольня-маяк сохранилась и в селе Арпачёво в Тверской губернии. И все без исключения специалисты, занимавшиеся её изучением, приписывают авторство знаменитому русскому зодчему Николаю Александровичу Львову, строившему там усадебный комплекс для своего дяди Петра Петровича Львова. Причем колокольня в Арпачёво построена ещё в 1782-1791 годах, то есть значительно раньше строительства и соборного храма Липецка, и колокольни в Ивановке.

Правда, в народной памяти сохранилась и другая информация. Старожилы доказывали, что колокольня была построена гораздо раньше. И сделал это какой-то крупный военнослужащий из семейства Лодыгиных. По возвращении из какой-то очередной Крымской кампании он привез с собой пленную татарку необычной красоты – любимую дочь султана – и сделал ее своей наложницей. Татарка эта якобы была дочерью крымского хана. Молодая женщина сильно тосковала по своей далекой родине. Тогда ее владелец приказал возвести для нее высокую башню в виде мусульманского минарета. Туда она будто бы ежедневно поднималась по внутренней лестнице и подолгу смотрела поверх широкой степи в ту сторону, откуда завезли ее в наши просторы.

Существует и другое мнение. Данное сооружение является сторожевой башней, с высоты которой дозорные наблюдали за приближением кочевых орд из «дикого поля» и в случае опасности оповещали Сокольск, Романов и другие сторожевые пункты Белгородской засечной черты.

Список объектов культурного наследия

на территории сельского поселения Дубовский сельсовет

| Наименование объекта | Местонахождение | Обоснование | состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| Церковь Иоанна Предтечи, 1797 | с. Ивановка | Региональный; включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в соответствии с частью 3 статьи 64 федерального закона РФ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» | культовые цели |
| Колокольня,1836 г. | с. Ивановка | Региональный; Согласно решению исполнительного комитета Липецкого областного Совета депутатов трудящихся от 02.11.1974 № 874 |  |

Границы территорий объектов культурного наследия поселения и их зоны охраны для объектов культурного наследия на данный момент в установленном порядке не утверждены.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. №315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.11.2008 № 821) «Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке)» (п.20).

Таким образом, в целях охраны объектов культурного наследия необходимо утвердить границы их территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы их использования, внеся в генеральный план поселения соответствующие дополнения.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. N 618 об утверждении «Положения об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости» (пункт 13 Положения) «Орган государственной власти или орган местного самоуправления, принявший решение об установлении или изменении границы зоны с особыми условиями использования территорий (т.е. зон охраны объектов культурного наследия), представляет в орган кадастрового учета выписку из решения об установлении или изменении границ таких зон, перечень координат характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат, а также перечень ограничений прав в границах такой зоны либо документ, содержащий реквизиты правового акта, предусматривающего такие ограничения, и документ, описывающий местоположение установленной границы зоны с особыми условиями использования территорий». Т.е. границы зон охраны объектов культурного наследия должны быть закоординированы и внесены в государственный кадастр недвижимости. Это положение значительно усложняет подготовку проектов зон охраны, однако исключает все условности прохождения границ территорий, которые применялись ранее.

При подготовке документов территориального планирования поселения (разделов по охране объектов культурного наследия) следует учитывать установленные законодательством полномочия различных органов власти по охране и сохранению объектов культурного наследия.

Так, согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения поселения отнесено (п.13 ч.1 ст.14): «сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения».

Часть 2 статьи 26.3. федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с последующими редакциями) устанавливает, что «к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации (…) относится решение вопросов: (…) п.15) сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения».

Законодательство разделяет понятия «охраны» и «сохранения» объектов культурного наследия. Так, меры (мероприятия) по охране объектов культурного наследия - это полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления: мероприятия, направленные на выявление, изучение, учет, предотвращение разрушения и контроль за использованием и состоянием объектов культурного наследия.  К сохранению объектов культурного наследия относятся ремонтно-реставрационные работы: ремонт, реставрация, консервация, приспособление, воссоздание.

Таким образом,  принципиальными характеристиками для разграничения полномочий по охране и сохранению объектов культурного наследия являются вопросы собственности и категории значения памятников.

Изменившееся в последние годы законодательство об охране объектов историко-культурного наследия  определило новую систему объектов наследия, как по их видам («памятник», «ансамбль», «достопримечательное место», «историческое поселение», «историко-культурный заповедник»), так и по их значимости, добавив муниципальный уровень охраны.

Сегодня объекты культурного наследия поселения представлены видом «памятник». Однако ряд территорий обладают всеми признаками такого вида  объекта культурного наследия, как «достопримечательное место». Для поселения можно выделить «достопримечательные места» - территории и объекты, отражающие те или иные этапы и события истории, в т.ч. участки исторических дорог, место крепости, место усадьбы, место населенного пункта.

Государственная стратегия формирования системы достопримечательных мест, историко-культурных заповедников и музеев-заповедников в Российской Федерации (2007г.) отмечает необходимость создания следующих типов историко-культурных заповедников: этнографических; промышленных; на фрагментах исторических путей и дорог; на местах исторических сражений; археологических; усадебных; городских.

Согласно положениям Федерального закона от 14.03.1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» «органы местного самоуправления могут устанавливать иные категории особо охраняемых природных территорий (территории, на которых находятся памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты, биологические станции, микрозаповедники и другие)»

Для сельского поселения можно выделить «достопримечательные места» - территории и объекты, отражающие те или иные этапы и события истории, в т.ч. участки исторической планировки и застройки разных периодов, территории и объекты, связанные с событиями военной и гражданской истории, историческими личностями, как повлиявшими на территориальное и функциональное развитие, так и оставившие «память» места.

В качестве юридической формы сохранения и представления объектов наследия «достопримечательных мест» законодательство определяет «историко-культурный заповедник», как «выдающийся целостный историко-культурный и природный комплекс, нуждающийся в особом режиме содержания».

Федеральным законом от 25.06.2002 г. «73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ст. 30, 31) предусмотрена норма, что земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы, которая проводиться до начала землеустроительных, земельных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работах, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Вследствие чего необходимо обеспечение обязательного проведения историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению.

Выводы:

Историко – градостроительный анализ развития поселения и его населенных пунктов показал следующее:

1) Градостроительные образования на территории поселения формировались вдоль рек и исторически сформировавшихся дорог.

2)Сельское поселение обладает историко-культурными ресурсами, что создает предпосылки для разработки современных целевых экономических программ развития территорий, основанных на природном ландшафте и культурном наследии.

3)Органам местного самоуправления поселения необходимо совместно с уполномоченными органами государственной власти Липецкой области провести исследования и выявить на их основе объекты историко-культурного наследия, в т.ч. памятники архитектуры в пределах территории поселения.

4) Проведение историко – культурной экспертизы

### 1.4. Природно-ресурсный потенциал сельского поселения

### 1.4.1. Климат и агроклиматический потенциал

Климат

Климатические условия соответствуют умеренно-континентальному климату средней лесостепи с теплым летом и умеренно холодной зимой.

Средняя годовая температура воздуха +5,1 0С, самый холодный месяц – январь -12,80С, самый теплый – июль +24,90С (максимальная температура достигает 38,5 0С).

В среднем за год преобладают ветры западных направлений, повторяемость которых составляет 46%. Наиболее часто наблюдается скорость ветра 1-4 м/с (54,4%), повторяемость штилей составляет 12%. Пятипроцентную составляемость имеет ветер 9м/с и более, а ветер скоростью свыше 15 м/с наблюдается в 0,3% случаях. Наибольшие скорости ветра наблюдаются при западных направлениях, особенно в зимние месяцы, наименьшие – при восточном в теплый период года. В суточном ходе наибольшие скорости ветра наблюдаются в послеполуденные часы, наименьшие – в предутренние.

Относительная влажность воздуха в холодный период 81-87%, в теплый 62-66%.

В целом, климатические условия сельского поселения не вызывают планировочных ограничений.

Климатические характеристики:

- Среднегодовая температура +5,6

- Абсолютный минимум -370С

- Абсолютный максимум +380С

- Годовая амплитуда абсолютных температур 750С

- Средняя температура наиболее жаркого месяца(июль) +19,90С

- Средняя температура наиболее холодного месяца -9,80С

- Количество осадков за год -600м

- Средняя годовая относительная влажность воздуха -76%

- Средняя годовая скорость ветра 4,6 м/с

- Преобладающее направление ветра (дек-фев) –З

- Преобладающее направление ветра(июнь-авг) –С

- Строительно-климатическая зона II В

Геологическое строение

В тектоническом отношении территория расположена в пределах Окско-Донской депрессии, которая включает в себя Шукавкинское поднятие, которое представлено частью северо-западного его крыла. Суммарная величина вертикальных новейших тектонических движений в его пределах с учетом эвстатических изменений уровня Мирового океана изменяется от 0 до +25. В разрезе зоны гипергенеза распространены озерно-ледниковые, аллювиально-озерные отложения, залегающие в основном на коренных породах. В речных и балочных долинах распространен аллювий четырех надпойменных террас.

Геологические строение характеризуется на глубину распространения пресных подземных вод, эту часть разреза слагают породы верхнего девона, мела, неогена и плейстоцена.

Девон представлен верхнефранским подъярусом, в который включены евлановский и ливенский горизонты, которым отвечают одноименные свиты.

Евлановская свита мощностью 25-50 м сложена серыми известняками с включениями глины, железистых оолитов и мергелей в кровле. Погружение подошвы происходит в северном и северо-восточном направлениях.

Ливенская свита мощностью от первых метров до 40 м сложена зеленовато-серыми известняками с прослойками мергелей в основании.

Отложения меловой системы представлены бериасским, валанжинским, готеривским, барремским, аптским и альбским ярусами нижнего отдела. Сложены песками, глинами, алевритами. Мощность 17-20 м.

Неогеновая система представлена отложениями миоцена и плиоцена.

Включает в себя усманскую сериею мощностью до 20 м, сложенной песками мелкозернистыми с прослоями глин; урывскую свиту мощностью до 25 м – пескис галькой в основании, линзами лигнитов и глин; белогорскую свиту мощностью 7-35 м – пески с гравием кварца и кремния.

Образования четвертичного покрова обусловлены аккумулятивной деятельностью ледника, водных потоков и процессов выветривания. Комплекс пород включает аллювиальные, флювиогляциальные, ледниково-озерные отложения, представленные песчаными разностями, и ледниковыми отложениями в виде суглинков с включением дресвы, гравия, валунов. Мощность четвертичных отложений достигает 40 м.

В гидрогеологическом отношении территория работ относится к Окско-Донскому артезианскому бассейну, в пределах которого подземные воды приурочены к отложениям четвертичного, неогенового, возраста. Вода комплекса представлены гидравлически связанными аллювиальными, флювиогляциальными четвертичными и неогеновыми водоносными горизонтами. Общая мощность изменяется от нескольких метров до 40-60 м в левобережье р. Воронеж, составляя в среднем 12-20 м. Водоносный комплекс связан с поверхностями водотоками, которые дренируют его в межень и создают подпор или непосредственно питают его в паводках. Подземные воды используются для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения.

Водоносный локально водоупорный неоком-аптский терригенный горизонт распространен в основном по приводораздельным склонам р.Плавица, обводнен локально. Водосодержащими породами водоносного горизонта служат преимущественно мелко-тонкозернистые пески, мощность водоносного горизонта 17-20 м.

Евлановско-ливенский водоносный горизонт распространен на всей территории исследуемого района. Эксплуатируется одиночными скважинами совместно с неоком-аптским водоносным горизонтом. Водовмещающими породами служат в различной степени трещиноватые известняки «ливенского» и «евланского» возраста. Мощность водоносного горизонта 50-55 м, мощность фильтрующей зоны 10-15 м.

Минерально-сырьевые ресурсы

Ресурсно-сырьевой потенциал складывается из запасов полезных ископаемых, подземных и поверхностных вод, земельных лесных, охотничьих и рыбных ресурсов. На территории отсутствуют месторождения общераспространенных полезных ископаемых, числящихся на государственном балансе. Кроме того, данная территория не входит в контуры поисковых перспективных участков и площадей, изучаемых за счет средств области.

### 1.4.2. Водные ресурсы

Использование подземных вод

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде промышленных предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами.

Поверхностные воды

На территории сельского поселения протекает река Лукава.

Ширина водоохранной зоны р. Лукавка составляет 100 м, водотока б/н, в 2,9 км к западу от н.п. Софьино – 50 м, водотока б/н, у н.п. Садовая–50 м.

Основные запреты и ограничения хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, установлены ст. 65 Водного Кодекса Российской Федерации от 03.06.06 г. № 74-ФЗ:

Площадь поверхностей покрытых водой (акваторий)

| Сельское поселение | Площадь сельских поселений, S, га | Акватории,S, га | Удельн.площадь водн.АкваторS% водн |
| --- | --- | --- | --- |
| Дубовской | 11591,6 | 84,4 | 0,7 |

| Сведения о водотоках на территории Дубовского сельсовета Добринского муниципального района (приводится по монографии «Гидрография рек Липецкой области. Каталог водотоков», Дмитриева В.А., Илатовская Е.С., Липецк, 2010 г.) |
| --- |
| № | Название водотока | Куда впадает и с какого берега | Местоположение истока | Расстояние от устья, км | Полная длина, км | Длина по Липецкой области, км | Площадь водосбора, км² | Примечание |
| 685 | Лукавка | “ (лв) | У н.п. Сергеевка | 44,0 [52] | 28,4 [30] | 28,4 | 227(225) [230] | Каскад из 3-х прудов, местами пересыхает |
| 686 | Б/н, в 2,9 км к З от н.п. Софьино | Лукавка (пр) | В 1,6 км к З от н.п. Софьино | 24,1 | 1,5 | 1,5 | 17,4 (16,2) |  |
| 687 | Б/н, у н.п. Садовая | “ (лв) | В 1,8 км к ЮЗ от н.п. Октябрьская | 17,4 | 5,4 | 5,4 | 39,4 | Вытекает из пруда, пересыхает |

Перечень гидротехнических сооружений, построенных по проектам, расположенных на территории Дубовского сельсовета Добринского муниципального района

| № РР ГТС (12048Т308000***), наименование водохозяйственного объекта, собственность, привязка на местности | объём, млн.м3 | площадь, га | назначение | тип, размеры | Ввод в эксплуатацию, долгота | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плотины | водосброса | водовыпуска, широта |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| № 194 РР Пруд на р. Лукавка, 1,0 км с-в с. Хворостянка, ОКУ «ГК» | 0,612 | 24,65 | м | Н=3,5м | Обводной канал | 1Х500 |  | КР 2011 |
| № 193 РР Пруд на р. Лукавка, 3 ств. в 2,0 км юж. с. Ивановка, ОКУ «ГК» | 0,35 | 23,5 | м | Н=5,0м | ТВАМ 1х3,0х2,5 | 1х500 | 1989 г.-ввод | 1977 г.-проект, Тр.тек.рем. |
| № 13 РР Водохранилище на р. Лукавка, 1 ств. с. Ивановка, с. Новый Свет, ГУЭРМС | 1,78 0, 587 | 100,0 | СХ | Н=7,0м | Сифон 3х1400 | Сифон1х500 52025,431 | 40014,091 1988 г. | 1977 г.-проект, 1989 г.-ввод |

### 1.4.3. Почвенные ресурсы

Почвенный покров является результатом длительного и сложного развития природных условий. В Липецкой области зональным типом почвы являются серые лесные почвы. Наибольшее распространение имеют мощные и выщелоченные черноземы. Оподзоленные черноземы встречаются лишь отдельными небольшими участками.

Почвенный покров Липецкой области отличается разнообразием. Его формирование началось с момента отступления Валдайского ледника (10 - 12 тыс. лет назад) и проходило под воздействием климата, растительности, почвообразующих пород, условий жизнедеятельности разнообразных организмов. Выщелоченные черноземы  занимают свыше 70% всей площади черноземов области. В основном они распространены в западных и северных районах области типичные черноземы занимают 14% общей площади. Значительные массивы этих черноземов сосредоточены в междуречье Олыма и Кшени, на юге Тербунского, а также преобладают в Добринском, Усманском и Липецком районах оподзоленные черноземы в основном сформировались на лессовидных покровных суглинках под воздействием широколиственного леса серые лесостепные почвы занимают второе место в структуре почвенного покрова области после чернозема. Они не получили сплошного распространения и залегают среди черноземов отдельными массивами. Серые лесостепные почвы в основном сосредоточены на правобережье Дона пойменные почвы формируются в поймах рек области поя лугами, лесами, болотами. Все разнообразие пойменных почв можно объединить в две большие группы: пойменные луговые и пойменные лесные почвы. Наибольшим плодородием обладают пойменные луговые почвы, расположенные в центральной части поймы с выровненной поверхностью. Содержание гумуса составляет от 5 до 7%.

### 1.4.4. Лесосырьевые ресурсы

Область расположена в зоне лесостепи. Леса области, главным образом, березовые и сосновые. Небольшие лесные массивы приурочены, в основном, к поймам рек Дон и Воронеж.

Общая площадь земель лесного фонда, всего, тыс. га - 210,6; лесистость, - 8,0; общий запас древесины на корню, млн. м3 - 29,4.

Общая площадь земель лесного фонда, всего, тыс. га - 210,6, лесистость, % - 8,0, общий запас древесины на корню, млн. м3- 29,4.

В общем объеме лесопокрытой площади 38% занято хвойными насаждениями, 41% - твердолиственными и 21% - мягколиственными. В лесах преобладающие породы: дуб высокоствольный и низкоствольный (40% площади земель, покрытых лесной растительностью), сосна (37), береза (9), осина (5), ольха черная (6%). Остальные породы занимают значительно меньшую площадь. Так, на долю древостоев ясеня приходится 0,4%, клена - 0,3%.

Возрастная структура лесов очень неравномерная. Преобладают средневозрастные древостои - 60%. Спелые и приспевающие насаждения составляют 9%, молодняки - 31%.

Ежегодно рубки ухода проводят на площади 3 тыс. га, в том числе на площади 1,7 тыс. га - рубки ухода в молодняках. В процессе рубок ухода заготавливается 80-110 тыс. м3 в год, а прочие рубки промежуточного пользования дают 20-25 тыс. м3.

В лесах области более 40% покрытых лесной растительностью земель заняты древостоями искусственного происхождения. В целом по области обеспечивается своевременное вовлечение в лесовосстановление вырубок.

К I и II классам пожарной опасности, характеризующихся наивысшей горимостью лесов, отнесено более 74 тыс. га лесного фонда области, к III классу со средней горимостью лесов - 74 тыс. га и к IV и V классам с низкой горимостью лесов - 16 тыс. га. Средняя площадь пожаров всех типов - 95 га/год, или 0,5 га на 1000 га земель, покрытых лесной растительностью.

Санитарное состояние лесов области оценивается как удовлетворительное, вместе с тем наблюдается увеличение площадей очагов вредителей и болезней леса, особенно следует отметить поражение насаждений корневой губкой.

### 1.4.5. Система особо охраняемых природных территорий

На территории сельского поселения Дубовский сельсовет отсутствуют особо охраняемые природные территории.

### 1.4.6. Ландшафтно-рекреационный потенциал. Инженерно-геологическая оценка территории

Природные рекреационные ресурсы представляют собой комплекс физических, биологических и энергоинформационных элементов и сил природы, которые используются в процессе восстановления и развития физических и духовных сил человека.

Основными местами рекреационного отдыха населения являются существующие водные объекты – река Лукавка и пруды на территории сельского поселения с удобными местами для купания и рыбалки.

Лес, луга на территории поселения богаты целебными травами, разнообразными грибами, ягодами, что делает его весьма привлекательным для отдыха.

Климат умеренно-континентальный с теплым продолжительным летом и умеренно-холодной зимой, наиболее благоприятен для летних видов отдыха и, в меньшей степени, для зимних видов туризма.

Выводы:

1. Наличие земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения, развития садоводства и огородничества, личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств;

2. Наличие эстетически и экологически притягательных природных ландшафтов;

3. Благоприятная экологическая ситуация; низкий уровень антропогенного воздействия на территории поселения;

4. Комфортная экологическая среда проживания населения.

### 1.5. Население и демография сельского поселения

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются  динамика  численности населения, его  возрастная структура.  Наряду с природной, экономической и экологической составляющими  они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории поселения. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

Развитие демографической ситуации в Добринском муниципального районе в целом отражает демографическую ситуацию как в Липецкой области, так и в РФ. Она характеризуется ростом естественной убыли населения вследствие низкой рождаемости и высокой смертности населения. Отмечается старение населения, высокая смертность среди лиц трудоспособного возраста и особенно мужчин. В связи с этим предполагается большой разрыв в ожидаемой продолжительности жизни у мужчин и женщин. Незначительный миграционный прирост населения не влияет на демографию в районе. А лица, прибывшие из Ближнего зарубежья, создают лишь проблемы и пополняют ряды социально неблагополучных семей. Ежегодно в России вымирает целая губерния

Численность населения в разрезе населенных пунктов

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Проживающие в домах по типам жилой застройки | В том числе | В том числе малоимущих граждан/семей, нуждающихся в улучшении жилых условий |
|  |  |  | Индивидуальная | В т.ч. усадебная (площадь приусадебного участка не менее 800 кв.м) | Многоквартирная малоэтажная (1-2 этажа) | Многоквартирная среднеэтажная (3-5 этажей) | Многоквартирная многоэтажная (6 и более этажей) | Ветхое жилье | В т.ч.из ветхого подлежит сносу (имеется постановление о сносе) |  |
| 1 | С.Дубовое | 595 | 515 | 515 | 80 | - | - | - | - | 1 |
| 2 | С.Ивановка | 173 | 173 | 173 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | П.Новый Свет | 35 | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Д.Садовая | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Д.Сергеевка | 33 | 33 | 33 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Д.Софьино | 717 | 336 | 336 | 381 | - | - | - | - | - |
| 7 | С.Хворостянка | 703 | 567 | 567 | 136 | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО | 2266 | 1669 | 1669 | 597 | - | - | - | - | 1 |

Демографическая ситуация в сельском поселении  2009 – 2011 г.г.

| Наименование сельсовета | Рождаемость на 1000 жителей (чел.) | Смертность на 1000 жителей (чел.) | Средняя продолжительность жизни мужчин и женщин |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| Дубовской | 6,0 | 5,7 | 9,7 | 14,4 | 15,5 | 16,5 | 69 | 68 | 69 |

В 2011 году родилось 23 человек,  умерло 39 жителей сельского поселения. Продолжительность жизни населения составила 68 лет, в том числе мужчин – 65, женщин – 71 год.

Брачность и разводимость

| №п/п | Наименование | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество браков, всего | 18 | 16 | 21 | 22 | 18 | 16 |
| 2. | Количество разводов, всего | 7 | 10 | 9 | 11 | 8 | 9 |

Население.

| № п/п | Показатели/годы | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая численность населения на начало соответствующего периода, всего* | Чел. | 2369 | 2402 | 2416 | 2390 | 2372 | 2262 |
|  | В том числе | Муж. | 1066 | 1081 | 1111 | 1076 | 1068 | 1020 |
|  |  | Жен. | 1303 | 1321 | 1305 | 1314 | 1304 | 1242 |
| 2. | Общее число родившихся за отчетный период | 20 | 21 | 24 | 18 | 20 | 31 |
|  | В том числе | Муж. | 9 | 11 | 13 | 5 | 11 | 17 |
|  |  | Жен. | 11 | 10 | 11 | 13 | 9 | 14 |
| 3. | Общее число умерших за отчетный период | 39 | 39 | 31 | 37 | 34 | 45 |
|  | В том числе | Муж. | 16 | 22 | 17 | 21 | 14 | 26 |
|  |  | Жен. | 23 | 17 | 14 | 16 | 20 | 19 |
| 4. | Естественный прирост (+) или убыль (-) (разница показателей п.2 и п.3) | 19 | 18 | 7 | 19 | 14 | 14 |
| 5. | Общее число прибывших за отчетный период | 62 | 48 | 11 | 21 | 9 | 10 |
| 6. | Общее число выбывших за отчетный период | 10 | 16 | 50 | 20 | 87 | 10 |
| 7. | Механический прирост (+) или убыль (-). (разница показателей п.5 и п.6) | +52 | +32 | -39 | +1 | -78 | +25 |
| 8. | Всего прирост (+) или убыль (-) населения за год. (разница показателей п.4 и п.7) | -33 | +14 | -26 | -18 | -10 | +1 |
|  | Моложе трудоспособного возраста | Чел. |  |  |  |  |  |  |
|  | В трудоспособном возрасте | Чел. | 12 | 7 | 10 | 10 | 5 | 1 |
|  | Старше трудоспособного возраста | Чел. | 21 | 7 | 16 | 9 | 5 | 1 |
|  | Число детей в возрасте | 0-6 лет | Чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7-15 лет | Чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16-18 лет | Чел. |  |  |  |  |  |  |

Трудовые ресурсы и занятость населения.

Среднемесячная заработная плата в 2011г. (10214 руб.), в 2012 году планируется среднемесячная зарплата 10900 рублей среднерайонный показатель -10755 руб.)

Рынок труда в поселении на 01.01.

| Показатели | 2010г. | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Количество жителей всего, чел. | 2376 | 2305 |
| в т.ч. трудоспособные | 1270 | 1263 |
| Количество работающих в поселении, всего чел. | 412 | 396 |
| в том числе на предприятиях | 164 | 219 |
| учреждениях | 37 | 39 |
| в малом и среднем бизнесе | 32 | 36 |
| % работающих от общего количества трудоспособных жителей |  |  |
| Количество работающих вахтовым способом (с выездом за пределы поселения), чел. | 356 | 368 |
| Количество безработных, состоящих на учёте в службе занятости, чел. | - | - |
| Количество безработных всего, чел. | 67 | 85 |
| Количество хозяйств (дворов), ед. | 1004 | 1004 |
| Количество хозяйств (дворов), занимающихся ЛПХ, ед. | 520 | 502 |
| Количество хозяйств (дворов) с неработающим населением, занимающихся ЛПХ, ед. | 70 | 63 |
| Количество пенсионеров, чел. | 764 | 775 |

Распределение трудоспособного населения по сферам деятельности, %

| Показатели | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| Образование | 68 | 66 |
| Промышленность | - | - |
| Здравоохранение, социальное обеспечение | 9 | 9 |
| Сельское хозяйство | 62 | 44 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | - | 2 |
| Торговля и бытовое обслуживание | 10 | 10 |
| Культура и искусство | 11 | 11 |

Структура деятельности трудоспособного населения в текущем году к уровню 2011 года изменилась незначительно. По – прежнему , наибольший удельный вес трудоспособного населения приходится на сельское хозяйство, отсутствует промышленность. Следует отметить увеличение работающих в социальном обеспечении за счёт введения работников, обслуживающих на дому престарелых пенсионеров.

| Наименование населенного пункта | Постоянное, население, всего, чел. | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | дошкольного возраста, (0-6) | школьного возраста (7-16) | трудоспо-собного возраста | старше трудоспособ-ного возраста |
|  | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 |
| с. Дубовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д.Софьино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.Хворостянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дер.Сергеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дер.Садовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пос.Новый Свет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 2444 | 2372 | 149 | 132 | 245 | 186 | 1512 | 1263 | 538 | 791 |
| % | х | 97 | х | 89 | х | 76 | х | 84 | х | 147 |

В возрастной структуре преобладающая доля (53%) принадлежит населению трудоспособного возраста, что свидетельствует о достаточности трудовых ресурсов. Вместе с тем из-за недостатка рабочих мест более 20% трудоспособных жителей вынуждены работать вахтовым способом за пределами поселения.

Вывод: В настоящее время в поселении трудовые ресурсы не обеспечены рабочими местами в достаточном количестве.

### 1.6. Экономическая база

Добринский муниципальный район представляет собой крупный аграрно-промышленный комплекс, в который входят сельскохозяйственные предприятия, крестьянские и фермерские хозяйства, крупнейший в России Добринский сахарный завод, широкая сеть потребительской кооперации, объекты малого и среднего бизнеса и ряд других предприятий и организаций.

Основными приоритетами является не только обеспечение социальных обязательств, но и поддержка различных секторов экономики.

В обеспечении устойчивого развития экономики важное место принадлежит сельскому хозяйству.

В рамках национального проекта «Развитие АПК» определены два приоритетных направления:

1.Ускоренное развитие животноводства.

2.Стимулирование развития малых форм хозяйствования.

Для достижения поставленных целей по ускоренному развитию животноводства расширен доступ кредитных ресурсов.

На территории сельского поселения зарегистрировано 3 крестьянско-фермерских хозяйства, которые обрабатывают 140 га.

На территории сельского поселения  все население имеет личные подсобные хозяйства, которых насчитывается на 01.01.2009г с численностью 2416 человек. В пользовании личных подсобных хозяйств находятся 125,0 га земли, что составляет от общего объема земель 3%. Средний размер земельного участка -20 соток. На 01.01.2009 года население содержало 39 голов коров. Низкое содержание поголовья коров объясняется низкой закупочной ценой за сданное молоко

В настоящее время на территории сельсовета находится 4 магазина Добринского РАЙПО, 2 торговый павильона ИП «Маяк» и ИП Кечко»,  и 5 киосков.

Оборот розничной торговли в 2007 году составил 7254,6 тыс.рублей и возрос к уровню 2006 года на 12,6 %. В 2008 году оборот розничной торговли составил 7529,9 тыс.рублей.

Продажа ритуальных принадлежностей организована в комплексно-приемном пункте села Дубовое.

В 2008 году оказано услуг на душу населения в сумме 198 рублей.

На территории сельского поселения зарегистрировано 38 предпринимателей.

На территории сельского поселения расположено:

- два сельских дома культуры в с.;

-две библиотеки в с.Дубовое ;

- офис врача общей практики в с.Дубовое;

-аптека;

-фельдшерско-акушерский пункт в с.Хворостянка;

-почтовое отделение  в с. Дубовое, с.Хворостянка;

-филиал сберкассы  с.Дубовое;

-магазинов и киосков-10

Экономика  сельского поселения, несмотря на сложность и противоречивость процессов, происходящих в российском обществе, характеризуется динамичным поступательным развитием.

На территории  сельского поселения  ведется строительство индивидуальных жилых домов.

Потребительский рынок функционирует как одна из составных частей единого комплекса хозяйства сельского поселения.

Сельское хозяйство

Район имеет агропромышленное направление. Благоприятные климатические условия, наличие черноземов способствуют развитию сельского хозяйства.

Общая площадь сельского поселения составляет 11074.68 га .

Сельхозпредприятия имеют широкую специализацию: производство продукции растениеводства (зерно, сахарная свекла, картофель) и продукции животноводства (молоко, мясо КРС). Отрасль животноводства полностью обеспечивается кормами собственного производства.

Информация по использованию пашни с/х предприятиями, КФХ, ИП и физлицами на территории сельского поселения Дубовской сельсовет

| Наименование хозяйства | Общая площадь пашни га. | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Собственность | Аренда |
|  |  |  | Районный фонд | Невостребованные паи | Опред. паи |
| ИП | 30 | - |  |  | 30 |
| КФХ Н. Боголюбовка | 63 | 63 | - | - | - |
| КФХ Зеленовка | 36 | 36 | - | И.А. Шестопалов |
| КФХ «Заря» | 18 | 18 | - | И.А. Шестопалов |
| КФХ Зеленовка | 18 | 18 | - | И.А. Шестопалов |
| «Дубовое» | 1490 | 826 | - | 55 | 609 |
| «Хворостянка» | 1877 | 248 | 18 | 11 | 1600 |
| ООО «Восход» ПУ Дубовое | 2013 | 831 | 737 | 142 | 303 |
| ООО «Восход» ПУ Хворостянский | 1612 | 788 | 717 |  | 107 |
| ООО «Пушкинское» в т.ч. Хворостянка Дубовое | 1247 667 580 | 98 70 28 |  |  | 1149 597 552 |
| ООО«Добрыня» Хворостянский | 806 |  | 613 | 193 |  |
| Кооп. «Развитие-Л» | 40 |  | 40 |  |  |
| Всего | 9250 | 2926 | 2125 | 401 | 3798 |
| В т.ч. КФХ, ИП, ЧП | 3572 | 1209 | 58 | 66 | 2239 |

### 1.7. Земельный фонд сельского поселения и категории земель.

Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1)земли сельскохозяйственного назначения;

2)земли населенных пунктов;

3)земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4)земли особо охраняемых территорий и объектов;

5)земли лесного фонда;

6)земли водного фонда;

7)земли запаса.

В соответствии со ст. 83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится и новое определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий».

Согласно Земельному кодексу в состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам: жилым; общественно-деловым; производственным; инженерных и транспортных инфраструктур; рекреационным; сельскохозяйственного использования; специального назначения; военных объектов; иным территориальным зонам.

Собственность на землю в границах населенных пунктов поселения распределяется на частную, в т.ч. физических и юридических лиц, а также на государственную - федеральную и областную; муниципальную – районную и поселенческую, согласно требованиям земельного законодательства.

Согласно законодательству после утверждения Генерального плана поселения требуется разработка документов градостроительного зонирования для определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 11595,4 га.

Структура земельного фонда муниципального образования

| Всего земель | 11595,4 тыс/га |
| --- | --- |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования: |  |
| В т.ч. - в федеральной собственности | 27,27 |
| - в областной собственности | 45,99 |
| - в муниципальной собственности |  |
| - в собственности юридических лиц | 0,61 |
| - в собственности физических лиц | 45,88 |
| Общая площадь населенных пунктов, всего: | 147,4 |
| в т.ч. - площадь приусадебных участков | 147,4 |
| Земли сельскохозяйственного назначения, всего: | 11074,68 |
| В т.ч. - пашни | 9641,86 |
| - сенокосы | 589,8 |
| - пастбища | 712,2 |
| - многолетние насаждения | 130,82 |
| - залежь |  |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения, всего: | 154,97 |
| В т.ч. - земли промышленности | 115,97 |
| - земли энергетики | 1 |
| - земли транспорта | 38 |
| Земли лесного фонда | 14 |
| Земли водного фонда | 84,6 |

### 1.7.1. Земли сельскохозяйственного назначения

В рамках выполнения работ по подготовке документов территориального планирования (проекта генерального плана) муниципального образования, согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, необходимо установить и отобразить в документах территориального планирования границы земель различных категорий, находящихся на территории муниципального образования, в том числе земель сельскохозяйственного назначения.

На основании Земельного кодекса РФ (п.1 ст.77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей».

-сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими),

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами,

- земли, занятые коммуникациями,

- земли, занятые лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений,

- земли, занятые водными объектами,

- а также земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Сельское поселение Дубовской сельсовет характеризуется высокой степенью сельскохозяйственной освоенности.

Из общей площади земель сельскохозяйственного назначения можно выделить:

- В собственности : - юр.лиц – 2247,92 га

- физ.лиц – 4660,948 га

- В аренде:  - юр.лиц – 2703,09 га

- физ.лиц – 70,19 га

- Прочие бросовые ЗУ – 45,10

Экспликация земель по угодьям

| № п/п | Виды угодий | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пашни | 9023,3 |
| 2 | Многолетние насаждения | 75,3 |
| 3 | Сенокосы | 112,6 |
| 4 | пастбища | 683,9 |
|  | Итого | 9895,1 |
| 5 | Приусадебных земель | 182,8 |
| 6 | Коллективных садов и огородов | -/0,6 |
| 7 | Лесных | 43,1 |
| 8 | Древестно-кустарниковых насаждений | 96,9 |
| 9 | Болот | 257,3 |
| 10 | Под водой | 84,6 |
| 11 | Под дорогами, прогонами и просеками | 115,6 |
| 12 | Под общественными дворами, улицами и площадями | 87,1 |
| 13 | Под общественными постройками | 103,3 |
| 14 | Прочих земель | 60,1 |

### 1.7.2. Земли населенных пунктов

В соответствии со ст.83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий».	По Земельному кодексу в состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам: жилым; общественно-деловым; производственным; инженерных и транспортных инфраструктур; рекреационным; сельскохозяйственного использования;  специального назначения; военных объектов; иным территориальным зонам. 		Собственность на землю в границах населенных пунктов поселения распределяется на частную, в т.ч. физических и юридических лиц, а также на государственную - федеральную и областную; муниципальную – районную и поселенческую, согласно требованиям земельного законодательства.

| Перечень населенных пунктов |
| --- |
| № | Наименование сельского поселения | Название населенного пункта |
| 1 | Дубовской сельсовет | с. Дубовое |
|  |  | с. Хворостянка |
|  |  | д. Сергеевка |
|  |  | пос. Новый Свет |
|  |  | с. Ивановка |
|  |  | д. Садовая |
|  |  | д. Софьино |

### 1.7.3. Земли промышленности, энергетики транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии с п. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах сельских поселений отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Согласно законодательству, землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач.

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

- земли промышленности;

- земли энергетики;

- земли транспорта;

- земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

- земли для обеспечения космической деятельности;

- земли обороны и безопасности;

- земли иного специального назначения.

### 1.7.4. Земли особо охраняемых территорий

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко- культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. Основное целевое назначение земель особо охраняемых территорий – обеспечение сохранности природных территорий и объектов путем полного и частичного ограничения хозяйственной деятельности.

На территории сельского поселения Дубовский сельсовет отсутствуют особо охраняемые природные территории.

Земли историко-культурного назначения

Для объектов историко-культурного наследия, выявленных на территории сельского поселения, требуется проведение Государственной историко-культурной экспертизы, осуществление процедуры постановки данного объекта на учет (внесение в реестр объектов историко-культурного наследия), а в дальнейшем - разработка и утверждение проектов границ территории объекта культурного наследия, охранной зоны и зоны регулирования застройки с назначением градостроительных регламентов, регистрацией обременения в ФРС.

Список объектов культурного наследия

на территории сельского поселения Дубовский сельсовет

| Наименование объекта | Местонахождение | Обоснование | состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| Церковь Иоанна Предтечи, 1797 | с. Ивановка | Региональный; включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в соответствии с частью 3 статьи 64 федерального закона РФ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» | культовые цели |
| Колокольня,1836 г. | с. Ивановка | Региональный; Согласно решению исполнительного комитета Липецкого областного Совета депутатов трудящихся от02.11.1974 № 874 |  |

Земли рекреационного назначения

На территории поселения нет местам организованного отдыха являются. Требуется предусмотреть организацию и оборудования пляжей в качестве рекреационных зон для полноценного отдыха населения, т.к. согласно полномочиям органов местного самоуправления, от них требуется обеспечение безопасности людей на водных объектах, а также создание условий для массового отдыха жителей поселения.

### 1.7.5.Земли лесного фонда

К землям лесного фонда относятся лесные земли, в т.ч. земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, редины, прогалины и другие), а также предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

На территории сельского поселения отсутствую земли лесного фонда.

### 1.7.6.Земли водного фонда

Согласно законодательству, к землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Перевод земель другой категории или земельных участков в составе таких земель в земли водного фонда допускается в случае:

1) если земли заняты водными объектами;

2) строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также

гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водных объектах;

3) изменения русла рек и иных изменений местоположения водных объектов.

Вопросы использования и охраны земель Водного фонда не рассматриваются в документах территориального планирования и регулируются исключительно положениями Водного кодекса.

Поверхностные воды сельского поселения представлены рекой Лукавка. Ширина водоохранной зоны р. Лукавка составляет 100 м, водотока б/н, в 2,9 км к западу от н.п. Софьино – 50 м, водотока б/н, у н.п. Садовая–50 м.

Основные запреты и ограничения хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, установлены ст. 65 Водного Кодекса Российской Федерации от 03.06.06 г. № 74-ФЗ:

15. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

Площадь земель водного фонда составляет 84,6га.

### 1.7.7. Земли запаса

В эту категорию входят земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного кодекса и относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.

Земли запаса на территории сельского поселения не определены, категория земель запаса не установлена.

Выводы:

Анализ земель на территории сельского поселения Дубовский сельсовет показал, что многие категории, которые должны были бы быть установлены на территории поселения – не установлены. Также невозможно произвести точный подсчет площадей земель различных категорий. Это связано с незавершенностью работ по постановке земельных участков на кадастровый учет. Однако в этом есть и преимущества – предложения Генерального плана в дальнейшем должны будут учитываться при определении назначения земельных участков в землеустроительной документации.

Таким образом, в составе земельного фонда сельского поселения в обязательном порядке необходимо установить границы земельных участков и территорий, попадающих под юрисдикцию градостроительного законодательства. А именно:

1. Границы земель населенных пунктов.

2. В составе земель сельскохозяйственного назначения:

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами,

- земли, занятые инженерными коммуникациями,

-земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

3. В составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения:

- земли промышленности,

- земли энергетики,

- земли связи и информатики,

- земли специального назначения - кладбища, скотомогильники и свалки ТБО.

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов, в т.ч. земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

Большинство из перечисленных территорий выделяются как зоны функционального использования в составе основных категорий земель. Однако для земель особо охраняемых территорий и объектов и для земельных участков, занятых объектами специального назначения, в последующем возможен перевод из категории земель сельскохозяйственного назначения в соответствующие категории.

### 1.8. Планировочная организация сельского поселения и функциональное зонирование

### 1.8.1. Планировочная организация территории сельского поселения и функциональное зонирование населенных пунктов

Планировочная организация территории сельского поселения включает в себя следующие элементы:

- Сельское поселение;

- Сельские населенные пункты;

- Планировочный микрорайон;

- Планировочный квартал;

- Сформированный земельный участок.

Территория сельского поселения определяется границей муниципального образования.

Территория сельского населенного пункта определяется границей сельского населенного пункта.

Планировочный микрорайон включает в себя межмагистральные территории или территории с явно выраженным определенным функциональным назначением. При определении границ планировочных микрорайонов на незастроенных территориях учитываются положения действующего генерального плана поселения и другой градостроительной документации.

Планировочный квартал включает территории, ограниченные жилыми улицами, бульварами, границами земельных участков промышленных предприятий и другими обоснованными границами. Планировочный квартал - это основной модульный элемент планировочного зонирования.

Планировочная организация территории сельского поселения Дубовский сельсовет складывалась под влиянием основных факторов: рельефа местности, водных объектов и сложившейся транспортной структуры. Градостроительный каркас, сформированный на протяжении многих этапов развития данной территории, соответствует характеру  традиционной системы расселения и представлен  семью населенными пунктами, которые застроены, в основном, индивидуальной усадебной застройкой. Основными планировочными осями сельского поселения Дубовский сельсовет являются транспортные коридоры (автодорога регионального значения Грязи – Хворостянка - Добринка), водные объекты (р.Лукавка), вдоль которых сформировались селитебные территории населенных пунктов.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения.

Существующая планировочная организация территории сельского поселения

В экономике района, как и на территории сельского поселения преобладает сельскохозяйственное производство, ведущие отрасли - растениеводство и животноводство Территория поселения характеризуется высоким процентом наличия земель сельскохозяйственного назначения.

В состав сельского поселения  входят 7 населенных пунктов: с. Дубовое, с. Ивановка, п. Новый Свет, д. Садовая, д. Сергеевка, д. Софьино, с. Хворостянка.

Основными планировочными осями сельского поселения Дубовской сельсовет являются транспортные коридоры вдоль которых сформировались селитебные территории населенных пунктов.

Через д. Сергеевка и  с. Хворостянка проходит дорога регионального значения Грязи – Хворостянка - Добринка.

По территории сельского поселения протекает река Лукавка.

По всей территории поселения рассредоточены незначительные лесные массивы.

Можно сделать вывод, что поселение имеет ряд преимуществ, таких как рекреационные и территориальные ресурсы, аграрное «наследие» советских лет. При нахождении инвесторов, вполне возможно возрождение сельского поселения за счет создания зон рекреации, поселков сезонного проживания, реанимации недействующих сельскохозяйственных производств.

Планировочная организация и функциональное зонирование территории населенных пунктов сельского поселения Дубовской сельсовет

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории, которое определяет условия ее использования.

Градостроительный кодекс РФ указывает на то, что  подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий, расположенных в границах элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок, относящийся к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

Функциональное зонирование территории населенных пунктов сельского поселения Дубовской сельсовет произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения, а так же в соответствии с природно-экологическим каркасом сельского поселения.

В результате функционального зонирования вся территория сельского поселения делится на функциональные зоны с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использовании. Генеральным планом определяются количество и номенклатура функциональных зон территории сельского поселения:

1. Земельные участки в составе жилых зон предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения. Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки и многоэтажной жилой застройки. Жилые зоны представлены во всех населенных пунктах.

2. Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными, предназначенными для общественного использования. Общественно-деловые зоны сформированы в разном объеме во всех населенных пунктах сельского поселения. Проектом генерального плана планируется строительство спортивной площадки.

3.Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами.

4.Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для застройки объектами железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструктур.

5.Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма.

6.Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах - земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства. Развитие зоны сельскохозяйственного использования проектом не предполагается.

7.Земельные участки в составе зон специального назначения предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других зонах.

1.8.2. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории

При разработке генерального плана сельского поселения учитывалось наличие зон, оказывающих влияние на развитие территории.  В качестве зонообразующих при формировании схемы функционального зонирования территории сельского поселения, использовались следующие ограничения:

1) Охранные зоны  инженерно-транспортных коммуникаций;

2) Охранные зоны объектов промышленности, специального назначения;

3) Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

4) Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

5) Охранные зоны объектов культурного наследия;

6) Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов.

1) Охранные зоны  инженерно-транспортных коммуникаций

-придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий;

-охранная зона магистральных газо- и нефтепроводов;

-охранная зона воздушных линий электропередач;

-охранная зона железной дороги;

На территории сельского поселения имеются следующие  инженерно-транспортные коммуникации:

- Автомобильные дороги регионального значения (ширина придорожных полос 50 м).  Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в статье 26 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

- При разработке генерального плана  учитывались как охранные зоны трубопроводов, так и зоны минимально допустимых расстояний от оси трубопроводов до населенных пунктов, отдельных зданий и сооружений, которые должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии со СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы». Ширина охранных зон газопроводов, принята в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992, и «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000, и нанесена на схемах на расстоянии 25 метров от осей трубопроводов в каждую сторону наряду с зоной минимально допустимых расстояний от оси трубопроводов до населенных пунктов, которая имеет размеры 150 метров для магистрального газопровода.

- Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

г) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно- кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

- В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт»: ЛЭП 220 кВ -  25 м, ЛЭП 110 кВ - 20, ЛЭП 35кВ — 15 м, ЛЭП 10 кВ — 10 м от проекции крайних проводов.

- Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии 2 м (3м).

2) Охранные зоны объектов промышленности, специального назначения.

- санитарно-защитные зоны  промышленных предприятий;

- санитарно-защитные зоны кладбищ, скотомогильников.

Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

- ОАО «Куриное царство» - СЗЗ 300 м.

- АЗС – СЗЗ 100 м.

- Нефтебаза – СЗЗ 50 м.

- Склад– СЗЗ 50м.

- Мехмастерская – СЗЗ 100 м.

Предприятия и объекты специального назначения, расположенные на территории поселения не имеют утвержденных проектов границ санитарно-защитных зон. Все санитарно-защитные зоны отображены в соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и носят рекомендательный характер. Возможно сокращение размеров СЗЗ после разработки соответствующей документации и соблюдения санитарных требований.

На территории сельского поселения располагаются   2 кладбища.

Сельские кладбища в соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 относятся к объектам V класса опасности и имеют размер санитарно-защитной зоны 50 м.

3) Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы,
соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зоны санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляют 30м. Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетом.

На территории сельского поселения действует несколько 13 водозаборов. Практически по всем скважинам поселения отсутствуют ограждения зон строгого режима, скважины не оборудованы контрольно-измерительной аппаратурой, кранами для отбора проб воды. Отсутствует герметизация отверстий на оголовках скважин, что может привести к загрязнению вод подземного горизонта. Необходима установка и соблюдение ЗСО. Для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м — при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

4) Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Поверхностные воды сельского поселения Дубовской сельсовет представлены рекой Лукавкой.

Ширина водоохранной зоны р. Лукавка составляет 100 м, водотока б/н, в 2,9 км к западу от н.п. Софьино – 50 м, водотока б/н, у н.п. Садовая–50 м.

Основные запреты и ограничения хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, установлены ст. 65 Водного Кодекса Российской Федерации от 03.06.06 г. № 74-ФЗ:

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда с определенными ограничениями, установленными Водным Кодексом.

Схема границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом того, что Водный кодекс (№74-ФЗ от 03.06.2006) вводит понятие береговой линии – как полосы земли шириной 20 м вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина прибрежной защитной полосы зависит от уклона берега и составляет 30-50 м в зависимости от уклона рельефа. Ширина водоохранной зоны устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: до 10 километров - в размере 50 метров; от 10 до 50 километров — в размере 100 метров; от 50 километров и более - в размере 200 метров.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. В пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, запрещается приватизация земельных участков.

Ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговой полосы

| Название водного объекта | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной зоны, м | Ширина береговой полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| река Лукавка | 100 | 50 | 20 |

5) Охрана объектов культурного наследия:

территория объекта культурного наследия;

охранная зона объекта культурного наследия;

охранная зона культурного слоя.

Для сохранения объектов культурного наследия поселения, в целях территориального планирования требуется утвердить границы территорий объектов культурного наследия, разработать и утвердить границы зон охраны объектов культурного наследия и режимы их использования, зоны охраны культурного слоя.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона охраны культурного слоя включает территорию распространения археологического культурного слоя, ареалы вокруг отдельных памятников археологии: руинированных построек, городищ, стоянок, селищ и курганов; устанавливается на территории, где верхние напластования земли до материка, образовавшиеся в результате деятельности человека содержат остатки исторической материальной культуры и являются памятником археологии.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при выполнении работ по хозяйственному освоению территорий, предусмотренных проектом Генерального плана, на указанных территориях требуется полное или частичное ограничение хозяйственной деятельности. Кроме того, следует учитывать, что в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы.

Для объектов историко-культурного наследия, выявленных на территории сельского поселения, требуется проведение Государственной историко-культурной экспертизы, осуществление процедуры постановки данного объекта на учет (внесение в реестр объектов историко-культурного наследия), а в дальнейшем - разработка и утверждение проектов границ территории объекта культурного наследия, охранной зоны и зоны регулирования застройки с назначением градостроительных регламентов, регистрацией обременения в ФРС.

6) Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов:

-овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные    экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.);

-заболоченные территории;

- зона затопления;

-нарушенные территории.

- Овражные территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.) - территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

В целом территория поселения благоприятна для строительства. На этапе выбора площадки под строительство необходимы инженерно-геологические изыскания с целью выявления просадочных грунтов и карста.

- Заболоченные территории - территории, характеризующиеся переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и не разложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод; неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность; притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов.

Зона затопления прибрежных территорий речными паводками лет является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, гидронамыв, дренаж, берегоукрепление). Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается.

- Нарушенные территории - территории отработанных карьеров строительных материалов, техногенные нарушения рельефа, отвалы грунта и пр.

Карьеры на территории поселения отсутствуют, однако развита овражно-балочная эрозия, возможно развитие просадочных явлений.

Выводы:

В результате анализа, проведенного в пункте 1.9., выявлены следующие проблемы функционального зонирования территории, связанные с наличием зон, оказывающих влияние на развитие территории:

- Требуется разработка и утверждение проектов санитарно-защитных зон предприятий, расположенных на территории поселения.

- Требуется вынос на местность границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос; границ охранных зон объектов культурного наследия по мере разработки специальных программ и проектов этих зон.

- Сложившаяся планировочная структура населенного пункта характеризуется некоторой разобщенностью функциональных зон, которые в совокупности должны формировать структуру населенного пункта  как единое целое.

- Проведение мероприятий по инженерной подготовки территории.

### 1.9. Объекты капитального строительства местного значения

Жилой фонд сельского поселения  Дубовской сельсовет составляет 25,7 тыс. кв.м. общей площади -298 домов. В том числе на 01.01.2008 г принадлежало муниципальной собственности 5.1 тыс.кв.м жилья (63 дома), в собственности граждан находилось 229 дома с общей площадью 10,5 тыс.кв.м

Продолжается приватизация жилых жомов. На 01.01.2009г в частном секторе находится 682 жилых квартиры (за счет приватизации жилых домов) с общей площадью  23,8 тыс.кв.м.

Вод жилых домов за отчетный период составил 112 кв.м.

| № п/п | Наименование показателя | Современное состояние, тыс. м2 общей площади |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 |  |  |  |
| 1 | Общий объем жилищного фонда | 57 | 57 | 57 |
| 2 | в том числе в общем объеме жилищного фонда |
| 2.1 | государственной собственности | - | - | - |
| 2.2 | муниципальной собственности | 2 | 2 | 2 |
| 2.3 | частной собственности | 55 | 55 | 55 |
| 2.4 | смешанной собственности |  |  |  |
| 3 | в том числе в общем объеме жилищного фонда |
| 3.1 | Индивидуальная застройка | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
|  | В т.ч., сезонного проживания | - | - | - |
| 3.1.1 | В т.ч., индивидуальная усадебная застройка (с приусадебным участком не менее 800 м2) | 8,3 | 8,3 | 8,9 |
| 3.2 | Многоквартирная малоэтажная застройка (1-2 этажа) | 30 | 30 | 30 |
| 3.3 | Многоквартирная среднеэтажная (3-5 этажей) | - | - | - |
| 3.4 | Многоквартирная многоэтажная (6 и более) | - | - | 20 |
| 4 | в том числе в общем объеме жил. Фонда |
| 4.1 | Жил. фонд с износом < 65%* | 20 | 22 | 25 |
| 4.2 | Жил. фонд с износом > 65%* | 33 | 35 | 37 |
| 5 | Обеспеченность жилищного фонда централизованными инженерными сетями: |
| 5.1 | водопроводом | 51 | 51 | 51 |
| 5.2 | канализацией | 51 | 51 | 51 |
| 5.3 | электричеством | 51 | 51 | 51 |
| 5.4 | электроплитами | 5 | 5 | 5 |
| 5.5 | газовыми плитами | 46 | 46 | 46 |
| 5.6 | теплом | 51 | 51 | 51 |
| 5.7 | горячей водой | 51 | 51 | 51 |
| 6 | Средняя обеспеченность населения муниципального района общей площадью жилищного фонда, м2 / чел. | 22,3 | 23,7 | 23,9 |

Перечень земельных участков, находящихся в собственности Липецкой области, расположенных на территории сельского поселения Дубовской сельсовет Добринского

муниципального района Липецкой области

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение земельного участка | Площадь, кв.м | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48:04:1720204:1 | Липецкая область Добринский р-н администрация сельского поселения Дубовского сельсовета | 157511 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 2 | 48:04:1720107:1 | 399418 Липецкая область, Добринский р-н, с. Дубовое | 19935 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 3 | 48:04:1720204:2 . | - Липецкая область Добринский р-н администрация сельского поселения Дубовского сельсовета | 900 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 4 | 48:04:1720202:1 | 399418 Липецкая область Добринский р-н с. Дубовое | 16320 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 5 | 48:04:1720201:8 | 399418 Липецкая область Добринский р-н с. Дубовое, территория птицефабрики "Добринская" | 125 | Земли промышленности и иного специального назначения |
| 6 | 48:04:1720205:4 | 399410 Липецкая область Добринский р-н яс/д ст. Хворостянка | 31 | Земли населенных пунктов |
| 7 | 48:04:0630115:1 | 399418 Липецкая область Добринский р-н с. Дубовое | 26 | Земли населенных пунктов |
| 8 | 48:04:1720204:15 | 399417 Липецкая область Добринский р-н с. Хворостянка | 85 | Земли населенных пунктов |
| 9 | 48:04:0620104:4 | 399419 Липецкая область Добринский р-н с. Ивановка | 96 | Земли населенных пунктов |
| 10 | 48:04:0630204:2 | 399418 Липецкая область Добринский р-н с. Дубовое | 10 | Земли населенных пунктов |
| 11 | 48:04:0000000:114 | 399418 Липецкая область Добринский р-н, с. Дубовое, администрация Дубовского сельского совета | 30 | Земли населенных пунктов |
| 12 | 48:04:1720109:180 | участок находится примерно в 1000 м по направлению на юг от ориентира с. Хворостянка, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Липецкая обл., Добринский р-н, сельское поселение Дубовской сельсовет | 310267 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 13 | 48:04:1720109:59 | Липецкая область, Добринский район, сельское поселение Дубовской сельсовет, с. Хворостянка | 5916 | Земли населенных пунктов |
| 14 | 48:04:1720109:58 | Липецкая область, Добринский район, сельское поселение Дубовской сельсовет, с. Ивановка | 9944 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 15 | 48:04:1720201:10 | Липецкая область Добринский р-н, с/п Дубовской сельсовет | 227593 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 16 | 48:04:0630201:6 | 399418 Липецкая область Добринский р-н, с. Дубовое, Лермонтова ул., д. 32 | 2500 | Земли населенных пунктов |

Перечень объектов недвижимости, находящихся в собственности Липецкой области, расположенных на территории сельского поселения Дубовской сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области

| № п/п | Адрес | Наименование | Балансодержатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Липецкая область Добринский р-н 2 км южнее с. Ивановка | Плотина | ОКУ "Гидротехнические комплексы" |
| 2. | Липецкая область Добринский р-н 1км северо-восточнее с. Хворостянка | Плотина | ОКУ "Гидротехнические комплексы" |
| 3. | 399418 Липецкая область Добринский р-н с. Дубовое Лермонтова, д.32 | Здание центра врача общей практики | ГУЗ "Добринская межрайонная больница" |
| 4. | 399418 Липецкая область Добринский р-н с. Дубовое | Здания и сооружения птицефабрики «Добринская» | ОАО «Куриное царство» арендатор |
| 5. | 399417 Липецкая область Добринский р-н с. Хворостянка | Здания и сооружения птицефабрики «Добринская» | ОАО «Куриное царство» арендатор |
| 6. | Липецкая область Добринский р-н | Автодорога Дубовое-прим. к а/д Грязи-Добринка | Управление дорог и транспорта Липецкой области |
| 7. | Липецкая область Добринский р-н | Автодорога Дубовое-Ивановка | Управление дорог и транспорта Липецкой области |
| 8. | Липецкая область Добринский р-н | Автодорога Грязи-Хворостянка-Добринка с подъездом к ст. Хворостянка | Управление дорог и транспорта Липецкой области |
| 9. | Липецкая обл, Добринский р-н | Автодорога Новый Свет-прим, к а/д Грязи-Добринка. | Управление дорог и транспорта Липецкой области |

### 1.9.1. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение. Существующее положение

Источником водоснабжения поселения, являются подземные воды.

Водоснабжение территории сельского поселения Дубовской сельсовет осуществляется  от 13 скважин, протяженность водопроводных сетей составляет 17,5 кв.м, почти в каждом домовладении имеется вода.

Обслуживание водопроводных сетей осуществляется муниципальным предприятием ООО «Кристалсервис».

Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, должны быть предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02.

В данный момент большая часть водозаборов не имеют оформленных охранных зон, что может вызывать загрязнение используемых водоносных пластов. Учитывая, что износ основных фондов составляет около 89 %, а также  в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений и капитальный ремонт 5 км водопроводной сети.

Водоотведение.  Существующее положение

Централизованная система канализации в сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в индивидуальные выгребы с последующей фильтрацией в грунт.

Газоснабжение. Существующее положение

Природным газом обеспечены 5 населенных пунктов, протяженность газопровода низкого и среднего давления газовых сетей составляет 66,0 км. Полностью газифицированы объекты соцкультбыта.

Источником газоснабжения п. Добринка является ГРС, расположенная вблизи  с.Плавица, в 12 км от райцентра. ГРС получает газ  по газопроводу отводу на Липецк и Плавицу из магистрального газопровода «Краснодарский край – Серпухов». Отсюда газ  по газопроводу высокого давления  I-ой категории поступает в поселок. Схема  распределения газа  по  давлению  4-х ступенчатая –высокое (0,6 МПа), среднее (до 0,3 МПа) и низкое  (до  0,005  МПа). Связь между  ступенями   осуществляется  через газорегуляторные  пункты (ГРП). В поселке  4 ГРП  и 12 ШРП. Охват  населения  газоснабжением составляет 70,3%.

Направления использования газа:

- На хозяйственно-бытовые нужды населения;

- В качестве  энергоносителя для теплоисточников.

Теплоснабжение. Существующее положение

Теплоснабжение сельского поселения предусмотрено от автономных источников тепла (АИТ) или локальных котельных (в общественных и административных зданиях), работающих на газовом топливе.

Анализ существующего состояния систем теплоснабжения сельского поселения выявил следующие основные проблемы:

- высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического оборудования источников и тепловых сетей, в том числе значительная доля оборудования и теплотрасс, выработавших нормативный срок службы, износ сетей составляет 90%;

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты.

- отсутствуют установки смягчителей и очистки воды, что приводит к образованию отложений в теплосетях;

Возникновение указанных проблем обусловлено недофинансированием, как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.

Электроснабжение. Существующее положение.

Электрические сети напряжением 10кВ - 3-х проводные. Схема электроснабжения смешанная, выполненная проводом АС по опорам ВЛ.

Электрические сети напряжением 0,4 кВ — четырех проводные. Схема электроснабжения смешанная, как открытого типа выполненная проводом А по опорам ВЛ, так и силовыми кабелями 0,4 кВ проложенными в земле.

Оборудование  на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

Системы связи. Существующее положение

В настоящее время организациям и населению сельского поселения Дубовской сельсовет предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг:

- местная телефонная связь;

- универсальная телефонная связь с использованием таксофонов;

- телеграфная связь;

- услуги телефонной связи в выделенной сети;

- услуги подвижной радиотелефонной связи;

- услуги связи для цели эфирного вещания;

- почтовая связь;

- междугородная и международная связь;

- связь по передаче данных.

Система фиксированной связи:

Два  отделения связи. Одна сберкасса

Имеются все современные системы связи : Сотовая связь, спутниковая связь, мобильная связь.

Почтовая связь.

Почтовые отделения связи предоставляют следующие виды услуг:

- прием и доставка письменной корреспонденции;

- прием и выдача бандеролей, посылок;

- доставка счетов, извещений, уведомлений;

- прием и оплата денежных переводов;

- доставка пенсий и пособий;

- прием коммунальных, муниципальных и других платежей;

- прием платежей за услуги электросвязи и сотовой связи;

- проведение подписной компании, доставка периодических изданий;

- реализация товаров розничной торговли, лотерей;

- телекоммуникационные и телеграфные услуги;

- продажа знаков ГЗПО.

Кроме традиционных услуг связи развитие получают услуги по передаче данных, телематические услуги. Развивается пользование сетью «Интернет», 320  хозяйств имеют персональные компьютеры

Услуги сотовой подвижной связи.

В с Дубовое  подключено цифровое  АТС на 100 номеров. В сельском поселении имеется более 100 телефонных номеров. 108 хозяйств имеют спутниковые антенны «Триколор», «НТВ +».

### 1.9.2. Транспортная инфраструктура

В полномочия органов местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Внешний транспорт

Протяженность сети дорог местного значения составляет 11 км. Из общей протяженности автомобильных дорог . дороги с твердым покрытием составляют 13,3 км.

Автомобильный транспорт

Сельское поселение Дубовской сельсовет расположено в 45 км от районного центра, до областного центра 70 км.

Село Дубовое связано территориальными автодорогами со многими населенными пунктами Добринского района, с городами Липецк, Воронеж. Через село Хворостянка проходит автотрасса областного значения Добринка-Грязи-Липецк.

Имеется автобусное сообщение Добринка- Дубовое , которое осуществляется 2 раза в неделю.

Перечень автомобильных дорог регионального значения, относящихся к собственности

Липецкой области по Добринскому муниципальному району

| №/№п/п | Наименование дороги | Год ввода в экс. | Катег. Тех. | Протяженность, км | а/бетон, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новый свет- прим. к а/д Грязи - Добринка | 1993 | IV | 2,90 | 2,90 |
| 2 | Дубовое - прим. к а/д Грязи - Добринка | 1984 | IV | 6,00 | 6,00 |
| 3 | Дубовое - Ивановка | 1995 | IV | 3,70 | 3,70 |

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть населенных пунктов обеспечивает  внутренние транспортные связи, включает в себя въезды и выезды на территорию населенных пунктов, главные улицы застройки, основные и второстепенные проезды.

Главные улицы являются основными транспортными и функционально-планировочными осями территории застройки. Они обеспечивают транспортное обслуживание жилой застройки и не осуществляют пропуск транзитных общепоселковых транспортных потоков.

Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий.

Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям. Улично-дорожная сеть входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Интенсивность автодвижения на улицах населенных пунктов не велика.

К основным недостаткам улично-дорожной сети населенных пунктов следует отнести:

- Нечеткую дифференциацию уличной сети;

- Отсутствие пешеходных тротуаров на ряде улиц;

Отсутствие твердого покрытия на ряде улиц.

Индивидуальный транспорт

Наряду с пассажирским транспортом  общественного пользования продолжается рост количества индивидуального автомобильного транспорта. Наибольший рост количества автотранспортных средств произошел за счет значительного увеличения количества легковых автомобилей.

Хранение автомобилей осуществляется в основном на придомовых участках и в гаражных кооперативах. Открытые площадки для хранения индивидуального транспорта почти отсутствуют.

На данный момент на 1000 жителей поселения приходится 500 автомобилей.

Пассажирские перевозки

Населенные пункты сельского поселения соединены с райцентром Добринка автобусным сообщение. В неделю  выполняется два рейса.

От районного центра до села Дубовое и до конечного пункта с.Ивановка проложены дороги с твердым покрытием. Каждую неделю в пятницу вечером и в воскресенье в 14:00 производится рейс гор.Грязи – с.Дубовое и с.Дубовое -гор. Грязи.

Установлены  еще  три остановочный павильона : в с, Дубовое , с.Ивановка, пос.Новый Свет, дер.Софьино.

В результате анализа, проведенного в пункте 1.10.2. выявлены следующие проблемы транспортной инфраструктуры сельского поселения:

1. Требуется проведение капитального ремонта и реконструкции дорог внутри населенных пунктов;

2. Общественные зоны необходимо оборудовать стоянками автотранспорта

3. Необходимо обязательное строительство как дорог с покрытием, так и улучшенных грунтовых дорог до населенных пунктов, куда на данный момент идут только грунтовые дороги.

### 1.9.3. Объекты жилищного строительства

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами усадебного типа.

Жилой фонд сельского поселения  Дубовской сельсовет составляет 25,7 тыс. кв.м. общей площади -298 домов. В том числе на 01.01.2008 г принадлежало муниципальной собственности 5.1 тыс.кв.м жилья (63 дома), в собственности граждан находилось 229 дома с общей площадью 10,5 тыс.кв.м.

На данный момент, касательно жилищного фонда на территории поселения выявлен ряд проблем:

Необходимо строительство муниципального жилья;

Требуется строительство домов усадебного типа по программе «Доступное жилье», предназначенных для молодых специалистов и молодых семей;

На территории поселения имеется ветхий жилой фонд, требующий сноса и расселение проживающих граждан в соответствии с действующим законодательством;

Норма обеспеченности одного жителя жильем крайне низкая, необходимо увеличение этого показателя.

### 1.9.4. Объекты социальной инфраструктуры сельского поселения

Социальная инфраструктура - это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования - территории сельского поселения.

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно - оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Градостроительный кодекс РФ в области территориального планирования увязывает содержание генеральных планов поселений только с полномочиями органов муниципальной власти соответствующих уровней, что повышает их ответственность за реализацию утверждаемых градостроительных решений, однако затрудняет достижение комплексности последних.

На территории сельского поселения расположены учреждения и предприятия обслуживания районного значения. В связи с этим в рамках Генерального плана сельского поселения помимо задач местного (поселенческого) значения рассматриваются и эти вопросы.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке населенных пунктов.

В сельской местности предусматривается подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого уровня на группу населенных пунктов, размещаемые в центре местного самоуправления (поселения, муниципального района).

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р предлагает расчетные нормативы по четырем группам предприятий и учреждений, оказывающих населению гарантированные социальные услуги:

– образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

– здравоохранения;

– культуры и искусства;

– физической культуры и спорта.

Все объекты обслуживания социальной инфраструктуры также можно разделить на группы по следующим признакам:

– по функциональному назначению (предприятия образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, отделения связи, отделения сбербанка, пункты охраны правопорядка, административные учреждения);

– по формам собственности и рангу административного подчинения (государственные (федеральные), областные (региональные), районного и местного значения (муниципальные), ведомственные и частные);

– по интенсивности использования (объекты повседневного спроса, периодического спроса и эпизодического спроса).

Нормативная база для определения номенклатуры и количественных показателей объектов обслуживания:

1. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

2. «Методика нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» (одобрена распоряжением правительства РФ от 19.10.1999г.,  №1683-р);

3. СП-03-102-99 «Свод правил по проектированию и строительству. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся вопросы организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении, для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения. На территории сельского поселения Дубовской сельсовет расположен ряд объектов, относящийся к компетенции муниципального района, без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы.

Объекты образования

К необходимым населению нормируемым объектам образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), учреждения начального профессионального и средне специального образования (периодический уровень).

На территории сельского поселения  Дубовской сельсовет расположены две школы  МОУ СОШ с.Дубовое и МОУ СОШ №2 с.Хворостянка

Школы функционируют и работают в режиме шестидневной рабочей недели в  одну смену. Имеют пришкольные  территории: спортивная площадка -6 шт., пришкольный учебно- опытный участок-2,0 га. Учащиеся выращивают овощи для школьной столовой. В школе имеются компьютерные классы, спортивные залы, оборудованы и оснащены на 60-80%  учебные кабинеты, мастерские, библиотеки, столовые на 100 посадочных мест. Книжный фонд школьных библиотек систематически пополняется.

В пионерских комнатах оформлены: уголок Боевой Славы, где помещены списки погибших односельчан, биографии ветеранов села, история и хроника войны. Решаются задачи охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения их эмоционального благополучия, сохранения и поддержки индивидуальности каждого. В школе ведется большая внеклассная работа с детьми, около 93% учащихся заняты в различных кружках и секциях. Учениками МОУ СОШ начата работа над летописью школы. При  школе работают спортивные секции: футбола, волейбола, а также кружки» Вязания» «Хозяюшка»,»Умелые руки», изобразительного искусства. Совместно с Домом Культуры проводятся мероприятия для детей: « Русская зима», «Осенний бал», «Хрустальная нота», «Праздник детства» и другие.

Учащиеся принимают участие  в районных, областных  конкурсах, где заняли несколько  призовых мест.

В систему образования сельского поселения Дубовской сельсовет входят:

| Наименование объекта | Адрес учреждения (населенный пункт, улица, дом) | Форма собственности | Тип здания (типовое, индивидуальный проект, приспособленное) | Материал стен (кирпич, дерево, прочее) | Год постройки | Год проведения кап. ремонта | % износа | Проектная мощность (в соответствующих единицах) | Фактичес кая загрузка (в среднем за год) | Сменность работы учрежде ния | Среднегодовая/среднесписочная численность | Число мест (посеще ний) в одну смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Детские дошкольные учреждения. |
| ГДО МБОУСОШ с.Дубовое ГДО филиала МБОУ СОШ в с.Хворостянка | с.Дубовое ул.Лермонтова д.2 «А» с.Хворостянка ул.Школьная д.17 | оперативное управление | типовое | панель кирпич | 1992 1976 | 2013 2011 |  | 24 20 | 24 16 | 1 смену 1 смену | 23 14 | 24 16 |
| 2.Общеобразовательные школы. |
| МБОУ СОШ с.Дубовое филиал МБОУ СОШ с.Хворостянка | с.Дубовое ул.Лермонтова д.2 «А» с.Хворостянка ул.Школьная д.17 | оперативное управление | типовое | панель кирпич | 1992 1976 | 2014 |  | 192 50 | 130 17 | 1 смена | 147 | 147 |

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных учреждений в поселении, является обеспечение всех детей в возрасте 1-6 лет ДДУ. В соответствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» нормативная обеспеченность ДДУ, гарантированная государством, на 100 детей в возрасте 1-6 лет составляет 60 мест в городской местности и 40 мест в сельской.

Для школ в соответствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» нормативная обеспеченность на 100 детей составляет 40 мест для сельских населенных пунктов. Для расчета принимается показатель количества детей в возрасте от 7 до 17 лет. Нормы проектирования также регламентируют территориальную удаленность (радиус обслуживания) объектов повседневного спроса от потребителя.

Для школ радиус доступности в сельской местности варьируется от 2км (I ступень) до 4км (II-III ступень) в сельской. Для анализа территориальной доступности школ на территории сельского поселения принят радиус 4000 м.

Объекты здравоохранения

В расчете потребности муниципальных образований в объектах здравоохранения «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р, опирается на Концепцию развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации, одобренную Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 1997 г. N 1387, Программу государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденную Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 1998 г. N 1096, и Методические рекомендации о порядке формирования и экономического обоснования территориальных программ государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденные Минздравом России, ФОМС, Минфином России.

К необходимым населению нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (I-ый, повседневный уровень обслуживания) и больницы (II-ой, периодический уровень обслуживания). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет. Ко второму уровню обслуживания относятся пункты и станции скорой медицинской помощи, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, аптеки, молочные кухни.

На территории сельского поселения  Дубовской сельсовет находится центр общей врачебной практики.

В систему здравоохранения сельского поселения Дубовской сельсовет входят:

| Наименование объекта | Адрес учреждения | Форма собственности | Тип здания (типовое, индивидуальный проект, приспособленное) | Материал стен (кирпич, дерево, прочее) | Год постройки | Год проведения кап. ремонта | % износа | Проектная мощность (в соответствующих единицах) | Фактичес кая загрузка (в среднем за год) | Сменность работы учрежде ния | Среднегодовая/среднесписочная численность | Число мест (посеще ний) в одну смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Врачебные амбулатории. |
| Дубовской центр общей врачебной практики гос добринская МРБ | с.Дубовое ул. Лермонтова д.32 | муниципальная собственность | индивидуальный проект | кирпич | 2007 | - | - | - | 2311 | 1 смена | 2311 | 4 |
| 2. Аптеки. |
| Липецк фармация | с.Дубовое ул. Лермонтова д.32 | муниципальная собственность | индивидуальный проект | кирпич | 2007 | - | - | - | - | - | - | - |

Нормативов для расчётов средней обеспеченности населения услугами ФАП по «Социальным нормативам и нормам» нет, так как они должны заменять амбулатории в тех населённых пунктах, где нет амбулаторий.

Функции по оказанию населению района стационарной помощи возложены в основном на центральную районную больницу, размещающуюся в городе Ельце.

Оценка обеспеченности  муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе дается только обзорно.

Доступность амбулаторий, ФАП и аптек в сельской местности  принимается в пределах 30 минут, с использованием транспорта — 5000 м.

Учреждения социального обеспечения

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. На данный вид обслуживания не даются нормы расчета вместимости, относительно численности населения. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. N 1063-р (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 N 942-р, от 13.07.2007 N 923-р) на 10 тысяч детей проектируется один социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей, детей сирот; один приют для детей и подростков, оставшихся без попечительства родителей. При меньшем количестве детей создается по одному объекту. На 1 тыс. детей создается один реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями.

В сельском поселении Дубовской сельсовет на данный момент стационарные учреждения социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов отсутствуют.

Объекты управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятий связи

Для определения нормативной потребности муниципального образования в объектах управленческой и кредитно-финансовой сферы используются расчетные показатели СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Объекты административно-хозяйственного назначения, отделения связи и банка, опорные пункты охраны порядка относятся к повседневному уровню обслуживания. К периодическому уровню обслуживания относятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы; объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

На территории сельского поселения Дубовской  сельсовет функционируют:

| Наименование объекта | Адрес учреждения | Форма собственности | Тип здания (типовое, индивидуальный проект, приспособленное) | Материал стен (кирпич, дерево, прочее) | Год постройки | Год проведения кап. ремонта | % износа | Проектная мощность (в соответствующих единицах) | Фактичес кая загрузка (в среднем за год) | Сменность работы учрежде ния | Среднегодовая/среднесписочная численность | Число мест (посеще ний) в одну смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Административно-управленческие службы. |
| Администрация сельского поселения Дубовской сельсовет | с.Дубовое Ул.Лермонтова д.34 | муниципальная собственность | приспособленное | кирпичное | 1991 | - | 50% | - | - | 1 смена | 2005 | 3 |
| 2.Банковские структуры. |
| Филиал Усманское ОСБ | с.Дубовое ул.Лермонтовад.43 | аренда | приспособленное | кирпичное | 1972 | - | -50% | - | - | 1 смена | 1050 | 1 |
| 3. Опорные пункты охраны порядка. |
| Администрация сельского поселения Дубовской сельсовет | с.Дубовое Ул.Лермонтова д.34 | муниципальная собственность | приспособленное | кирпичное | 1991 | - | 50% | - | - | - | 200 | 1 |

По территориальному принципу для данных учреждений и предприятий обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2,5-3 км).

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно- коммунального хозяйства

Расчет сети предприятий указанных видов обслуживания производится по СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

На сегодняшний день в структуре этой сферы обслуживания практически не осталось объектов муниципальной собственности. Предполагается развитие сети объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания на основе частной предпринимательской деятельности.

К повседневному уровню обслуживания относятся магазины продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. К уровню периодического обслуживания относятся крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы; предприятия общественного питания — рестораны, кафе и т.д.; специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пожарные депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы.

В настоящее время на территории сельсовета находится 4 магазина Добринского РАЙПО , 2 торговый павильона ИП «Маяк» и ИП Кечко»,  и 5 киосков.

На территории сельского поселения зарегистрировано 38 предпринимателей.

Задача: развитие малого бизнеса в сельской местности.

Потребительский рынок  включает в себя бытовое обслуживание. На территории сельского поселения 1 предприятие бытового обслуживания, базовым предприятием по оказанию бытовых услуг является МУП «Бытовик».  В КПП оказываются услуги по приему в ремонт бытовой техники, обуви, мягкой мебели, ремонт и пошив одежды, ритуальные услуги. Раз в неделю приезжает парикмахер из п.Добринка

| Наименование объекта | Адрес учреждения | Форма собственности | Тип здания (типовое, индивидуальный проект, приспособленное) | Материал стен (кирпич, дерево, прочее) | Год постройки | Год проведения кап. ремонта | % износа | Проектная мощность (в соответствующих единицах) | Фактичес кая загрузка (в среднем за год) | Сменность работы учрежде ния | Среднегодовая/среднесписочная численность | Число мест (посеще ний) в одну смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Магазины продовольственных товаров. |
| Добринское райпо Добринское райпо Добринское райпо Добринское райпо | с.Дубовое ул.Лермонтова д.35 с.Ивановка ул.Школьная д.4 с.Хворостянка ул.Центральная д.73 с.Дубовое ул.Новая д.44 | собственность собственность собственность собственность | индивидуальный индивидуальный индивидуальный индивидуальный | кирпич кирпич кирпич кирпич | 1991 1979 1972 1980 | 2010 - 2009 2011 | - - - - | - - - - | - - - - | 2 смены 1 смена 2 смены 2 смены | 145800 1000 125000 98000 | 405 100 308 220 |
| 2. Магазины непродовольственных товаров. |
| Строймир | с.дубовое ул.Лермонтова д.43 | аренда | приспособленный | кирпич | 1972 |  |  |  |  | 1 смена | 30000 | 110 |

В сельской местности предприятия данной сферы обслуживания (повседневного обслуживания) следует размещать с учетом величины радиусов 2-3 км. Для сельского поселения Дубовской сельсовет принят радиус обслуживания 2000 м.

Объекты культуры, искусства и библиотечного обслуживания

Согласно статье 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям

органов местного самоуправления поселения относится создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении.

К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек - повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания. Кроме того, в населенных пунктах могут располагаться детские и юношеские библиотеки, кинотеатры, музейно-выставочные залы, залы аттракционов.

На территории сельского поселения Дубовской сельсовет функционируют:

| Наименование объекта | Адрес учреждения | Форма собственности | Тип здания (типовое, индивидуальный проект, приспособленное) | Материал стен (кирпич, дерево, прочее) | Год постройки | Год проведения кап. ремонта | % износа | Проектная мощность (в соответствующих единицах) | Фактичес кая загрузка (в среднем за год) | Сменность работы учрежде ния | Среднегодовая/среднесписочная численность | Число мест (посеще ний) в одну смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общедоступные библиотеки. |
| Дубовская сельская библиотека | С,Дубовое ул.Лермонтова д.34 | муниципальная собственность | приспособленное | кирпич | 1990 | - | 40% | - | 100% | дневная смена | 1 | 17 |
| 2 .Учреждения клубного типа: Дом культуры; Клуб. |
| Дубовской СДК Хворостянский СДК | с.Дубовое ул.Лермонтова д.35 Липецкая обл.Добринский р-он с.Хворостянка ул.Школьная д.24 | аренда оперативное управление | - | кирпичное кирпичное | 1989 1991 |  | 30% 61% |  |  |  | 2 2 | 100 100 |

Объекты физической культуры и массового спорта

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к вопросам местного значения поселения относится обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадионы и спортзалы, как правило, совмещенные со школами в сельских поселениях (повседневное обслуживание), бассейн (периодическое обслуживание). Кроме того, в населенных пунктах могут размещаться детские спортивные школы и спортивные центры.

Спортивные залы, расположенные при школах так же могут использоваться взрослым населением для занятий спортом.  Тем не менее, взрослое население испытывает острый дефицит в объектах физкультуры и спорта.

С точки зрения удаленности для учреждений повседневного обслуживания от потребителей установлен радиус пешеходной доступности - 500 м.

Сведения о принятых проектом генерального плана радиусах доступности учреждений социальной инфраструктуры представлены в таблице

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания |
| --- | --- |
| Образование |
| Детские дошкольные учреждения | Сельский нас пункт – 500м |
| Общеобразовательные школы | Сельские населенные пункты - 2км (для 1 ступени - НОШ), (2-3 ступени - СОШ, ООШ) - 4км |
| Физкультурно-оздоровительные объекты, | Сельский нас пункт 500 км. |
| Поликлиники, амбулатории, ФАП | Сельский нас пункт - 30 мин. (с использованием транспорта) - — 5 км (5000 м) |
| Учреждения культуры (музеи, библиотеки, дома культуры и проч.) | Сельский нас пункт 500 м. |
| Учреждения соцобеспечения | 5 км (5000 м) |
| Аптеки | 800м |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи (Отделения связи, филиалы сберегательного банка и т.п.) | Сельские нас пункты - 30 мин. (2,5-3 км). |
| Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. | Сельские нас пункты - 30 мин. (2 км). |

Сводная таблица нормативных требований

| №№ п/п | Учреждения обслуживания | Норматив | Нормативная потребность | Современное положение | Потребность в новых объектах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (ДДУ) | 100 мест на 1000 человек | 226 | 44 | 182 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 112 учащихся на 1000 чел. | 253 | 242 | 11 |
| 3 | Плоскостные сооружения | 0,7-0,9га, на 1000 жителей | 1,5-2,0 | - | 1,5-2,0 |
| 5 | Спортзал | 60-80 м.кв. площади пола на 1000 жителей | 135-181 | - | 135-181 |
| 6 | Клубы и ДК | 150 мест на 1000 жителей | 339 | 200 | Нет данных |
| 7 | Библиотеки | Административный центр поселения – общедоступная библиотека Населенные пункты до 500 жителей на расстоянии более 5 км – филиал Населенные пункты до 500 жителей на расстоянии менее 5 км- отдел нестационарного обслуживания | Дубовская сельская библиотека | общедоступная библиотека |  |
| 8 | Магазины | 300 м.кв. торговой площади на 1000 человек (СНиП) | 679,8. | Нет данных | Нет данных |
| 9 | Рынки | 24-40 м.кв. торговой площади на 1000 человек | 90 м.кв. | Нет данных | Нет данных |
| 10 | Парки | 12 м.кв на человека (СНиП) | 27,2 | - | 27,2 |
| 11 | Станция технического обслуживания | один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для станций; | на 5 постов-0,5 га., на 10 постов -1 га., 15 постов – 1,5 га., 25 постов - 2,0 га., 40 постов - 3,5 га. | - |  |
| 12 | Предприятия общественного питания | 40 мест на 1000 жителей (СНиП) | 90,6 | - | 90,6 |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | 7 рабочих мест на 1000 жителей (СНиП) | 15 | - | 15 |
| 14 | Бани | 7 мест на 1000 жителей (СНиП) | 15 | - | 15 |
| 15 | Отделение связи | Не менее одного в каждом поселении | 1 | - |
| 16 | Опорный пункт охраны правопорядка | Не менее одного в каждом поселении | 1 | - |
| 17 | Центр административного самоуправления | Не менее одного в каждом поселении | 1 | - |

Результаты анализа:

- Население недостаточно обеспечено объектами образования. Детские сады располагают 44 местами, что составляет 24% от необходимой обеспеченности. Школы удовлетворяют потребности поселения.

- Наблюдается нехватка объектов бытового обслуживания.

- В сельском поселении отсутствуют спортивные сооружения.

Вывод:

Из проведенного анализа видна недостаточность услуг, предоставляемых населению в данной сфере. Многие здания сильно изношены, им требуется капитальный ремонт.

Что касается перечисленных учреждений бытового обслуживания, развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство в условиях рыночных отношений в экономике происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона.

Наряду с муниципальными, возможно развитие сети обслуживания различных форм собственности, привлечение инвесторов и индивидуальных предпринимателей. Возможно развитие сети кафе, досуговых предприятий, объектов автосервиса, по мере возникновения в них потребности с развитием и застройкой села. Требуются мероприятия по привлечению к деятельности в данной сфере обслуживания индивидуальных предпринимателей.

### 1.9.5. Объекты массового отдыха жителей поселения. Благоустройство и озеленение территории поселения.

Согласно ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам

местного значения поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных мест и курортов местного значения на территории поселения.

На расстоянии 3000м от С.Дубовое на реке Лукавка организовано место массового отдыха для жителей села. С этой целью проведено ряд организационных мероприятий: окошена травяная растительность, обследовано и очищено дно водного объекта, осуществлен отбор пробы воды в месте пляжа, завезено 100 тонн карьерного песка, установлены аншлаг «Место отдыха», 2 пляжных грибка, беседка,  кабина для переодевания, лавочки, информационный щит, туалет, контейнер для ТБО, урна, волейбольная площадка, мостик для ныряния, велосипедная стоянка, буйки, определена стоянка для автотранспорта, приобретен спасательный набор: спасательный круг,  медицинская аптечка.

В настоящее время насаждения общего пользования и участки рекреационного озеленения представлены в административном центре поселения. В остальных населенных пунктах сложившиеся рекреационные зоны фактически отсутствуют.

Наиболее благоустроенные и ухоженные участки – это территории, прилегающие к общественным зданиям. В целом для поселения характерно достаточное количество озелененных территорий ограниченного пользования: территорий детских дошкольных учреждений, школ, спортивных площадок.

Современная планировочная организация зеленых насаждений поселения характеризуется следующими особенностями:

– отсутствует единая, планировочно связанная система зеленых насаждений населенных пунктов;

– не сформированы крупные парковые зоны общепоселенческого значения, обеспечивающие потребности в отдыхе и благоприятные экологические условия для населения;

– в существующей застройке населенного пункта строительство новых зеленых зон планировочно ограничено;

– недостаточный уровень благоустройства существующих парков, скверов.

Существующая древесно-кустарниковая растительность на улицах сел представлена, в основном, тополями, кленами. Необходимо поэтапно ликвидировать старые, высокорослые деревья, осуществлять посадку новых деревьев и кустарников, производить омолаживающую и формовочную обрезку деревьев.

Улицы населенных пунктов не достаточно благоустроены. Не все здания общественного значения огорожены полосами древесно-кустарниковых насаждений. Внутри жилых образований отсутствуют детские игровые площадки.

Что касается остальных населенных пунктов, расположенных на территории поселения,  то они озеленены в основном за счет насаждений, произрастающих на приусадебных участках. Кроме того, имеются незначительные посадки вдоль улиц, посадки вдоль поймы рек. Улицы сельских населенных пунктов не благоустроены, не имеют пешеходных тротуаров. Основанная их часть не имеет твердого покрытия.

В результате анализа, проведенного в пункте 1.9.5., выявлены следующие задачи, касающиеся развития озеленения и благоустройства сельском поселения:

- требуется благоустройство существующих рекреационных зон и создание дополнительных на территории населенных пунктов;

- требуется «омоложение» существующей древесно-кустарниковой растительности;

- необходимо устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов в населенных пунктах;

- требуется устройство пешеходных тротуаров по улицам населенных пунктов.

### 1.9.6. Объекты специального назначения. Обеспечение территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронения

Места сбора бытовых отходов

На территории сельского поселения нет полигона захоронения твердых бытовых отходов, но обозначено  и отведено место под свалку.

В 2007- 2008годах году за счет средств местного бюджета  приобретено 40 мусорных контейнеров. В 2008 году изготовлены под них забетонированные площадки. В с. Дубовое и с. Хворостянка располагаются места для сбора и временного хранения мусора с СЗЗ 100м.

Несанкционированные свалки на территории сельского поселения не существуют.

Места захоронения

Кладбища

На территории сельского поселения находятся 2 сельских кладбища, расположенные в с.Ивановка, площадью 2 га, и в с Хворостянка, площадью 2га.

Санитарно-защитные зоны кладбищ соблюдены. Необходимо поддержание порядка и благоустройство территорий существующих кладбищ.

Скотомогильники

Скотомогильники на территории сельского поселения отсутствуют.

# РАЗДЕЛ 2: ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования территории сельского поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления сельского поселения Дубовской сельсовет. Структура настоящего раздела соответствует структуре раздела 1 II части «Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития территории сельского поселения. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Содержание разделов и схем генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по территориальному планированию:

- утверждение генерального плана поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;

- предложения по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения, включающие в себя следующие подразделы:

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры:

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания:

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта:

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения,

- охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов:

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения:

- содержание мест захоронения.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и муниципального значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в пунктах 1.10.-1.11. раздела 1 настоящей части. В разделе 2 предложений по территориальному планированию рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

### 2.1. Базовый прогноз численности населения сельского поселения Дубовской сельсовет.

Демографический прогноз имеет чрезвычайно важное значение для целей планирования развития территории, так как позволяет дать оценку основных параметров развития демографичесского потенциала, таких как половозрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства, на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

Прогнозируемая демографическая ситуация в сельском поселении Дубовской сельсовет, как и в целом по области и по муниципальному району, характеризуется сохранением тенденции убыли населения, превышения смертности над рождаемостью.

Слабая управляемость демографических процессов, их инертность определяют необходимость заблаговременного формирования социально-экономических механизмов регулирования демографических процессов с использованием наиболее управляемых факторов.

Анализ осуществляемых мер по сохранению человеческих ресурсов области показывает, что в силу значительной инерционности демографических процессов положительный эффект в этой сфере может быть достигнут только в среднесрочной или долгосрочной перспективе на основе реализации комплекса взаимодополняющих мероприятий по улучшению демографической ситуации, реализации основных параметров  стратегии социально-экономического развития.

Проектом предполагается увеличение численности населения к расчетному сроку на 201 человек.

Достижение данной цели возможно при условии:

- создания условий для комфортного проживания населения;

создания надлежащего уровня транспортного обеспечения территории;

модернизации инженерного обеспечения территории населённого пункта для 100% жилого фонда и объектов социально-бытового обслуживания, в том числе: модернизацию систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения; строительство площадок для игр детей и отдыха взрослого населения, строительство спортивных площадок и туристической базы отдыха, что позволит добиться повышения уровня комфортности проживания на территории деревни и создать предпосылки для закрепления населения на территории населённого пункта;

строительство нового жилья, преимущественно усадебного типа за счёт уплотнения существующей застройки.

В связи с изложенным, проектом предлагается принять следующие расчетные показатели на 2034г:

- численность населения – 2266 человек;

показатель рождаемости - не менее 20 человек в год;

показатель смертности - не более 14 человек в год;

показатель прибывших – не менее 20 человек в год;

показатель выбывших – не более 15 человек в год.

В соответствии с прогнозом численность населения сельского поселения  Дубовский сельсовет в 2034 году может увеличиться до 2516 человек. Данное увеличение численности будет происходить, в основном, за счет притока мигрантов, связанного с реализацией потенциальных возможностей развития территории поселения.

| № п/п | Наименование Населенных пунктов | Численность Населения чел. 2014 | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | село Дубовое | 595 | 643 |
| 2. | село Ивановка | 173 | 209 |
| 3. | поселок Новый Свет | 35 | 59 |
| 4. | деревня Садовая | 10 | 22 |
| 5. | деревня Сергеевка | 33 | 57 |
| 6. | деревня Софьино | 717 | 765 |
| 7. | село Хворостянка | 703 | 751 |
| всего |  | 2266 | 2506 |

### 2.2. Предложения по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональное и градостроительное зонирование

### 2.2.1. Функциональное  зонирование

Согласно ст.23 п.6 Гр К РФ на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах, отображаются границы функциональных зон с параметрами планируемого развития таких зон.

Для оптимального использования территории сельского поселения в документах территориального планирования определяются функциональные зоны, их границы и функциональное назначение. Функциональные зоны в существующих границах населенных пунктов поселения определяются по фактическому использованию.

Функциональные зоны в границах земельных участков, планируемых для перспективного освоения, определяются как жилые, производственные, рекреационные, общественно-деловые.

Разработанное в Генеральном плане сельского поселения функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон в правилах землепользования и застройки учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

### 2.2.2. Градостроительное  зонирование

На основании функционального зонирования, в рамках подготовки правил землепользования и застройки, производится градостроительное зонирование - зонирование в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов. Функциональные зоны получают статус территориальных зон после утверждения в правилах землепользования и застройки границ этих зон и установления градостроительных регламентов для каждой зоны. Градостроительным Кодексом РФ, ст. 35,  установлен перечень видов и состав территориальных зон населенных пунктов. Применительно к сельскому поселению Дубовской  сельсовет это:

Жилые зоны:

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

2) зоны жилой застройки иных видов.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Общественно-деловые зоны:

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

4) общественно-деловые зоны иных видов.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:

1)  коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

3)    иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зоны сельскохозяйственного использования:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Зоны специального назначения:

1) зоны, занятые кладбищами;

2) зоны, занятые иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Часть 15 ст. 35 ГрК устанавливает, что органом местного самоуправления могут устанавливаться иные виды территориальных зон, выделяемые с учетом функциональных зон и особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Однако градостроительное зонирование  потребует в дальнейшем дополнительных мероприятий по определению координат характерных точек границ территориальных зон, поскольку, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости»: «орган местного самоуправления представляет в орган кадастрового учета выписку из раздела правил землепользования и застройки, определяющего границы и содержание территориальных зон, перечень координат характерных точек границ территориальных зон в установленной системе координат, а также перечень видов разрешенного использования земельных участков для каждой территориальной зоны либо реквизиты правового акта, которым такой перечень утвержден».

### 2.2.3. Архитектурно-планировочное освоение

В рамках проекта генерального плана предлагается ряд мероприятий по  усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональному и градостроительному зонированию.

Основные принципы проектной организации территории

Улучшение условий проживания в населенных пунктах с учетом доступности мест приложения труда, общественного центра, мест отдыха намечено на основе следующих основополагающих принципов:

- Совершенствование и упорядочение функционального зонирования территории населенных пунктов.

- Сохранение значимости сложившегося поселкового центра населенного пункта с.Казаки  в качестве основного, формирование торгово-бытового центра в центральной части села.

- Совершенствование сферы культурно-бытового обслуживания.

- Улучшение условий проживания в населенных пунктах за счет постепенного решения транспортных проблем.

- Развитие системы зеленых насаждений.

В процессе работы над проектом были оценены возможности для дальнейшего развития сельского поселения и населенных пунктов, которые являются наиболее перспективными

Мероприятия по  усовершенствованию и развитию планировочной структуры:

1. Максимальное сохранение сложившейся архитектурно-планировочной и объемно-пространственной структуры территории сельской поселения при обеспечении условий улучшения состояния окружающей среды градостроительными средствами - первая очередь;

2. Сохранение и развитие системы планировочных связей, обеспечивающей усиление связности территории внутри поселения - первая очередь;

3. Сохранение масштабности планировочных элементов сельского поселения - первая очередь;

4. Формирование структуры центров общественного значения в соответствии с сложившимся и планируемым транспортно-коммуникационным сельского поселения, градостроительными и природными особенностями - первая очередь.

В населенных пунктах сельского поселения сложились и получают дальнейшее развитие следующие функциональные зоны:

- Жилые зоны;

- Общественно-деловые зоны;

- Производственные;

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры;

- Зоны специального назначения.

Мероприятия по функциональному и градостроительному зонированию:

1.	Развитие жилой зоны:

1.1. Новое жилищное строительство  во всех населенных пунктах.

2.	Развитие общественно-деловой зоны:

2.1. Формирование новых и развитие сложившихся общественных центров в населенных пунктах, включающих: объекты административно-делового, торгового, культурно-развлекательного, коммунально-бытового и иного назначения - первая очередь;

2.2. Реконструкция существующих учреждений общественно-делового назначения, имеющих степень износа свыше 50% - первая очередь;

3.	Развитие рекреационной зоны:

3.1. Создание многофункциональной системы зеленых насаждений - первая очередь.

3.2.  Создание в населенном пункте развитой системы озелененных пространств с целью организации рекреационного и спортивного обслуживания - первая очередь;

3.3. Организация рекреационных зон сезонного использования с оборудованием пляжей на сложившихся местах массового отдыха – первая очередь.

### 2.3. Предложения по оптимизации административно-территориального устройства сельского поселения Дубовской сельсовет.

Задачами территориального планирования в сфере административно территориального устройства является приведение границ муниципального образования и населенных пунктов поселения в соответствии требованиям федерального и областного законодательства.

Границы  и статус территории сельского поселения установлены законом Липецкой области от 28.04.2010 № 382-ОЗ «Об Административно-территориальном устройстве Липецкой области» (принят постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 15.04.2010 № 1294-пс).

Изменение границ муниципального образования не планируется.

Границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, не утверждены в установленном порядке, и в настоящее время определяются границами кадастровых блоков. Мероприятиями Генерального плана предусматривается подготовка соответствующей документации для утверждения границ населенных пунктов поселения. Однако утверждение границ населенных пунктов поселения потребует дополнительных мероприятий по определению координат характерных точек границ, поскольку, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. N 618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости» орган местного самоуправления представляет в орган кадастрового учета выписку из утвержденного генерального плана, содержащую схемы, на которых отображены границы населенных пунктов, выписку из землеустроительного дела с картой-планом объекта землеустройства, содержащую текстовое и графическое описания местоположения границы населенного пункта и перечень координат характерных точек границы населенного пункта либо устанавливаемых или изменяемых участков границы населенного пункта в принятой системе координат дежурной кадастровой карты. Порядок предоставления и состав документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов, а также изменений в характеристики земельных участков, включенных в границы населенных пунктов или исключенных из границ, регулируется Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.07 № 221, Федеральным законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12. 2004 г. №172-ФЗ.

Картографическое описание прохождения границ населенных пунктов сельского поселения Дубовской сельсовет  Добринского муниципального района Липецкой области

Село Дубовое

Площадь 60,12 га

От точки 1 линия границы идет в юго-восточном направлении по северно-восточной стороне ул. Карелина, в восточном направлении по северной границе земельного участка, расположенного по адресу ул. Карелина, 10, поворачивает на юг и следует по восточным границам земельных участков, расположенных на четной стороне этой улицы до точки 23.

От точки 23 линия границы проходит в западном направлении по полевой дороге и по северной стороне автодороги, затем в южном и снова в западном направлении до точки 31.

От точки 31 линия границы следует в северном направлении по западной стороне полосы деревьев, в западном и юго-западном направлении по границе участка леса, и далее в северо-западном направлении по юго-западным границам земельных участков, расположенных на юго-западной стороне улицы Садовая до точки 44.

От точки 44 линия границы идет в северо-восточном направлении по северо-западной границе земельного участка, расположенных по ул. Садовая, в северо-западном направлении по юго-западной стороне этой улицы, далее пересекает улицу в северо-восточном направлении и идет на северо-запад по северо-восточной стороне автодороги до точки 1.

| №п/п | номера точек | Длина, м | координаты в МСК-48 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | х | у |
| 1 | 1 | 104,93 | 395036,40 | 1374389,08 |
| 2 | 2 | 204,53 | 395002,52 | 1374488,39 |
| 3 | 3 | 15,13 | 394929,23 | 1374679,34 |
| 4 | 4 | 31,96 | 394919,52 | 1374690,94 |
| 5 | 5 | 182,36 | 394892,92 | 1374708,65 |
| 6 | 6 | 268,68 | 394733,26 | 1374796,76 |
| 7 | 7 | 260,87 | 394498,60 | 1374927,61 |
| 8 | 8 | 9,79 | 394284,66 | 1375076,89 |
| 9 | 9 | 130,33 | 394276,19 | 1375081,80 |
| 10 | 10 | 37,69 | 394163,47 | 1375147,22 |
| 11 | 11 | 71,49 | 394130,43 | 1375165,36 |
| 12 | 12 | 44,22 | 394126,19 | 1375236,72 |
| 13 | 13 | 16,61 | 394087,16 | 1375257,51 |
| 14 | 14 | 52,91 | 394071,27 | 1375262,36 |
| 15 | 15 | 67,48 | 394018,48 | 1375265,86 |
| 16 | 16 | 16,06 | 393951,95 | 1375254,55 |
| 17 | 17 | 77,56 | 393938,76 | 1375245,39 |
| 18 | 18 | 17,33 | 393862,58 | 1375230,82 |
| 19 | 19 | 45,20 | 393846,22 | 1375225,11 |
| 20 | 20 | 17,08 | 393801,15 | 1375228,54 |
| 21 | 21 | 62,53 | 393786,31 | 1375220,09 |
| 22 | 22 | 2,22 | 393724,04 | 1375225,79 |
| 23 | 23 | 98,92 | 393721,83 | 1375225,99 |
| 24 | 24 | 23,11 | 393718,61 | 1375127,12 |
| 25 | 25 | 61,50 | 393717,86 | 1375104,02 |
| 26 | 26 | 16,64 | 393715,85 | 1375042,55 |
| 27 | 27 | 36,96 | 393725,87 | 1375029,26 |
| 28 | 28 | 163,33 | 393722,16 | 1374992,49 |
| 29 | 29 | 35,90 | 393705,79 | 1374829,98 |
| 30 | 30 | 39,98 | 393670,05 | 1374833,35 |
| 31 | 31 | 11,40 | 393670,20 | 1374793,37 |
| 32 | 32 | 47,13 | 393681,59 | 1374792,83 |
| 33 | 33 | 263,68 | 393728,60 | 1374789,40 |
| 34 | 34 | 19,42 | 393990,72 | 1374760,73 |
| 35 | 35 | 82,31 | 394010,13 | 1374760,04 |
| 36 | 36 | 36,52 | 394005,01 | 1374677,89 |
| 37 | 37 | 29,01 | 393975,93 | 1374655,80 |
| 38 | 38 | 48,30 | 393960,84 | 1374631,02 |
| 39 | 39 | 71,19 | 393957,88 | 1374582,81 |
| 40 | 40 | 78,06 | 394028,98 | 1374579,20 |
| 41 | 41 | 128,03 | 394106,83 | 1374573,42 |
| 42 | 42 | 3,35 | 394233,28 | 1374553,34 |
| 43 | 43 | 165,76 | 394235,81 | 1374551,15 |
| 44 | 44 | 104,36 | 394359,02 | 1374440,27 |
| 45 | 45 | 36,36 | 394425,43 | 1374520,77 |
| 46 | 46 | 13,70 | 394456,73 | 1374502,27 |
| 47 | 47 | 95,13 | 394462,41 | 1374514,74 |
| 48 | 48 | 120,51 | 394548,29 | 1374473,83 |
| 49 | 49 | 15,62 | 394657,09 | 1374422,00 |
| 50 | 50 | 50,25 | 394671,19 | 1374415,29 |
| 51 | 51 | 85,88 | 394719,16 | 1374400,32 |
| 52 | 52 | 152,23 | 394804,60 | 1374408,99 |
| 53 | 53 | 8,56 | 394956,13 | 1374394,44 |
| 54 | 54 | 71,91 | 394964,69 | 1374394,49 |
| 55 | 1 | 0,00 | 395036,40 | 1374389,08 |
|  |  | 3951,98 |  |  |

Деревня Софьино

Площадь 46,28 га

От точки 1 линия границы идет в северо-восточном и юго-восточном направлении по юго-восточной и юго-западной стороне автодороги, поворачивает на юг и идет по западной стороне автодороги до точки 16.

От точки 16 линия границы проходит в общем западном и северном направлении по полевой дороге, снова в западном направлении по северной стороне полевой дороги до точки 31.

От точки 31 линия границы следует в южном и западном направлении по восточной и южной границам территории детского сада, затем в южном направлении по насыпи, и снова в западном и северном направлениях до точки 44.

От точки 44 линия границы идет в юго-западном направлении по полевой дороге, поворачивает на северо-запад и следует по автодороге до точки 1.

| №п/п | номера точек | Длина, м | координаты в МСК-48 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | х | у |
| 1 | 1 | 227,10 | 394903,39 | 1373317,76 |
| 2 | 2 | 9,77 | 394949,70 | 1373540,09 |
| 3 | 3 | 95,37 | 394952,17 | 1373549,54 |
| 4 | 4 | 11,30 | 394970,38 | 1373643,16 |
| 5 | 5 | 558,35 | 394973,07 | 1373654,14 |
| 6 | 6 | 133,62 | 395083,02 | 1374201,56 |
| 7 | 7 | 38,02 | 395044,27 | 1374329,44 |
| 8 | 8 | 60,13 | 395031,78 | 1374365,35 |
| 9 | 9 | 12,37 | 394971,96 | 1374371,46 |
| 10 | 10 | 158,43 | 394959,64 | 1374372,60 |
| 11 | 11 | 19,79 | 394801,69 | 1374384,92 |
| 12 | 12 | 62,27 | 394781,98 | 1374383,18 |
| 13 | 13 | 26,11 | 394719,71 | 1374382,90 |
| 14 | 14 | 22,43 | 394694,07 | 1374387,82 |
| 15 | 15 | 114,86 | 394673,97 | 1374397,78 |
| 16 | 16 | 38,18 | 394571,00 | 1374448,68 |
| 17 | 17 | 35,80 | 394589,93 | 1374415,52 |
| 18 | 18 | 61,59 | 394588,12 | 1374379,77 |
| 19 | 19 | 76,77 | 394583,02 | 1374318,39 |
| 20 | 20 | 32,21 | 394573,15 | 1374242,26 |
| 21 | 21 | 44,53 | 394562,05 | 1374212,02 |
| 22 | 22 | 35,53 | 394592,92 | 1374179,93 |
| 23 | 23 | 27,25 | 394606,68 | 1374147,17 |
| 24 | 24 | 24,54 | 394608,04 | 1374119,95 |
| 25 | 25 | 62,41 | 394603,21 | 1374095,89 |
| 26 | 26 | 64,31 | 394664,91 | 1374105,31 |
| 27 | 27 | 37,35 | 394665,41 | 1374041,00 |
| 28 | 28 | 46,92 | 394660,32 | 1374004,00 |
| 29 | 29 | 40,12 | 394662,48 | 1373957,13 |
| 30 | 30 | 16,51 | 394674,60 | 1373918,88 |
| 31 | 31 | 66,63 | 394671,96 | 1373902,58 |
| 32 | 32 | 77,96 | 394605,43 | 1373906,16 |
| 33 | 33 | 33,45 | 394600,62 | 1373828,35 |
| 34 | 34 | 42,82 | 394568,72 | 1373838,40 |
| 35 | 35 | 13,31 | 394525,98 | 1373841,04 |
| 36 | 36 | 45,88 | 394512,75 | 1373839,58 |
| 37 | 37 | 33,22 | 394513,20 | 1373793,70 |
| 38 | 38 | 33,47 | 394503,64 | 1373761,89 |
| 39 | 39 | 9,20 | 394501,85 | 1373728,47 |
| 40 | 40 | 18,82 | 394502,29 | 1373719,28 |
| 41 | 41 | 8,80 | 394503,20 | 1373700,48 |
| 42 | 42 | 46,97 | 394509,38 | 1373694,21 |
| 43 | 43 | 40,67 | 394555,18 | 1373683,78 |
| 44 | 44 | 5,45 | 394595,84 | 1373682,91 |
| 45 | 45 | 55,79 | 394594,60 | 1373677,60 |
| 46 | 46 | 77,34 | 394547,85 | 1373647,16 |
| 47 | 47 | 47,81 | 394494,84 | 1373590,85 |
| 48 | 48 | 33,79 | 394458,72 | 1373559,53 |
| 49 | 49 | 32,75 | 394427,47 | 1373546,69 |
| 50 | 50 | 32,65 | 394402,69 | 1373525,27 |
| 51 | 51 | 13,59 | 394386,10 | 1373497,15 |
| 52 | 52 | 12,74 | 394378,87 | 1373485,64 |
| 53 | 53 | 17,97 | 394366,16 | 1373484,78 |
| 54 | 54 | 14,01 | 394348,24 | 1373486,15 |
| 55 | 55 | 12,58 | 394335,26 | 1373480,87 |
| 56 | 56 | 4,31 | 394326,02 | 1373472,33 |
| 57 | 57 | 294,32 | 394323,11 | 1373469,15 |
| 58 | 58 | 193,37 | 394608,33 | 1373396,51 |
| 59 | 59 | 78,54 | 394795,35 | 1373347,37 |
| 60 | 60 | 33,51 | 394871,41 | 1373327,78 |
| 61 | 1 | 0,00 | 394903,39 | 1373317,76 |
|  |  | 3625,70 |  |  |

Село Ивановка

Площадь 80, 62 га

От точки 1 линия границы идет в северо-восточном направлении по северо-западным границам земельных участков, расположенных по ул. Крайняя, и по юго-восточной границе земельного участка  с кадастровым номером 48:04:1720109:171 до точки 36.

От точки 36 линия границы проходит в юго-восточном направлении по юго-западной границе земельного участка с кадастровым номером 48:04:1720109:156 и в юго-западном направлении по полевой дороге, поворачивает на юго-восток и юго-запад и идет по юго-западной и северо-западной границам земельного участка с кадастровым номером 48:04:1720109:194 соответственно, пересекает автодорогу и следует в северо-западном направлении по юго-западной стороне этой автодороги до точки 81.

От точки 81 линия границы проходит в юго-западном направлении по полевой дороге, поворачивает на северо-запад и идет по береговой линии пруда с одной стороны и по юго-западным границам земельных участков, расположенных на четной стороне ул. Молодежная (в том числе по границе земельного участка с кадастровым номером 48:04:0620103:34) с другой стороны, до точки 1.

| №п/п | номера точек | Длина, м | координаты в МСК-48 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | х | у |
| 1 | 1 | 37,47 | 398298,59 | 1370085,75 |
| 2 | 2 | 15,60 | 398321,08 | 1370115,72 |
| 3 | 3 | 10,21 | 398329,48 | 1370128,86 |
| 4 | 4 | 12,70 | 398334,99 | 1370137,46 |
| 5 | 5 | 20,32 | 398341,60 | 1370148,31 |
| 6 | 6 | 34,31 | 398352,18 | 1370165,66 |
| 7 | 7 | 60,61 | 398368,57 | 1370195,80 |
| 8 | 8 | 105,18 | 398404,52 | 1370244,60 |
| 9 | 9 | 37,80 | 398462,72 | 1370332,21 |
| 10 | 10 | 23,24 | 398482,88 | 1370364,18 |
| 11 | 11 | 17,55 | 398488,02 | 1370386,84 |
| 12 | 12 | 15,54 | 398483,72 | 1370403,85 |
| 13 | 13 | 6,40 | 398479,90 | 1370418,91 |
| 14 | 14 | 8,02 | 398478,33 | 1370425,11 |
| 15 | 15 | 9,31 | 398476,08 | 1370432,81 |
| 16 | 16 | 15,09 | 398473,47 | 1370441,75 |
| 17 | 17 | 5,20 | 398478,43 | 1370456,00 |
| 18 | 18 | 8,95 | 398480,13 | 1370460,91 |
| 19 | 19 | 0,17 | 398483,08 | 1370469,36 |
| 20 | 20 | 58,31 | 398483,13 | 1370469,52 |
| 21 | 21 | 21,66 | 398502,29 | 1370524,59 |
| 22 | 22 | 21,84 | 398504,11 | 1370546,17 |
| 23 | 23 | 35,63 | 398500,94 | 1370567,78 |
| 24 | 24 | 84,95 | 398511,70 | 1370601,75 |
| 25 | 25 | 70,79 | 398541,61 | 1370681,26 |
| 26 | 26 | 56,39 | 398557,05 | 1370750,35 |
| 27 | 27 | 31,73 | 398598,29 | 1370788,81 |
| 28 | 28 | 115,37 | 398613,99 | 1370816,38 |
| 29 | 29 | 34,59 | 398666,21 | 1370919,26 |
| 30 | 30 | 67,23 | 398692,94 | 1370941,21 |
| 31 | 31 | 12,15 | 398751,31 | 1370974,57 |
| 32 | 32 | 33,11 | 398757,47 | 1370985,04 |
| 33 | 33 | 19,59 | 398769,32 | 1371015,96 |
| 34 | 34 | 15,83 | 398782,71 | 1371030,26 |
| 35 | 35 | 16,33 | 398795,51 | 1371039,58 |
| 36 | 36 | 10,80 | 398811,58 | 1371042,51 |
| 37 | 37 | 276,12 | 398802,27 | 1371047,98 |
| 38 | 38 | 4,25 | 398547,27 | 1371153,90 |
| 39 | 39 | 17,07 | 398543,49 | 1371151,95 |
| 40 | 40 | 26,92 | 398529,93 | 1371141,58 |
| 41 | 41 | 27,64 | 398507,35 | 1371156,23 |
| 42 | 42 | 40,64 | 398492,57 | 1371179,59 |
| 43 | 43 | 6,97 | 398476,22 | 1371216,80 |
| 44 | 44 | 15,42 | 398470,91 | 1371221,32 |
| 45 | 45 | 20,41 | 398459,16 | 1371231,31 |
| 46 | 46 | 7,00 | 398439,27 | 1371235,88 |
| 47 | 47 | 13,43 | 398432,43 | 1371234,41 |
| 48 | 48 | 10,15 | 398419,30 | 1371231,60 |
| 49 | 49 | 8,89 | 398411,00 | 1371225,75 |
| 50 | 50 | 12,77 | 398403,73 | 1371220,63 |
| 51 | 51 | 11,20 | 398391,32 | 1371217,62 |
| 52 | 52 | 25,02 | 398380,43 | 1371214,99 |
| 53 | 53 | 12,62 | 398357,66 | 1371204,63 |
| 54 | 54 | 29,81 | 398349,84 | 1371194,72 |
| 55 | 55 | 19,34 | 398338,57 | 1371167,12 |
| 56 | 56 | 16,87 | 398330,69 | 1371149,46 |
| 57 | 57 | 17,31 | 398317,88 | 1371138,48 |
| 58 | 58 | 19,93 | 398300,70 | 1371136,39 |
| 59 | 59 | 7,61 | 398280,77 | 1371135,97 |
| 60 | 60 | 2,23 | 398276,02 | 1371130,02 |
| 61 | 61 | 19,58 | 398274,63 | 1371128,27 |
| 62 | 62 | 28,67 | 398271,72 | 1371108,91 |
| 63 | 63 | 27,87 | 398276,50 | 1371080,64 |
| 64 | 64 | 3,25 | 398278,71 | 1371052,86 |
| 65 | 65 | 137,91 | 398278,81 | 1371049,61 |
| 66 | 66 | 133,92 | 398150,17 | 1371099,32 |
| 67 | 67 | 165,34 | 398025,64 | 1371148,59 |
| 68 | 68 | 159,56 | 397873,86 | 1371214,16 |
| 69 | 69 | 120,35 | 397727,44 | 1371277,56 |
| 70 | 70 | 66,18 | 397617,00 | 1371325,39 |
| 71 | 71 | 17,26 | 397553,12 | 1371342,67 |
| 72 | 72 | 117,70 | 397537,00 | 1371348,85 |
| 73 | 73 | 1,09 | 397496,26 | 1371238,43 |
| 74 | 74 | 46,51 | 397495,81 | 1371237,44 |
| 75 | 75 | 70,63 | 397481,32 | 1371193,24 |
| 76 | 76 | 4,00 | 397456,73 | 1371127,03 |
| 77 | 77 | 15,00 | 397456,87 | 1371123,03 |
| 78 | 78 | 16,51 | 397452,94 | 1371108,55 |
| 79 | 79 | 95,27 | 397469,02 | 1371104,80 |
| 80 | 80 | 545,66 | 397558,52 | 1371072,16 |
| 81 | 81 | 90,05 | 398073,73 | 1370892,44 |
| 82 | 82 | 44,82 | 397997,46 | 1370844,57 |
| 83 | 83 | 52,78 | 397957,45 | 1370824,37 |
| 84 | 84 | 81,06 | 397905,88 | 1370813,11 |
| 85 | 85 | 61,22 | 397834,01 | 1370775,62 |
| 86 | 86 | 13,21 | 397783,02 | 1370741,74 |
| 87 | 87 | 3,94 | 397771,34 | 1370735,56 |
| 88 | 88 | 14,96 | 397768,25 | 1370733,12 |
| 89 | 89 | 14,16 | 397760,67 | 1370720,22 |
| 90 | 90 | 11,42 | 397753,66 | 1370707,92 |
| 91 | 91 | 26,70 | 397748,40 | 1370697,78 |
| 92 | 92 | 64,56 | 397729,98 | 1370678,45 |
| 93 | 93 | 95,10 | 397674,38 | 1370645,63 |
| 94 | 94 | 85,11 | 397591,56 | 1370598,89 |
| 95 | 95 | 11,43 | 397520,45 | 1370552,12 |
| 96 | 96 | 20,49 | 397528,26 | 1370543,77 |
| 97 | 97 | 15,05 | 397546,85 | 1370552,39 |
| 98 | 98 | 28,40 | 397561,66 | 1370555,08 |
| 99 | 99 | 24,58 | 397589,90 | 1370552,05 |
| 100 | 100 | 30,24 | 397614,22 | 1370548,49 |
| 101 | 101 | 62,03 | 397638,09 | 1370529,92 |
| 102 | 102 | 48,12 | 397691,05 | 1370497,63 |
| 103 | 103 | 17,21 | 397729,58 | 1370468,81 |
| 104 | 104 | 61,96 | 397743,36 | 1370458,50 |
| 105 | 105 | 53,66 | 397797,86 | 1370429,02 |
| 106 | 106 | 47,73 | 397847,50 | 1370408,63 |
| 107 | 107 | 30,44 | 397891,34 | 1370389,75 |
| 108 | 108 | 40,55 | 397911,56 | 1370367,00 |
| 109 | 109 | 67,53 | 397928,60 | 1370330,20 |
| 110 | 110 | 16,75 | 397955,84 | 1370268,41 |
| 111 | 111 | 15,50 | 397962,20 | 1370252,91 |
| 112 | 112 | 25,86 | 397968,09 | 1370238,57 |
| 113 | 113 | 35,73 | 397987,66 | 1370221,66 |
| 114 | 114 | 4,12 | 398022,40 | 1370213,32 |
| 115 | 115 | 10,51 | 398026,52 | 1370213,29 |
| 116 | 116 | 22,05 | 398037,03 | 1370213,21 |
| 117 | 117 | 5,39 | 398059,08 | 1370213,06 |
| 118 | 118 | 32,73 | 398064,47 | 1370213,02 |
| 119 | 119 | 27,89 | 398097,11 | 1370210,61 |
| 120 | 120 | 8,77 | 398121,59 | 1370197,25 |
| 121 | 121 | 42,75 | 398125,95 | 1370189,64 |
| 122 | 122 | 33,30 | 398158,03 | 1370161,39 |
| 123 | 123 | 31,88 | 398190,27 | 1370153,06 |
| 124 | 124 | 40,49 | 398218,68 | 1370138,60 |
| 125 | 125 | 55,77 | 398254,76 | 1370120,23 |
| 126 | 1 | 0,00 | 398298,59 | 1370085,75 |
|  |  | 5219,88 |  |  |

Деревня Садовая

Площадь 24,19 га

От точки 1 линия границы идет в восточном направлении до оси реки Лукавка, затем идет в общем южном направлении по оси этой реки до точки 37.

От точки 37 линия границы следует в юго-западном направлении по бровке балки, поворачивает на северо-запад и идет до точки 74.

От точки 74 линия границы проходит в общем северо-восточном направлении по полевой дороге и по юго-восточной границе земельного участка с кадастровым номером 48:04:1720109:143 до точки 1.

| №п/п | номера точек | Длина, м | координаты в МСК-48 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | х | у |
| 1 | 1 | 25,10 | 400510,61 | 1368724,15 |
| 2 | 2 | 20,37 | 400498,43 | 1368746,10 |
| 3 | 3 | 12,47 | 400481,66 | 1368757,66 |
| 4 | 4 | 29,51 | 400470,74 | 1368763,68 |
| 5 | 5 | 18,68 | 400499,37 | 1368770,83 |
| 6 | 6 | 25,05 | 400516,43 | 1368778,44 |
| 7 | 7 | 24,46 | 400491,50 | 1368780,92 |
| 8 | 8 | 27,34 | 400472,65 | 1368796,51 |
| 9 | 9 | 18,47 | 400457,20 | 1368819,06 |
| 10 | 10 | 29,94 | 400444,96 | 1368832,89 |
| 11 | 11 | 36,00 | 400417,19 | 1368844,08 |
| 12 | 12 | 10,46 | 400382,47 | 1368853,60 |
| 13 | 13 | 21,66 | 400373,15 | 1368858,34 |
| 14 | 14 | 29,02 | 400374,53 | 1368879,96 |
| 15 | 15 | 38,38 | 400348,74 | 1368893,26 |
| 16 | 16 | 35,13 | 400317,20 | 1368915,13 |
| 17 | 17 | 41,44 | 400294,98 | 1368942,34 |
| 18 | 18 | 29,43 | 400270,48 | 1368975,76 |
| 19 | 19 | 13,76 | 400259,08 | 1369002,89 |
| 20 | 20 | 58,18 | 400248,32 | 1369011,47 |
| 21 | 21 | 53,66 | 400193,58 | 1369031,19 |
| 22 | 22 | 72,45 | 400142,68 | 1369048,17 |
| 23 | 23 | 68,85 | 400072,30 | 1369065,35 |
| 24 | 24 | 5,72 | 400096,88 | 1369129,66 |
| 25 | 25 | 41,74 | 400091,96 | 1369132,58 |
| 26 | 26 | 52,98 | 400056,08 | 1369153,91 |
| 27 | 27 | 45,68 | 400007,54 | 1369175,13 |
| 28 | 28 | 21,92 | 399965,93 | 1369193,98 |
| 29 | 29 | 39,63 | 399944,31 | 1369197,61 |
| 30 | 30 | 38,77 | 399930,13 | 1369160,60 |
| 31 | 31 | 33,50 | 399914,42 | 1369125,16 |
| 32 | 32 | 41,14 | 399903,37 | 1369093,54 |
| 33 | 33 | 61,46 | 399885,33 | 1369056,57 |
| 34 | 34 | 124,19 | 399856,92 | 1369002,07 |
| 35 | 35 | 77,00 | 399746,20 | 1369058,33 |
| 36 | 36 | 157,46 | 399675,33 | 1369088,43 |
| 37 | 37 | 107,07 | 399532,78 | 1369155,32 |
| 38 | 38 | 23,70 | 399433,73 | 1369195,98 |
| 39 | 39 | 19,75 | 399442,01 | 1369218,19 |
| 40 | 40 | 18,57 | 399443,02 | 1369237,91 |
| 41 | 41 | 24,62 | 399436,55 | 1369255,32 |
| 42 | 42 | 34,92 | 399414,52 | 1369266,31 |
| 43 | 43 | 22,31 | 399382,94 | 1369281,22 |
| 44 | 44 | 34,14 | 399377,37 | 1369259,62 |
| 45 | 45 | 19,58 | 399385,08 | 1369226,36 |
| 46 | 46 | 11,13 | 399390,97 | 1369207,69 |
| 47 | 47 | 10,31 | 399390,56 | 1369196,57 |
| 48 | 48 | 28,85 | 399386,94 | 1369186,92 |
| 49 | 49 | 43,86 | 399363,46 | 1369170,16 |
| 50 | 50 | 0,75 | 399328,31 | 1369143,92 |
| 51 | 51 | 35,74 | 399328,62 | 1369143,24 |
| 52 | 52 | 56,40 | 399341,52 | 1369109,91 |
| 53 | 53 | 22,35 | 399342,72 | 1369053,52 |
| 54 | 54 | 22,29 | 399364,63 | 1369049,10 |
| 55 | 55 | 18,95 | 399384,72 | 1369039,44 |
| 56 | 56 | 19,33 | 399391,26 | 1369021,65 |
| 57 | 57 | 21,53 | 399394,88 | 1369002,66 |
| 58 | 58 | 19,43 | 399411,56 | 1368989,04 |
| 59 | 59 | 19,47 | 399427,46 | 1368977,87 |
| 60 | 60 | 28,06 | 399436,12 | 1368960,43 |
| 61 | 61 | 30,87 | 399440,28 | 1368932,68 |
| 62 | 62 | 23,15 | 399458,22 | 1368907,56 |
| 63 | 63 | 30,87 | 399478,97 | 1368897,30 |
| 64 | 64 | 45,82 | 399509,83 | 1368896,72 |
| 65 | 65 | 26,52 | 399555,63 | 1368895,24 |
| 66 | 66 | 39,75 | 399581,11 | 1368887,90 |
| 67 | 67 | 15,35 | 399616,54 | 1368869,87 |
| 68 | 68 | 14,25 | 399628,07 | 1368859,74 |
| 69 | 69 | 13,94 | 399641,96 | 1368856,55 |
| 70 | 70 | 23,15 | 399655,07 | 1368851,82 |
| 71 | 71 | 14,75 | 399668,85 | 1368833,22 |
| 72 | 72 | 11,86 | 399681,27 | 1368825,26 |
| 73 | 73 | 11,64 | 399692,85 | 1368822,68 |
| 74 | 74 | 19,31 | 399704,49 | 1368822,95 |
| 75 | 75 | 26,05 | 399720,41 | 1368812,02 |
| 76 | 76 | 18,40 | 399742,01 | 1368797,45 |
| 77 | 77 | 10,05 | 399755,83 | 1368785,30 |
| 78 | 78 | 12,91 | 399763,88 | 1368779,29 |
| 79 | 79 | 9,73 | 399776,67 | 1368777,52 |
| 80 | 80 | 28,36 | 399784,84 | 1368772,24 |
| 81 | 81 | 13,58 | 399805,12 | 1368752,42 |
| 82 | 82 | 17,77 | 399818,23 | 1368748,87 |
| 83 | 83 | 39,91 | 399834,59 | 1368741,93 |
| 84 | 84 | 4,23 | 399870,75 | 1368725,05 |
| 85 | 85 | 15,63 | 399871,89 | 1368720,98 |
| 86 | 86 | 26,17 | 399882,72 | 1368709,71 |
| 87 | 87 | 17,24 | 399903,67 | 1368694,03 |
| 88 | 88 | 27,86 | 399919,61 | 1368687,47 |
| 89 | 89 | 41,21 | 399947,47 | 1368687,64 |
| 90 | 90 | 30,35 | 399986,93 | 1368699,51 |
| 91 | 91 | 17,86 | 400014,51 | 1368712,18 |
| 92 | 92 | 24,52 | 400032,37 | 1368712,31 |
| 93 | 93 | 21,90 | 400054,76 | 1368702,32 |
| 94 | 94 | 51,53 | 400076,62 | 1368700,99 |
| 95 | 95 | 40,33 | 400123,34 | 1368722,74 |
| 96 | 96 | 33,30 | 400161,32 | 1368736,31 |
| 97 | 97 | 76,25 | 400194,62 | 1368736,66 |
| 98 | 98 | 27,80 | 400270,81 | 1368739,63 |
| 99 | 99 | 52,89 | 400298,36 | 1368735,92 |
| 100 | 100 | 19,40 | 400351,22 | 1368734,26 |
| 101 | 101 | 24,44 | 400370,40 | 1368731,32 |
| 102 | 102 | 20,88 | 400394,02 | 1368725,04 |
| 103 | 103 | 14,66 | 400414,90 | 1368724,76 |
| 104 | 104 | 22,52 | 400428,96 | 1368728,90 |
| 105 | 105 | 31,07 | 400451,46 | 1368728,04 |
| 106 | 106 | 15,10 | 400482,34 | 1368724,65 |
| 107 | 107 | 13,18 | 400497,43 | 1368724,11 |
| 108 | 1 | 0,00 | 400510,61 | 1368724,15 |
|  |  | 3312,40 |  |  |

Поселок Новый Свет

Площадь 31,76 га

От точки 1 линия границы идет в общем юго-восточном направлении по ломаной линии, в северо-восточном направлении по полевой дороге, и снова в юго-восточном направлении по полевой дороге, затем поворачивает на юго-запад и следует до точки 34.

От токи 34 линия границы проходит в юго-восточном направлении по северо-восточной стороне ул. Луговая, затем в западном и юго-западном направлении по северо-западной границе земельного участка с кадастровым номером 48:04:1720109:179 до точки 50.

От точки 50 линия границы следует в северо-западном направлении по юго-западному берегу реки Лукавка, затем в северном направлении по оси этой реки до точки 1.

| №п/п | номера точек | Длина, м | координаты в МСК-48 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | х | у |
| 1 | 1 | 12,84 | 400693,38 | 1368581,54 |
| 2 | 2 | 12,47 | 400689,41 | 1368593,75 |
| 3 | 3 | 144,68 | 400686,92 | 1368605,97 |
| 4 | 4 | 11,51 | 400681,22 | 1368750,54 |
| 5 | 5 | 13,69 | 400669,82 | 1368748,98 |
| 6 | 6 | 7,51 | 400659,94 | 1368739,50 |
| 7 | 7 | 10,14 | 400655,14 | 1368733,73 |
| 8 | 8 | 30,51 | 400645,88 | 1368729,60 |
| 9 | 9 | 37,16 | 400615,39 | 1368730,63 |
| 10 | 10 | 26,34 | 400578,29 | 1368732,70 |
| 11 | 11 | 24,05 | 400552,09 | 1368730,03 |
| 12 | 12 | 10,82 | 400528,52 | 1368725,26 |
| 13 | 13 | 7,13 | 400517,74 | 1368724,36 |
| 14 | 14 | 13,18 | 400510,61 | 1368724,15 |
| 15 | 15 | 15,10 | 400497,43 | 1368724,11 |
| 16 | 16 | 31,07 | 400482,34 | 1368724,65 |
| 17 | 17 | 22,52 | 400451,46 | 1368728,04 |
| 18 | 18 | 14,66 | 400428,96 | 1368728,90 |
| 19 | 19 | 20,88 | 400414,90 | 1368724,76 |
| 20 | 20 | 24,44 | 400394,02 | 1368725,04 |
| 21 | 21 | 19,40 | 400370,40 | 1368731,32 |
| 22 | 22 | 52,89 | 400351,22 | 1368734,26 |
| 23 | 23 | 27,80 | 400298,36 | 1368735,92 |
| 24 | 24 | 76,25 | 400270,81 | 1368739,63 |
| 25 | 25 | 33,30 | 400194,62 | 1368736,66 |
| 26 | 26 | 40,33 | 400161,32 | 1368736,31 |
| 27 | 27 | 51,53 | 400123,34 | 1368722,74 |
| 28 | 28 | 21,90 | 400076,62 | 1368700,99 |
| 29 | 29 | 24,52 | 400054,76 | 1368702,32 |
| 30 | 30 | 17,86 | 400032,37 | 1368712,31 |
| 31 | 31 | 30,35 | 400014,51 | 1368712,18 |
| 32 | 32 | 41,21 | 399986,93 | 1368699,51 |
| 33 | 33 | 27,86 | 399947,47 | 1368687,64 |
| 34 | 34 | 17,24 | 399919,61 | 1368687,47 |
| 35 | 35 | 26,17 | 399903,67 | 1368694,03 |
| 36 | 36 | 15,63 | 399882,72 | 1368709,71 |
| 37 | 37 | 12,74 | 399871,89 | 1368720,98 |
| 38 | 38 | 27,59 | 399870,55 | 1368708,31 |
| 39 | 39 | 36,54 | 399867,66 | 1368680,87 |
| 40 | 40 | 12,19 | 399858,99 | 1368645,37 |
| 41 | 41 | 6,92 | 399854,97 | 1368633,86 |
| 42 | 42 | 33,29 | 399853,43 | 1368627,11 |
| 43 | 43 | 28,73 | 399839,48 | 1368596,88 |
| 44 | 44 | 34,62 | 399817,89 | 1368577,92 |
| 45 | 45 | 36,49 | 399784,97 | 1368567,21 |
| 46 | 46 | 30,71 | 399748,76 | 1368562,71 |
| 47 | 47 | 60,82 | 399719,65 | 1368552,92 |
| 48 | 48 | 37,29 | 399662,84 | 1368531,19 |
| 49 | 49 | 37,47 | 399626,60 | 1368522,40 |
| 50 | 50 | 47,06 | 399593,16 | 1368505,50 |
| 51 | 51 | 28,59 | 399556,29 | 1368476,25 |
| 52 | 52 | 19,45 | 399545,16 | 1368449,91 |
| 53 | 53 | 26,61 | 399537,89 | 1368431,87 |
| 54 | 54 | 22,62 | 399518,24 | 1368413,92 |
| 55 | 55 | 28,75 | 399501,00 | 1368399,28 |
| 56 | 56 | 27,42 | 399473,80 | 1368389,96 |
| 57 | 57 | 17,87 | 399448,02 | 1368380,62 |
| 58 | 58 | 24,69 | 399434,61 | 1368368,81 |
| 59 | 59 | 34,79 | 399423,03 | 1368347,00 |
| 60 | 60 | 7,72 | 399405,20 | 1368317,13 |
| 61 | 61 | 12,13 | 399400,87 | 1368310,74 |
| 62 | 62 | 30,97 | 399389,89 | 1368305,58 |
| 63 | 63 | 23,81 | 399358,94 | 1368304,37 |
| 64 | 64 | 12,35 | 399335,13 | 1368304,54 |
| 65 | 65 | 14,76 | 399324,14 | 1368298,90 |
| 66 | 66 | 10,05 | 399318,81 | 1368285,14 |
| 67 | 67 | 19,73 | 399319,69 | 1368275,13 |
| 68 | 68 | 24,26 | 399338,21 | 1368268,34 |
| 69 | 69 | 18,96 | 399361,49 | 1368261,51 |
| 70 | 70 | 15,62 | 399379,53 | 1368255,67 |
| 71 | 71 | 21,76 | 399391,84 | 1368246,06 |
| 72 | 72 | 9,22 | 399400,27 | 1368226,00 |
| 73 | 73 | 8,91 | 399404,81 | 1368217,98 |
| 74 | 74 | 13,31 | 399409,20 | 1368210,23 |
| 75 | 75 | 84,51 | 399419,26 | 1368218,95 |
| 76 | 76 | 54,97 | 399483,11 | 1368274,32 |
| 77 | 77 | 70,32 | 399524,64 | 1368310,33 |
| 78 | 78 | 62,94 | 399581,59 | 1368351,58 |
| 79 | 79 | 61,57 | 399636,08 | 1368383,09 |
| 80 | 80 | 44,83 | 399694,77 | 1368401,71 |
| 81 | 81 | 37,16 | 399738,17 | 1368412,96 |
| 82 | 82 | 50,19 | 399774,76 | 1368419,45 |
| 83 | 83 | 43,27 | 399818,84 | 1368443,44 |
| 84 | 84 | 23,96 | 399853,30 | 1368469,61 |
| 85 | 85 | 37,27 | 399872,70 | 1368483,67 |
| 86 | 86 | 51,37 | 399906,81 | 1368468,66 |
| 87 | 87 | 41,56 | 399958,00 | 1368464,34 |
| 88 | 88 | 46,67 | 399999,38 | 1368460,48 |
| 89 | 89 | 19,47 | 400046,04 | 1368461,34 |
| 90 | 90 | 16,55 | 400065,36 | 1368463,77 |
| 91 | 91 | 48,67 | 400081,78 | 1368465,84 |
| 92 | 92 | 15,23 | 400129,46 | 1368475,59 |
| 93 | 93 | 11,25 | 400144,68 | 1368475,15 |
| 94 | 94 | 4,75 | 400153,67 | 1368468,39 |
| 95 | 95 | 20,78 | 400157,47 | 1368465,54 |
| 96 | 96 | 19,96 | 400167,78 | 1368447,50 |
| 97 | 97 | 17,85 | 400177,68 | 1368430,17 |
| 98 | 98 | 4,43 | 400190,45 | 1368417,70 |
| 99 | 99 | 3,72 | 400194,85 | 1368418,19 |
| 100 | 100 | 25,87 | 400198,55 | 1368418,60 |
| 101 | 101 | 40,82 | 400217,77 | 1368435,92 |
| 102 | 102 | 58,49 | 400246,01 | 1368465,39 |
| 103 | 103 | 18,96 | 400278,25 | 1368514,19 |
| 104 | 104 | 15,56 | 400290,26 | 1368528,86 |
| 105 | 105 | 17,44 | 400305,50 | 1368525,72 |
| 106 | 106 | 9,55 | 400322,58 | 1368522,21 |
| 107 | 107 | 14,28 | 400332,12 | 1368521,76 |
| 108 | 108 | 34,74 | 400346,38 | 1368521,09 |
| 109 | 109 | 18,35 | 400380,69 | 1368526,55 |
| 110 | 110 | 7,05 | 400398,60 | 1368530,55 |
| 111 | 111 | 10,54 | 400405,48 | 1368532,09 |
| 112 | 112 | 12,33 | 400414,52 | 1368537,51 |
| 113 | 113 | 19,95 | 400425,09 | 1368543,85 |
| 114 | 114 | 12,23 | 400437,00 | 1368559,85 |
| 115 | 115 | 14,71 | 400444,31 | 1368569,66 |
| 116 | 116 | 9,12 | 400457,22 | 1368576,71 |
| 117 | 117 | 10,60 | 400466,23 | 1368575,32 |
| 118 | 118 | 13,20 | 400476,71 | 1368573,71 |
| 119 | 119 | 36,82 | 400489,88 | 1368574,56 |
| 120 | 120 | 29,08 | 400526,70 | 1368574,31 |
| 121 | 121 | 14,74 | 400555,73 | 1368572,67 |
| 122 | 122 | 4,78 | 400570,47 | 1368572,93 |
| 123 | 123 | 17,32 | 400575,25 | 1368573,01 |
| 124 | 124 | 25,09 | 400591,94 | 1368577,65 |
| 125 | 125 | 14,62 | 400616,67 | 1368573,43 |
| 126 | 126 | 50,35 | 400631,21 | 1368574,96 |
| 127 | 127 | 12,39 | 400681,45 | 1368578,21 |
| 128 | 1 | 0,00 | 400693,38 | 1368581,54 |
|  |  | 3393,95 |  |  |

Деревня Сергеевка

Площадь 68,25 га

От точки 1 линия границы идет в южном направлении по западной границе земельного участка с кадастровым номером 48:04:1720109:135, поворачивает на запад, юг и восток, обходя территорию ФЕРМЫ, и идет в юго-западном направлении по северо-западной границе участка 48:04:1720109:135, до точки 58.

От точки 58 линия границы проходит в общем северном направлении по ручью и по восточному берегу пруда (восточная граница участка с кадастровым номером 48:04:1720109:180) до точки 1.

| №п/п | номера точек | Длина, м | координаты в МСК-48 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | х | у |
| 1 | 1 | 248,62 | 392298,59 | 1370828,53 |
| 2 | 2 | 45,05 | 392051,09 | 1370852,08 |
| 3 | 3 | 57,04 | 392006,07 | 1370853,85 |
| 4 | 4 | 58,89 | 391950,07 | 1370842,99 |
| 5 | 5 | 110,13 | 391891,27 | 1370846,32 |
| 6 | 6 | 74,73 | 391781,68 | 1370857,26 |
| 7 | 7 | 132,97 | 391707,67 | 1370867,60 |
| 8 | 8 | 116,43 | 391575,60 | 1370883,06 |
| 9 | 9 | 81,73 | 391460,23 | 1370898,77 |
| 10 | 10 | 125,36 | 391381,22 | 1370919,67 |
| 11 | 11 | 25,89 | 391257,15 | 1370937,62 |
| 12 | 12 | 30,30 | 391231,34 | 1370939,70 |
| 13 | 13 | 65,14 | 391213,16 | 1370915,46 |
| 14 | 14 | 45,35 | 391205,08 | 1370850,82 |
| 15 | 15 | 53,24 | 391190,94 | 1370807,73 |
| 16 | 16 | 32,90 | 391174,11 | 1370757,22 |
| 17 | 17 | 4,84 | 391168,31 | 1370724,84 |
| 18 | 18 | 25,33 | 391164,82 | 1370721,48 |
| 19 | 19 | 22,94 | 391142,23 | 1370710,02 |
| 20 | 20 | 34,13 | 391119,68 | 1370705,82 |
| 21 | 21 | 29,27 | 391085,55 | 1370706,07 |
| 22 | 22 | 44,16 | 391056,53 | 1370709,91 |
| 23 | 23 | 33,13 | 391018,92 | 1370733,05 |
| 24 | 24 | 60,43 | 390989,25 | 1370747,79 |
| 25 | 25 | 48,28 | 390930,52 | 1370762,01 |
| 26 | 26 | 40,05 | 390882,63 | 1370768,16 |
| 27 | 27 | 30,35 | 390842,71 | 1370771,35 |
| 28 | 28 | 18,39 | 390814,31 | 1370760,65 |
| 29 | 29 | 13,97 | 390817,34 | 1370778,79 |
| 30 | 30 | 9,75 | 390819,62 | 1370792,57 |
| 31 | 31 | 17,69 | 390815,33 | 1370801,32 |
| 32 | 32 | 18,94 | 390798,66 | 1370807,25 |
| 33 | 33 | 34,29 | 390779,77 | 1370805,93 |
| 34 | 34 | 13,78 | 390745,66 | 1370809,44 |
| 35 | 35 | 26,73 | 390732,62 | 1370813,89 |
| 36 | 36 | 32,68 | 390714,60 | 1370833,63 |
| 37 | 37 | 20,35 | 390695,18 | 1370859,91 |
| 38 | 38 | 25,21 | 390694,60 | 1370880,25 |
| 39 | 39 | 24,70 | 390699,86 | 1370904,91 |
| 40 | 40 | 27,60 | 390710,19 | 1370927,35 |
| 41 | 41 | 30,12 | 390726,32 | 1370949,75 |
| 42 | 42 | 0,76 | 390748,40 | 1370970,24 |
| 43 | 43 | 165,93 | 390749,05 | 1370970,64 |
| 44 | 44 | 64,37 | 390584,69 | 1370947,85 |
| 45 | 45 | 87,11 | 390520,72 | 1370940,68 |
| 46 | 46 | 11,94 | 390434,22 | 1370930,40 |
| 47 | 47 | 113,46 | 390422,38 | 1370928,82 |
| 48 | 48 | 114,81 | 390309,91 | 1370913,86 |
| 49 | 49 | 133,75 | 390196,48 | 1370896,14 |
| 50 | 50 | 37,77 | 390064,86 | 1370872,38 |
| 51 | 51 | 23,39 | 390029,89 | 1370858,11 |
| 52 | 52 | 57,11 | 390010,91 | 1370844,44 |
| 53 | 53 | 73,07 | 390003,25 | 1370787,85 |
| 54 | 54 | 32,62 | 389994,74 | 1370715,28 |
| 55 | 55 | 28,25 | 389987,98 | 1370683,37 |
| 56 | 56 | 59,78 | 389979,07 | 1370656,56 |
| 57 | 57 | 49,47 | 389950,37 | 1370604,12 |
| 58 | 58 | 31,43 | 389912,38 | 1370572,43 |
| 59 | 59 | 19,94 | 389932,54 | 1370548,32 |
| 60 | 60 | 18,56 | 389943,32 | 1370531,54 |
| 61 | 61 | 23,16 | 389959,23 | 1370521,98 |
| 62 | 62 | 16,93 | 389974,36 | 1370504,44 |
| 63 | 63 | 26,73 | 389982,97 | 1370489,86 |
| 64 | 64 | 24,14 | 390002,45 | 1370471,56 |
| 65 | 65 | 15,94 | 390019,76 | 1370454,73 |
| 66 | 66 | 29,27 | 390033,50 | 1370446,65 |
| 67 | 67 | 2,68 | 390062,52 | 1370442,81 |
| 68 | 68 | 0,41 | 390065,07 | 1370443,64 |
| 69 | 69 | 6,31 | 390065,03 | 1370443,23 |
| 70 | 70 | 27,01 | 390067,71 | 1370448,94 |
| 71 | 71 | 32,26 | 390077,33 | 1370474,18 |
| 72 | 72 | 28,86 | 390091,96 | 1370502,93 |
| 73 | 73 | 21,96 | 390109,44 | 1370525,89 |
| 74 | 74 | 22,02 | 390125,78 | 1370540,56 |
| 75 | 75 | 15,88 | 390144,61 | 1370551,97 |
| 76 | 76 | 14,99 | 390159,78 | 1370556,65 |
| 77 | 77 | 17,99 | 390174,71 | 1370555,27 |
| 78 | 78 | 29,43 | 390191,48 | 1370548,75 |
| 79 | 79 | 25,59 | 390215,16 | 1370531,27 |
| 80 | 80 | 18,19 | 390236,55 | 1370517,22 |
| 81 | 81 | 17,56 | 390254,73 | 1370516,56 |
| 82 | 82 | 15,48 | 390272,07 | 1370519,32 |
| 83 | 83 | 14,87 | 390285,82 | 1370526,44 |
| 84 | 84 | 18,32 | 390297,43 | 1370535,73 |
| 85 | 85 | 16,35 | 390314,73 | 1370541,76 |
| 86 | 86 | 17,05 | 390331,01 | 1370543,25 |
| 87 | 87 | 26,76 | 390347,99 | 1370544,75 |
| 88 | 88 | 34,55 | 390374,71 | 1370546,22 |
| 89 | 89 | 11,97 | 390406,07 | 1370560,72 |
| 90 | 90 | 12,74 | 390417,81 | 1370563,07 |
| 91 | 91 | 12,64 | 390430,33 | 1370565,44 |
| 92 | 92 | 21,26 | 390441,60 | 1370571,16 |
| 93 | 93 | 14,40 | 390460,28 | 1370581,32 |
| 94 | 94 | 12,83 | 390474,51 | 1370583,53 |
| 95 | 95 | 20,08 | 390487,12 | 1370581,17 |
| 96 | 96 | 39,10 | 390503,51 | 1370569,57 |
| 97 | 97 | 34,99 | 390522,99 | 1370535,67 |
| 98 | 98 | 10,66 | 390538,92 | 1370504,52 |
| 99 | 99 | 11,65 | 390548,22 | 1370499,32 |
| 100 | 100 | 20,25 | 390559,01 | 1370494,92 |
| 101 | 101 | 12,24 | 390579,19 | 1370493,26 |
| 102 | 102 | 16,39 | 390589,65 | 1370486,90 |
| 103 | 103 | 22,14 | 390601,42 | 1370475,50 |
| 104 | 104 | 16,62 | 390614,27 | 1370457,47 |
| 105 | 105 | 17,08 | 390625,99 | 1370445,69 |
| 106 | 106 | 19,97 | 390641,92 | 1370439,53 |
| 107 | 107 | 25,04 | 390661,87 | 1370438,62 |
| 108 | 108 | 27,91 | 390686,88 | 1370437,50 |
| 109 | 109 | 20,48 | 390714,58 | 1370440,93 |
| 110 | 110 | 20,69 | 390734,85 | 1370437,98 |
| 111 | 111 | 11,95 | 390754,12 | 1370430,46 |
| 112 | 112 | 10,84 | 390759,02 | 1370419,56 |
| 113 | 113 | 11,75 | 390766,57 | 1370411,78 |
| 114 | 114 | 10,99 | 390778,06 | 1370409,32 |
| 115 | 115 | 15,53 | 390788,19 | 1370413,57 |
| 116 | 116 | 8,77 | 390803,71 | 1370414,08 |
| 117 | 117 | 8,81 | 390811,31 | 1370418,46 |
| 118 | 118 | 12,59 | 390818,56 | 1370423,46 |
| 119 | 119 | 12,46 | 390831,08 | 1370424,76 |
| 120 | 120 | 17,06 | 390840,51 | 1370432,90 |
| 121 | 121 | 13,33 | 390853,78 | 1370443,62 |
| 122 | 122 | 6,64 | 390866,58 | 1370447,35 |
| 123 | 123 | 8,76 | 390872,79 | 1370449,71 |
| 124 | 124 | 10,59 | 390879,36 | 1370455,51 |
| 125 | 125 | 20,45 | 390888,88 | 1370460,14 |
| 126 | 126 | 15,45 | 390909,26 | 1370461,84 |
| 127 | 127 | 8,02 | 390923,14 | 1370468,62 |
| 128 | 128 | 12,69 | 390929,02 | 1370474,08 |
| 129 | 129 | 5,09 | 390933,90 | 1370485,79 |
| 130 | 130 | 6,14 | 390937,63 | 1370489,25 |
| 131 | 131 | 8,15 | 390942,76 | 1370485,88 |
| 132 | 132 | 10,66 | 390948,99 | 1370480,62 |
| 133 | 133 | 7,95 | 390959,49 | 1370482,48 |
| 134 | 134 | 11,74 | 390965,74 | 1370487,40 |
| 135 | 135 | 11,08 | 390976,11 | 1370492,90 |
| 136 | 136 | 10,30 | 390987,12 | 1370494,13 |
| 137 | 137 | 10,23 | 390996,43 | 1370498,53 |
| 138 | 138 | 12,16 | 391003,37 | 1370506,05 |
| 139 | 139 | 9,73 | 391012,02 | 1370514,59 |
| 140 | 140 | 14,98 | 391018,95 | 1370521,42 |
| 141 | 141 | 8,52 | 391033,75 | 1370523,75 |
| 142 | 142 | 10,71 | 391041,50 | 1370527,29 |
| 143 | 143 | 9,75 | 391048,80 | 1370535,13 |
| 144 | 144 | 12,22 | 391057,26 | 1370539,98 |
| 145 | 145 | 14,71 | 391069,48 | 1370540,24 |
| 146 | 146 | 9,52 | 391084,19 | 1370540,59 |
| 147 | 147 | 13,41 | 391093,33 | 1370543,26 |
| 148 | 148 | 9,36 | 391103,09 | 1370552,46 |
| 149 | 149 | 11,94 | 391112,05 | 1370555,15 |
| 150 | 150 | 10,61 | 391121,05 | 1370562,99 |
| 151 | 151 | 9,32 | 391130,71 | 1370567,39 |
| 152 | 152 | 7,93 | 391139,97 | 1370566,30 |
| 153 | 153 | 5,51 | 391146,49 | 1370561,78 |
| 154 | 154 | 13,43 | 391146,02 | 1370556,29 |
| 155 | 155 | 14,12 | 391136,23 | 1370547,09 |
| 156 | 156 | 9,66 | 391130,39 | 1370534,23 |
| 157 | 157 | 18,82 | 391135,13 | 1370525,81 |
| 158 | 158 | 9,14 | 391149,80 | 1370514,02 |
| 159 | 159 | 18,67 | 391158,88 | 1370512,96 |
| 160 | 160 | 17,73 | 391177,46 | 1370514,79 |
| 161 | 161 | 8,82 | 391191,15 | 1370526,05 |
| 162 | 162 | 14,18 | 391188,87 | 1370534,57 |
| 163 | 163 | 25,18 | 391183,06 | 1370547,51 |
| 164 | 164 | 7,79 | 391176,37 | 1370571,78 |
| 165 | 165 | 14,60 | 391183,84 | 1370574,00 |
| 166 | 166 | 21,23 | 391198,34 | 1370575,70 |
| 167 | 167 | 14,33 | 391218,23 | 1370583,13 |
| 168 | 168 | 12,66 | 391231,58 | 1370588,35 |
| 169 | 169 | 27,14 | 391244,24 | 1370588,44 |
| 170 | 170 | 25,13 | 391271,28 | 1370586,09 |
| 171 | 171 | 19,00 | 391295,66 | 1370592,20 |
| 172 | 172 | 28,94 | 391314,47 | 1370589,49 |
| 173 | 173 | 40,36 | 391341,83 | 1370598,92 |
| 174 | 174 | 13,24 | 391379,28 | 1370613,97 |
| 175 | 175 | 11,96 | 391392,49 | 1370614,91 |
| 176 | 176 | 37,25 | 391404,44 | 1370614,32 |
| 177 | 177 | 23,32 | 391441,62 | 1370616,57 |
| 178 | 178 | 35,70 | 391462,04 | 1370627,84 |
| 179 | 179 | 11,29 | 391475,94 | 1370660,72 |
| 180 | 180 | 11,07 | 391481,89 | 1370670,32 |
| 181 | 181 | 18,37 | 391492,31 | 1370674,05 |
| 182 | 182 | 18,09 | 391510,43 | 1370677,08 |
| 183 | 183 | 10,89 | 391528,13 | 1370680,81 |
| 184 | 184 | 18,18 | 391538,91 | 1370679,27 |
| 185 | 185 | 20,91 | 391557,04 | 1370680,59 |
| 186 | 186 | 12,54 | 391577,87 | 1370678,80 |
| 187 | 187 | 26,42 | 391590,40 | 1370678,38 |
| 188 | 188 | 20,23 | 391615,73 | 1370670,86 |
| 189 | 189 | 19,37 | 391635,15 | 1370665,21 |
| 190 | 190 | 14,59 | 391654,44 | 1370663,49 |
| 191 | 191 | 10,44 | 391669,01 | 1370662,68 |
| 192 | 192 | 16,13 | 391678,45 | 1370658,22 |
| 193 | 193 | 31,98 | 391690,09 | 1370647,05 |
| 194 | 194 | 16,34 | 391713,77 | 1370625,56 |
| 195 | 195 | 5,96 | 391725,51 | 1370614,19 |
| 196 | 196 | 6,54 | 391730,65 | 1370611,18 |
| 197 | 197 | 15,69 | 391737,18 | 1370610,79 |
| 198 | 198 | 22,14 | 391741,70 | 1370625,82 |
| 199 | 199 | 13,51 | 391746,34 | 1370647,47 |
| 200 | 200 | 11,29 | 391749,17 | 1370660,68 |
| 201 | 201 | 10,64 | 391756,73 | 1370669,06 |
| 202 | 202 | 16,40 | 391767,13 | 1370671,30 |
| 203 | 203 | 26,70 | 391783,26 | 1370674,28 |
| 204 | 204 | 17,41 | 391809,96 | 1370674,06 |
| 205 | 205 | 17,58 | 391827,24 | 1370671,90 |
| 206 | 206 | 25,79 | 391843,31 | 1370664,78 |
| 207 | 207 | 30,15 | 391863,66 | 1370648,94 |
| 208 | 208 | 16,71 | 391888,47 | 1370631,80 |
| 209 | 209 | 9,96 | 391905,07 | 1370629,87 |
| 210 | 210 | 23,04 | 391914,43 | 1370633,28 |
| 211 | 211 | 22,19 | 391936,80 | 1370638,78 |
| 212 | 212 | 23,35 | 391958,93 | 1370640,35 |
| 213 | 213 | 18,12 | 391976,42 | 1370624,88 |
| 214 | 214 | 9,43 | 391989,38 | 1370612,22 |
| 215 | 215 | 21,91 | 391997,23 | 1370606,99 |
| 216 | 216 | 10,91 | 392011,58 | 1370590,43 |
| 217 | 217 | 6,82 | 392020,81 | 1370584,62 |
| 218 | 218 | 6,57 | 392027,61 | 1370585,19 |
| 219 | 219 | 10,06 | 392032,97 | 1370588,99 |
| 220 | 220 | 12,26 | 392039,66 | 1370596,50 |
| 221 | 221 | 26,27 | 392044,41 | 1370607,80 |
| 222 | 222 | 11,86 | 392050,05 | 1370633,46 |
| 223 | 223 | 5,12 | 392054,03 | 1370644,63 |
| 224 | 224 | 19,55 | 392058,53 | 1370647,07 |
| 225 | 225 | 19,27 | 392076,95 | 1370653,63 |
| 226 | 226 | 29,69 | 392095,58 | 1370658,55 |
| 227 | 227 | 21,21 | 392124,44 | 1370665,53 |
| 228 | 228 | 12,93 | 392145,19 | 1370669,90 |
| 229 | 229 | 13,38 | 392158,12 | 1370669,60 |
| 230 | 230 | 29,12 | 392168,85 | 1370661,61 |
| 231 | 231 | 15,13 | 392186,63 | 1370638,55 |
| 232 | 232 | 8,73 | 392197,15 | 1370627,67 |
| 233 | 233 | 15,34 | 392205,80 | 1370626,52 |
| 234 | 234 | 21,25 | 392220,58 | 1370630,62 |
| 235 | 235 | 21,30 | 392238,16 | 1370642,55 |
| 236 | 236 | 35,87 | 392253,28 | 1370657,55 |
| 237 | 237 | 14,94 | 392282,59 | 1370678,23 |
| 238 | 238 | 15,40 | 392294,56 | 1370687,17 |
| 239 | 239 | 8,48 | 392302,05 | 1370700,63 |
| 240 | 240 | 7,70 | 392300,84 | 1370709,02 |
| 241 | 241 | 13,58 | 392297,54 | 1370715,98 |
| 242 | 242 | 13,97 | 392290,85 | 1370727,80 |
| 243 | 243 | 14,55 | 392288,50 | 1370741,57 |
| 244 | 244 | 13,57 | 392283,73 | 1370755,32 |
| 245 | 245 | 15,57 | 392279,84 | 1370768,32 |
| 246 | 246 | 16,75 | 392277,33 | 1370783,69 |
| 247 | 247 | 17,53 | 392281,64 | 1370799,88 |
| 248 | 248 | 12,57 | 392285,03 | 1370817,08 |
| 249 | 249 | 1,57 | 392296,98 | 1370820,99 |
| 250 | 250 | 7,38 | 392298,54 | 1370821,15 |
| 251 | 1 | 0,00 | 392298,59 | 1370828,53 |
|  |  | 6214,65 |  |  |

Село Хворостянка

Площадь 181 га

От точки 1 линия границы идет в юго-восточном направлении по северо-восточной стороне автодороги г. Грязи - ст. Хворостянка и в юго-восточном и общем южном направлении по юго-западной и западной границе земельного участка с кадастровым номером 48:04:1720109:180 (пруд) и по ручью до точки 174.

От точки 174 линия границы следует в юго-западном и западном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 48:04:1720109:135 , затем в северном направлении по восточной стороне автодороги г. Грязи - ст. Хворостянка, поворачивает на запад, пересекает эту автодорогу и идет до точки 185.

От точки 185 линия границы проходит в северном и западном направлении по южной стороне ул. Центральная, снова в северном и западном направлениях, обходя территорию птицефабрики по ее восточной и северной границам, поворачивает на северо-восток и идет по юго-восточной границе земельного участка с кадастровым номером 48:04:1720206:9 до точки 230.

От точки 230 линия границы идет в юго-восточном, восточном и северо-западном направлениях по границе земельного участка с кадастровым номером 48:04:1720206:9, затем поворачивает на северо-восток, проходит по северо-западной границе земельного участка с кадастровым номером 48:04:0640101:1 и далее следует в том же направлении, пересекая автодорогу г. Грязи - ст. Хворостянка до точки 1.

| №п/п | номера точек | Длина, м | координаты в МСК-48 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | х | у |
| 1 | 1 | 146,31 | 392649,79 | 1369960,34 |
| 2 | 2 | 24,03 | 392512,83 | 1370011,81 |
| 3 | 3 | 19,47 | 392490,58 | 1370020,89 |
| 4 | 4 | 7,79 | 392472,56 | 1370028,25 |
| 5 | 5 | 41,25 | 392472,85 | 1370036,03 |
| 6 | 6 | 27,41 | 392465,99 | 1370076,71 |
| 7 | 7 | 24,04 | 392462,38 | 1370103,88 |
| 8 | 8 | 18,31 | 392457,06 | 1370127,32 |
| 9 | 9 | 27,18 | 392453,79 | 1370145,34 |
| 10 | 10 | 22,44 | 392449,02 | 1370172,10 |
| 11 | 11 | 27,32 | 392439,49 | 1370192,42 |
| 12 | 12 | 41,89 | 392428,04 | 1370217,23 |
| 13 | 13 | 27,99 | 392405,51 | 1370252,54 |
| 14 | 14 | 22,84 | 392392,11 | 1370277,11 |
| 15 | 15 | 5,98 | 392379,85 | 1370296,38 |
| 16 | 16 | 10,72 | 392377,52 | 1370301,89 |
| 17 | 17 | 20,58 | 392372,77 | 1370311,50 |
| 18 | 18 | 10,99 | 392370,82 | 1370331,99 |
| 19 | 19 | 13,65 | 392361,23 | 1370337,35 |
| 20 | 20 | 13,17 | 392350,01 | 1370345,13 |
| 21 | 21 | 24,42 | 392338,01 | 1370350,55 |
| 22 | 22 | 30,17 | 392324,25 | 1370370,73 |
| 23 | 23 | 26,00 | 392312,56 | 1370398,54 |
| 24 | 24 | 14,32 | 392296,96 | 1370419,34 |
| 25 | 25 | 21,92 | 392288,00 | 1370430,51 |
| 26 | 26 | 18,77 | 392270,53 | 1370443,75 |
| 27 | 27 | 16,53 | 392251,78 | 1370444,52 |
| 28 | 28 | 17,87 | 392235,43 | 1370442,12 |
| 29 | 29 | 19,55 | 392217,61 | 1370443,41 |
| 30 | 30 | 22,78 | 392198,60 | 1370438,86 |
| 31 | 31 | 24,38 | 392176,79 | 1370432,27 |
| 32 | 32 | 6,68 | 392167,14 | 1370409,88 |
| 33 | 33 | 19,37 | 392160,46 | 1370409,77 |
| 34 | 34 | 10,31 | 392141,19 | 1370407,84 |
| 35 | 35 | 36,45 | 392130,92 | 1370408,70 |
| 36 | 36 | 29,58 | 392104,56 | 1370433,87 |
| 37 | 37 | 14,71 | 392076,60 | 1370424,23 |
| 38 | 38 | 13,31 | 392065,82 | 1370414,22 |
| 39 | 39 | 27,18 | 392052,53 | 1370413,57 |
| 40 | 40 | 7,25 | 392025,43 | 1370411,43 |
| 41 | 41 | 3,03 | 392018,59 | 1370409,03 |
| 42 | 42 | 26,73 | 392015,57 | 1370409,31 |
| 43 | 43 | 14,56 | 391989,05 | 1370412,69 |
| 44 | 44 | 33,47 | 391975,00 | 1370416,51 |
| 45 | 45 | 8,82 | 391941,53 | 1370415,98 |
| 46 | 46 | 9,76 | 391932,79 | 1370414,79 |
| 47 | 47 | 6,03 | 391923,31 | 1370417,10 |
| 48 | 48 | 9,48 | 391917,64 | 1370419,15 |
| 49 | 49 | 17,37 | 391908,58 | 1370421,93 |
| 50 | 50 | 33,81 | 391893,46 | 1370430,49 |
| 51 | 51 | 12,26 | 391859,97 | 1370435,13 |
| 52 | 52 | 14,59 | 391849,10 | 1370429,47 |
| 53 | 53 | 25,29 | 391835,61 | 1370423,90 |
| 54 | 54 | 30,80 | 391811,16 | 1370417,42 |
| 55 | 55 | 13,19 | 391788,54 | 1370396,51 |
| 56 | 56 | 10,10 | 391786,73 | 1370383,44 |
| 57 | 57 | 18,27 | 391777,33 | 1370379,75 |
| 58 | 58 | 15,50 | 391762,63 | 1370390,60 |
| 59 | 59 | 48,17 | 391763,46 | 1370406,08 |
| 60 | 60 | 11,24 | 391788,26 | 1370447,37 |
| 61 | 61 | 5,85 | 391788,88 | 1370458,59 |
| 62 | 62 | 22,74 | 391784,50 | 1370462,47 |
| 63 | 63 | 18,14 | 391763,63 | 1370471,50 |
| 64 | 64 | 20,02 | 391746,51 | 1370477,51 |
| 65 | 65 | 19,67 | 391728,11 | 1370485,39 |
| 66 | 66 | 19,19 | 391710,24 | 1370493,61 |
| 67 | 67 | 14,69 | 391693,12 | 1370502,28 |
| 68 | 68 | 13,52 | 391679,72 | 1370508,30 |
| 69 | 69 | 13,66 | 391667,02 | 1370512,95 |
| 70 | 70 | 11,72 | 391653,90 | 1370516,77 |
| 71 | 71 | 11,77 | 391642,29 | 1370518,37 |
| 72 | 72 | 11,80 | 391631,30 | 1370522,57 |
| 73 | 73 | 16,02 | 391619,79 | 1370525,19 |
| 74 | 74 | 9,84 | 391603,82 | 1370526,45 |
| 75 | 75 | 23,00 | 391594,00 | 1370525,89 |
| 76 | 76 | 14,64 | 391571,06 | 1370527,59 |
| 77 | 77 | 29,41 | 391556,42 | 1370527,63 |
| 78 | 78 | 17,29 | 391527,13 | 1370524,98 |
| 79 | 79 | 12,88 | 391510,04 | 1370522,38 |
| 80 | 80 | 13,40 | 391497,67 | 1370518,79 |
| 81 | 81 | 18,37 | 391486,12 | 1370511,99 |
| 82 | 82 | 19,46 | 391468,77 | 1370505,94 |
| 83 | 83 | 13,36 | 391449,46 | 1370503,49 |
| 84 | 84 | 18,44 | 391436,72 | 1370499,48 |
| 85 | 85 | 17,66 | 391418,59 | 1370496,10 |
| 86 | 86 | 12,65 | 391400,94 | 1370495,61 |
| 87 | 87 | 30,71 | 391388,30 | 1370496,19 |
| 88 | 88 | 20,76 | 391358,22 | 1370502,37 |
| 89 | 89 | 30,19 | 391337,54 | 1370500,52 |
| 90 | 90 | 37,96 | 391307,47 | 1370503,24 |
| 91 | 91 | 14,15 | 391269,57 | 1370505,40 |
| 92 | 92 | 50,83 | 391255,48 | 1370504,10 |
| 93 | 93 | 8,00 | 391204,71 | 1370501,66 |
| 94 | 94 | 10,31 | 391199,29 | 1370507,54 |
| 95 | 95 | 5,34 | 391194,24 | 1370516,53 |
| 96 | 96 | 30,33 | 391189,15 | 1370514,92 |
| 97 | 97 | 16,46 | 391160,01 | 1370506,51 |
| 98 | 98 | 9,45 | 391145,53 | 1370498,68 |
| 99 | 99 | 11,25 | 391144,08 | 1370489,34 |
| 100 | 100 | 13,24 | 391141,05 | 1370478,51 |
| 101 | 101 | 6,70 | 391129,47 | 1370472,10 |
| 102 | 102 | 18,68 | 391122,83 | 1370472,97 |
| 103 | 103 | 8,79 | 391110,29 | 1370486,82 |
| 104 | 104 | 12,92 | 391101,61 | 1370488,19 |
| 105 | 105 | 14,64 | 391089,00 | 1370485,37 |
| 106 | 106 | 18,30 | 391074,37 | 1370485,89 |
| 107 | 107 | 16,85 | 391060,95 | 1370473,45 |
| 108 | 108 | 17,00 | 391045,31 | 1370467,18 |
| 109 | 109 | 8,90 | 391035,69 | 1370453,16 |
| 110 | 110 | 13,79 | 391027,19 | 1370450,51 |
| 111 | 111 | 15,26 | 391022,19 | 1370463,36 |
| 112 | 112 | 21,37 | 391013,14 | 1370475,65 |
| 113 | 113 | 15,10 | 390993,55 | 1370484,18 |
| 114 | 114 | 31,14 | 390978,58 | 1370482,22 |
| 115 | 115 | 37,30 | 390952,18 | 1370465,71 |
| 116 | 116 | 28,52 | 390916,32 | 1370455,45 |
| 117 | 117 | 14,68 | 390892,92 | 1370439,14 |
| 118 | 118 | 13,88 | 390879,23 | 1370433,85 |
| 119 | 119 | 10,99 | 390865,51 | 1370431,78 |
| 120 | 120 | 9,39 | 390855,38 | 1370427,52 |
| 121 | 121 | 15,61 | 390846,67 | 1370424,02 |
| 122 | 122 | 12,59 | 390831,08 | 1370424,76 |
| 123 | 123 | 8,81 | 390818,56 | 1370423,46 |
| 124 | 124 | 8,77 | 390811,31 | 1370418,46 |
| 125 | 125 | 15,53 | 390803,71 | 1370414,08 |
| 126 | 126 | 10,99 | 390788,19 | 1370413,57 |
| 127 | 127 | 11,75 | 390778,06 | 1370409,32 |
| 128 | 128 | 10,84 | 390766,57 | 1370411,78 |
| 129 | 129 | 11,95 | 390759,02 | 1370419,56 |
| 130 | 130 | 20,69 | 390754,12 | 1370430,46 |
| 131 | 131 | 20,48 | 390734,85 | 1370437,98 |
| 132 | 132 | 27,91 | 390714,58 | 1370440,93 |
| 133 | 133 | 25,04 | 390686,88 | 1370437,50 |
| 134 | 134 | 19,97 | 390661,87 | 1370438,62 |
| 135 | 135 | 17,08 | 390641,92 | 1370439,53 |
| 136 | 136 | 16,62 | 390625,99 | 1370445,69 |
| 137 | 137 | 22,14 | 390614,27 | 1370457,47 |
| 138 | 138 | 16,39 | 390601,42 | 1370475,50 |
| 139 | 139 | 12,24 | 390589,65 | 1370486,90 |
| 140 | 140 | 20,25 | 390579,19 | 1370493,26 |
| 141 | 141 | 11,65 | 390559,01 | 1370494,92 |
| 142 | 142 | 10,66 | 390548,22 | 1370499,32 |
| 143 | 143 | 34,99 | 390538,92 | 1370504,52 |
| 144 | 144 | 39,10 | 390522,99 | 1370535,67 |
| 145 | 145 | 20,08 | 390503,51 | 1370569,57 |
| 146 | 146 | 12,83 | 390487,12 | 1370581,17 |
| 147 | 147 | 14,40 | 390474,51 | 1370583,53 |
| 148 | 148 | 21,26 | 390460,28 | 1370581,32 |
| 149 | 149 | 12,64 | 390441,60 | 1370571,16 |
| 150 | 150 | 12,74 | 390430,33 | 1370565,44 |
| 151 | 151 | 11,97 | 390417,81 | 1370563,07 |
| 152 | 152 | 34,55 | 390406,07 | 1370560,72 |
| 153 | 153 | 26,76 | 390374,71 | 1370546,22 |
| 154 | 154 | 17,05 | 390347,99 | 1370544,75 |
| 155 | 155 | 16,35 | 390331,01 | 1370543,25 |
| 156 | 156 | 18,32 | 390314,73 | 1370541,76 |
| 157 | 157 | 14,87 | 390297,43 | 1370535,73 |
| 158 | 158 | 15,48 | 390285,82 | 1370526,44 |
| 159 | 159 | 17,56 | 390272,07 | 1370519,32 |
| 160 | 160 | 18,19 | 390254,73 | 1370516,56 |
| 161 | 161 | 25,59 | 390236,55 | 1370517,22 |
| 162 | 162 | 29,43 | 390215,16 | 1370531,27 |
| 163 | 163 | 17,99 | 390191,48 | 1370548,75 |
| 164 | 164 | 14,99 | 390174,71 | 1370555,27 |
| 165 | 165 | 15,88 | 390159,78 | 1370556,65 |
| 166 | 166 | 22,02 | 390144,61 | 1370551,97 |
| 167 | 167 | 21,96 | 390125,78 | 1370540,56 |
| 168 | 168 | 28,86 | 390109,44 | 1370525,89 |
| 169 | 169 | 32,26 | 390091,96 | 1370502,93 |
| 170 | 170 | 27,01 | 390077,33 | 1370474,18 |
| 171 | 171 | 6,31 | 390067,71 | 1370448,94 |
| 172 | 172 | 0,41 | 390065,03 | 1370443,23 |
| 173 | 173 | 0,10 | 390065,07 | 1370443,64 |
| 174 | 174 | 15,73 | 390065,03 | 1370443,55 |
| 175 | 175 | 51,65 | 390055,56 | 1370430,99 |
| 176 | 176 | 41,53 | 390009,93 | 1370406,79 |
| 177 | 177 | 59,29 | 389968,76 | 1370401,31 |
| 178 | 178 | 60,72 | 389966,50 | 1370342,06 |
| 179 | 179 | 117,93 | 390026,83 | 1370335,21 |
| 180 | 180 | 1,00 | 390144,70 | 1370331,39 |
| 181 | 181 | 137,15 | 390144,69 | 1370330,39 |
| 182 | 182 | 103,75 | 390281,83 | 1370331,91 |
| 183 | 183 | 18,40 | 390385,43 | 1370326,28 |
| 184 | 184 | 139,37 | 390384,43 | 1370307,91 |
| 185 | 185 | 65,51 | 390383,44 | 1370168,54 |
| 186 | 186 | 71,58 | 390448,92 | 1370166,72 |
| 187 | 187 | 102,00 | 390449,17 | 1370095,14 |
| 188 | 188 | 63,32 | 390447,73 | 1369993,15 |
| 189 | 189 | 84,21 | 390443,28 | 1369929,99 |
| 190 | 190 | 311,45 | 390442,00 | 1369845,79 |
| 191 | 191 | 282,92 | 390753,43 | 1369841,93 |
| 192 | 192 | 116,38 | 390750,52 | 1369559,02 |
| 193 | 193 | 111,35 | 390746,98 | 1369442,69 |
| 194 | 194 | 127,59 | 390729,06 | 1369332,79 |
| 195 | 195 | 3,99 | 390692,33 | 1369210,60 |
| 196 | 196 | 60,44 | 390691,18 | 1369206,78 |
| 197 | 197 | 48,91 | 390739,25 | 1369243,42 |
| 198 | 198 | 72,83 | 390784,48 | 1369262,04 |
| 199 | 199 | 54,12 | 390856,56 | 1369251,60 |
| 200 | 200 | 75,63 | 390906,01 | 1369229,61 |
| 201 | 201 | 49,80 | 390973,41 | 1369195,30 |
| 202 | 202 | 34,80 | 391015,61 | 1369168,85 |
| 203 | 203 | 59,70 | 391045,50 | 1369186,67 |
| 204 | 204 | 106,18 | 391072,94 | 1369239,69 |
| 205 | 205 | 71,74 | 391103,43 | 1369341,40 |
| 206 | 206 | 33,39 | 391121,96 | 1369410,71 |
| 207 | 207 | 38,53 | 391155,33 | 1369409,57 |
| 208 | 208 | 47,69 | 391192,23 | 1369398,49 |
| 209 | 209 | 27,12 | 391238,13 | 1369385,53 |
| 210 | 210 | 50,06 | 391265,18 | 1369383,54 |
| 211 | 211 | 75,56 | 391289,84 | 1369427,10 |
| 212 | 212 | 84,49 | 391320,10 | 1369496,34 |
| 213 | 213 | 57,14 | 391344,12 | 1369577,34 |
| 214 | 214 | 23,81 | 391356,25 | 1369633,18 |
| 215 | 215 | 73,33 | 391375,29 | 1369647,47 |
| 216 | 216 | 36,43 | 391448,25 | 1369654,78 |
| 217 | 217 | 31,58 | 391484,50 | 1369658,42 |
| 218 | 218 | 70,67 | 391516,00 | 1369660,70 |
| 219 | 219 | 213,20 | 391586,48 | 1369665,81 |
| 220 | 220 | 15,35 | 391799,41 | 1369676,47 |
| 221 | 221 | 16,06 | 391811,06 | 1369666,47 |
| 222 | 222 | 13,53 | 391823,62 | 1369656,46 |
| 223 | 223 | 24,27 | 391837,15 | 1369656,36 |
| 224 | 224 | 16,85 | 391855,30 | 1369672,47 |
| 225 | 225 | 110,11 | 391871,57 | 1369676,86 |
| 226 | 226 | 44,46 | 391981,63 | 1369680,14 |
| 227 | 227 | 74,93 | 392025,35 | 1369688,22 |
| 228 | 228 | 76,20 | 392099,03 | 1369701,85 |
| 229 | 229 | 32,27 | 392172,24 | 1369722,98 |
| 230 | 230 | 31,69 | 392199,42 | 1369740,37 |
| 231 | 231 | 25,38 | 392168,45 | 1369747,08 |
| 232 | 232 | 19,63 | 392143,96 | 1369753,75 |
| 233 | 233 | 30,72 | 392132,53 | 1369769,71 |
| 234 | 234 | 29,47 | 392127,69 | 1369800,05 |
| 235 | 235 | 1,83 | 392117,07 | 1369827,54 |
| 236 | 236 | 18,27 | 392116,42 | 1369829,25 |
| 237 | 237 | 87,33 | 392109,99 | 1369846,35 |
| 238 | 238 | 1,63 | 392112,77 | 1369933,64 |
| 239 | 239 | 22,63 | 392114,18 | 1369934,45 |
| 240 | 240 | 24,92 | 392133,78 | 1369945,76 |
| 241 | 241 | 21,03 | 392158,35 | 1369949,91 |
| 242 | 242 | 29,66 | 392179,25 | 1369947,60 |
| 243 | 243 | 41,99 | 392201,48 | 1369927,96 |
| 244 | 244 | 39,73 | 392238,14 | 1369907,49 |
| 245 | 245 | 29,84 | 392272,63 | 1369887,77 |
| 246 | 246 | 14,25 | 392299,91 | 1369875,67 |
| 247 | 247 | 236,52 | 392312,76 | 1369869,51 |
| 248 | 248 | 33,81 | 392523,56 | 1369762,24 |
| 249 | 249 | 16,13 | 392545,39 | 1369788,06 |
| 250 | 250 | 16,89 | 392559,87 | 1369795,17 |
| 251 | 251 | 15,89 | 392575,70 | 1369789,28 |
| 252 | 252 | 21,62 | 392591,58 | 1369789,89 |
| 253 | 253 | 15,12 | 392601,10 | 1369809,30 |
| 254 | 254 | 6,62 | 392605,11 | 1369823,88 |
| 255 | 255 | 51,52 | 392611,66 | 1369822,89 |
| 256 | 256 | 11,01 | 392628,63 | 1369871,53 |
| 257 | 257 | 20,65 | 392618,14 | 1369874,86 |
| 258 | 258 | 49,03 | 392622,63 | 1369895,02 |
| 259 | 259 | 22,08 | 392638,31 | 1369941,48 |
| 260 | 1 | 0,00 | 392649,79 | 1369960,34 |
|  |  | 8304,55 |  |  |

### 2.4. Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия на территории сельского поселения

Согласно ст. 14 и  ФЗ-131 к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. №315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.11.2008 N 821) «Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке)» (п.20).

Для объектов культурного наследия, находящихся на территории сельского поселения, не устанавливались территории объектов культурного наследия, границы охранных зон и режимы их использования.

Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия.

| № п/п | Зоны ограничений | Режимы и регламенты использования. Наличие на территории | Нормативно-правовые акты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты культурного наследия (памятники, ансамбли, достопримечательные места) | Обязательность установления для комплексов и памятников защитных зон (охранной, регулирования застройки, охраняемого природного ландшафта) правовой режим которых регулируется законодательством РФ В пределах этих территорий устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением проведения специальных мер по сохранению и регенерации историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия Устанавливаемые границы зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия необходимы для сохранения или восстановления характера исторической планировки, пространственной структуры, своеобразия архитектурного облика, для градостроительного единства нового строительства с исторически сложившейся средой. Необходимо установление и соблюдение охранных зон, зон восприятия памятников Приоритетное использование под гостинично-туристские комплексы. Использование при всех видах собственности допускается без нарушения исторической ценности памятников, с реставрацией под строгим контролем соответствующих гос. органов. Проектирование осуществляется при отсутствии на территории объектов культурного наследия (включенных в реестр и выявленных объектов культурного наследия), либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия. В случае наличия данных объектов на территории, подлежащей хозяйственному освоению, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проводятся при наличии в проектах работ по обеспечению сохранности данных объектов культурного наследия (ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). Наличие/отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, определяется на основании историко-культурной экспертизы земельного участка (ст. 30-31 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). | №73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ |

Проектирование и осуществление хозяйственной и строительной деятельности  на территории сельского поселения необходимо производить с обязательным согласованием работ по сохранению объектов культурного наследия, с Управлением культуры и искусства Томской области, как органом исполнительной власти, уполномоченным  в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия области.

В отношении объектов историко-культурного наследия регионального значения, расположенных на территории сельского поселения предлагаются следующие мероприятия:

Государственная охрана объектов культурного наследия включает в себя:

- государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;

- проведение историко-культурной экспертизы;

- установление ответственности за повреждение, разрушение или уничтожение объекта культурного наследия, перемещение объекта культурного наследия, нанесение ущерба объекту культурного наследия, изменение облика и интерьера данного объекта культурного наследия, являющихся предметом охраны данного объекта культурного наследия;

- согласование проектов зон охраны объектов культурного наследия, землеустроительной документации, градостроительных регламентов, а также решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления о предоставлении земель и изменении их правового режима;

- контроль за разработкой градостроительных регламентов, в которых должны предусматриваться меры, обеспечивающие содержание и использование объектов культурного наследия

- разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- выдачу в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;

- установление границы территории объекта культурного наследия как объекта градостроительной деятельности особого регулирования;

- контроль за состоянием объектов культурного наследия;

- иные мероприятия, проведение которых отнесено Федеральным законом и законами субъектов Российской Федерации к полномочиям соответствующих органов охраны объектов культурного наследия. (ст. 33 № 73- ФЗ)

Наличие/отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, определяется на основании историко-культурной экспертизы земельного участка (ст. 30-31 №73-ФЗ).

Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проектировании

- Проектирование осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия (включенных в реестр и выявленных объектов культурного наследия), либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия. В случае наличия данных объектов на территории, подлежащей хозяйственному освоению, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проводятся при наличии в проектах работ по обеспечению сохранности данных объектов культурного наследия. (ст. 36 № 73- ФЗ)

Мероприятия, направленные на сохранение объектов историко-культурного наследия:

Сохранение объекта культурного наследия - направленное на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.

В исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов. (ст. 40 № 73- ФЗ)

- Консервация объекта культурного наследия - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия без изменения дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта, в том числе противоаварийные работы.

- Ремонт памятника - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны.

- Реставрация памятника или ансамбля - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях выявления и сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия.

- Приспособление объекта культурного наследия для современного использования - научно-исследовательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях создания условий для современного использования объекта культурного наследия без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны, в том числе реставрация представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия.

### 2.5. Предложения по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения

### 2.5.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям  администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению  территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц.

Водоснабжение. Проектные решения.

На данной стадии проектные предложения сводятся к уточнению источников водоснабжения и мероприятий по подаче воды.

Проектные решения водоснабжения сельского поселения Дубовской сельсовет базируется на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Генеральным планом предусмотрено обеспечение системой централизованного водоснабжения всех объектов капитального строительства на территории сельского поселения и существующей жилой застройки.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей, с использованием новых технологий, и проложить новые водопроводные сети, для водоснабжения площадок нового строительства, в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

Вокруг существующих и проектируемых источников необходима организация зон санитарной охраны I пояса, возможна организация зон санитарной охраны II, III пояса.

Генеральным планом предлагается произвести :

- капитальный ремонт 5 км водопроводной сети ;

- ремонт водопровода по ул. Лермонтова и ул. Садовая в с. Дубовое ;

- ремонт водопровода по ул. Центральная в с. Хворостянка ;

- прокладка новой водопроводной сети по ул. Центральная в с. Хворостянка, длиной 994 м.

Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо:

- Водоснабжение площадок нового строительства рекомендуется осуществляется прокладкой новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

- Сети водопровода рекомендуется принять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

- Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

- Произвести реконструкцию существующих водоводов, в точках подключения новых районов, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей.

- Оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

- Произвести реконструкцию существующих водозаборов, с учетом увеличения их производительности.

- Предусмотреть и благоустроить территорию зон санитарной охраны на водозаборах.

- Произвести тампонаж не использующихся скважин для исключения опасности загрязнения используемых подземных вод.

- Установить на существующих водозаборах локальные установки по доочистке воды, для приведения ее в соответствие с нормами СанПиН 2.1.41110-02.

Водоотведение. Проектные решения.

Генеральным планом предлагается оборудование индивидуальных выгребов, с последующим вывозом сточных вод на канализационные очистные сооружения.

Ливневая канализация в поселении отсутствует дождевые и талые стоки отводятся по рельефу. В связи с дороговизной устройства ливневой канализации предлагается решать проблему отвода дождевых и талых вод, при помощи организации рельефа населенных пунктов, разрабатываемых в проектах детальной планировки, с отводом на участки озеленения.

Газоснабжение. Проектные решения

Проектными решениями сохраняются направления использования газа при этом значительно увеличивается доля его использования.

Новое строительство включает усадебную и многоквартирную застройку, а также социально значимые объекты.

Годовые расходы на существующий и проектируемый фонд

| № п/п | Потребители | Расчет | Годовой расход | Часовые расходы газа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовые нужды населения: отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление; | 2266 х 300 м3/год | 679,8 тыс.м3/год | 79,7 м3/час |
| 2 | Предприятия соцкультбыта | Расходы определяются по мере реализации целевых и инвестиционных программ, на стадии проектирования |
| Итого: |  | 679,8 тыс.м3/год | 79,7 м3/час |

Обеспечение газом новых жилых районов застройки, необходимо предусмотреть от проектируемых газопроводов низкого давления подключаемых к существующим ШРП.

Кроме того план перспективного развития сельского поселения предусматривает перевод существующих потребителей сжиженного газа и твердого топлива на природный газ

Потребности в газе объектов располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать, по мере реализации на них инвестиционных проектов.

Теплоснабжение. Проектные решения

Для создания условий комфортного проживания жителей в сельских населенных пунктах и  уменьшения теплопотерь в тепловых сетях,  необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции, переводу на природный газ и строительству новых котельных, а так же замене тепловых сетей (с ориентацией на экологически чистые котлоагрегаты и ликвидацию мелких морально устаревших и нерентабельных теплоисточников), а именно требуется:

- ремонт и замена устаревшего и изношенного оборудования на существующих котельных;

- реконструкцию изношенных сетей теплотрасс.

Обеспечение теплом объектов соцкультбыта предлагается от котельных блочных, встроенных   и  электрических  теплогенераторов  тепла.

Также необходимо предусмотреть оборудование малоэтажных жилых домов местными системами (печное, газовое, электрическое) или поквартирными, автономными, системами отопления и горячего водоснабжения (от автономных генераторов тепла различного типа, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе и электроэнергии);

В газифицированных населенных пунктах целесообразно использовать для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных и многоэтажных домов автономные газоводонагреватели с водяным контуром для систем водяного отопления с естественной циркуляцией и горячего водоснабжения.

С развитием уровня газификации изменится структура в топливном балансе поселения, в сторону увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива (газ), что одновременно создаст благоприятные условия для охраны окружающей среды. В летний период для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд в горячей воде возможно использование солнечных водонагревателей с сезонным включением их в систему водяного отопления — горячего водоснабжения.

Анализ современного состояния теплообеспеченности поселения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

- применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как более дешёвого и экологического вида топлива;

- реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов;

- внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией);

- использование для районов нового строительства блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки — автономные генераторы тепла, работающие на газе.

Электроснабжение. Предложения по развитию сетей

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей поселения на перспективу определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей»  РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г.) с учетом пищеприготовления на газовых плитах. Распределение суммарного потребления электроэнергии населением при составе семьи 3 человека составит 421 кВт. ч. в год на одного человека. Рост электрических нагрузок по промышленным и сельскохозяйственным предприятиям принят из расчета прироста 2 % в год.

Потребности в электроэнергии объектов располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать, по мере реализации на них инвестиционных проектов.

При возникновении прироста потребления электроэнергии в случаях:

- роста производственных мощностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий или их перепрофилирования и переоборудования;

- переоборудования систем электроснабжения жилого фонда с связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники,

- для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения, возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов.

Системы связи. Проектные предложения.

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую) радиотелефонную связь;

- цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Емкость сети телефонной связи общего пользования должна будет составлять к расчетному сроку при 100% телефонизации квартирного и общественного сектора порядка 98%.

Развитие телефонной сети фиксированной связи поселения предусматривается наращиванием номерной емкости АТС и модернизацией оборудования на базе современного цифрового.

Основными направлениями развития сетей фиксированной связи являются:

- постепенный переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов;

- телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации.

Основными направлениями развития телекоммуникационных сетей являются:

- расширение сети «Интернет»;

- строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий;

- обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи.

Главными направлениями развития сетей сотовой подвижной связи (СПС) являются:

- постепенная замена аналоговых сетей цифровыми;

- повышение степени проникновения сотовой подвижности;

- рост числа абонентов.

Основными направлениями развития систем телевидения, радиовещания и СКТ являются:

- переход на цифровое телевидение стандарта DVB;

- реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD;

- объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий.

Главными направлениями развития почтовой связи являются:

- техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи;

- улучшение быстроты и качества обслуживания.

### 2.5.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Развитие транспортной инфраструктуры поселения является первоочередной социальной и градостроительно- инженерной задачей. Разрешение транспортных проблем возможно только при комплексном подходе к реконструкции и развитию всех элементов транспортной инфраструктуры.

Развитие улично-дорожной сети предлагается осуществлять за счет реконструкции существующих улиц и строительства новых дорог. Примерные поперечные профили улиц прилагаются на «Схеме развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Дубовской сельсовет».

Генеральным планом сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом, при этом предлагается развитие сети автобусных маршрутов. Проектом предусмотрено дальнейшее развитие междугородного и пригородного автобусного сообщения.

При реконструкции существующих магистралей предусматривается их благоустройство с устройством усовершенствованного покрытия, локальных мероприятий по совершенствованию геометрии пересечений улиц и дорог в одном уровне, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, а также уширение проезжей части улиц перед перекрестками. Это позволит при сравнительно небольших затратах добиться увеличения пропускной способности на 10-15%.

Перечень мероприятий по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

- Ремонт дороги пос. Новый свет, ул. Луговая – первая очередь;

- Ремонт дороги с. Дубовое, ул. Октябрьская – первая очередь;

- Ремонт дороги  с. Хворостянка, ул. Школьная – первая очередь;

- Ремонт дороги д. Софьино, ул. Лермантово – первая очередь;

- Ремонт дороги д. Сергеевка – первая очередь;

- Ремонт дворовых территорий д. Софьино- первая очередь;

- Строительство пешеходных дорожек;

- Реконструкция и асфальтирование всех существующих грунтовых дорог внутри населенных пунктов - первая очередь;

- Реконструкция существующей улично-дорожной сети с целью увеличения ее пропускной способности - расчетный срок;

- Обустройство остановочных павильонов на сложившихся остановках общественного транспорта - первая очередь;

- Устройство парковок и автостоянок в общественных зонах населенных пунктов городского поселения - первая очередь;

- Организация и упорядочение пешеходного движения за счет развития пешеходных зон на территории населенных пунктов - первая очередь.

### 2.5.3. Строительство и модернизация жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

К основным задачам в области жилищного строительства относятся:

- Максимальное обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда на территории сельского поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований.

- Развитие новых типов жилья, включая развитие малоэтажного жилищного строительства (таунхаусы и коттеджи).

- Комплексное благоустройство жилых кварталов.

Генеральным планом предлагается как освоение свободных от застройки территорий, так и  реконструкция, модернизация и капитальный ремонт существующего жилищного фонда.

Кроме того, предусматриваются следующие мероприятия:

- Строительство усадебных домов по программе «доступное жилье», предназначенных для молодых специалистов, молодых семей;

При реконструкции и формировании жилой застройки на территории общественных центров следует ориентироваться на переход от типового к авторскому адресному проектированию и строительству домов с улучшенной планировкой квартир и увеличением их площади;

- Строительство нового жилищного фонда в сельском поселении на экологически безопасных территориях с учетом системы нормативных планировочных ограничений;

- Комплексная застройка и благоустройство районов нового жилищного строительства с полным инженерным оборудованием территории и строительством объектов социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон.

Основная цель первоочередных мероприятий по новому жилищному строительству - комплексное формирование жилых районов с максимальным благоустройством, развитием социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Для размещения новых площадок строительства нового жилья выбраны участки в населенных пункта с. Дубовое, с. Софьино, с. Хворостянка. П. Новый Свет.

Перечень основных мероприятий  по обеспечению сельского поселения объектами жилой  инфраструктуры.

- Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда сельского поселения, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований, с учетом сложившегося архитектурно-планировочного облика сельского поселения - Первая очередь;

- Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт муниципального жилого фонда - Первая очередь;

- Комплексное благоустройство жилых кварталов - Первая очередь;

- Снос ветхого жилого фонда с последующим возведением индивидуальной жилой застройки на освободившихся территориях - Расчетный срок;

- Резервирование участков для индивидуального жилищного строительства общей площадью 4,78 га. в д. Софьино.– Расчетный срок;

- Резервирование участков для индивидуального жилищного строительства общей площадью 1,1 га. в с. Хворостянка.– Расчетный срок;

- Резервирование участков для индивидуального жилищного строительства общей площадью 3,9 га. в п. Новый Свет.– Расчетный срок;

Территории, предлагаемые для жилищного строительства, отображены на схеме Генерального плана.

### 2.5.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся:

- предложения по библиотечному обслуживанию населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

На территории поселения планируется формирование общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным требованиям.

Развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое

обслуживание, происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона. Существующие нормы расчета предприятий и учреждений обслуживания, разработанные в период, предшествовавший новым экономическим условиям (СНиП 2.07.01-89*), настоящим проектом учтены в качестве усредненной ориентировочной нормативной базы.

По нормативным расчетам на территории поселения требуется укрупнение существующих объектов, а также создание новых торговых комплексов и центров, формирование торговых зон с соблюдением радиусов доступности. Наряду с муниципальными, целесообразно развитие сети объектов торговли других форм собственности. Кроме того, необходимо создание дополнительных объектов здравоохранения, образования, бытового обслуживания, питания, культуры.

Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры:

с. Дубовое:

- Реконструкция здания магазина для размещения летнего кафе. – Первая очередь;

- Реконструкция здания клуба – Первая очередь;

- Размещение парикмахерской в здании клуба - Первая очередь;

- Резервирование территории под магазин ритуальных услуг  – Первая очередь;

д. Софьино

- Строительство детской игровой площадки  – Первая очередь;

с. Ивановка

- Строительство медпункта – Первая очередь;

с. Хворостянка

- Реконструкция здания столовой – Первая очередь;

- Реконструкция здания СДК – Первая очередь;

- Резервирование территории для размещения спортивной площадки – Первая очередь;

### 2.5.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям  органов местного самоуправления сельского поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Территории населенного пункта озеленены в основном за счет насаждений, произрастающих на приусадебных участках. Кроме того, имеются незначительные посадки вдоль улиц, посадки вдоль поймы рек. Поэтому проектным решением генерального плана предусматривается сохранение и развитие существующих зеленых насаждений и организация новых объектов рекреации.

В целях благоустройства и борьбы с овражной эрозией предусматривается:

  - Тщательная организация поверхностного стока в приовражной зоне, ликвидация неорганизованных сбросов в овраг;

  - Частичное уполаживанне откосов оврагов в сочетании с фитомелиоративными мероприятиями - посев трав, посадка древеса кустарниковой растительности;

  - Каптаж родников;

  - Санитарные условия в прудах обеспечиваются их проточностью;

  - Минимальной нормой водообмена в прудах считается двух - трехкратный обмен полного объема в течение летнего сезона. Такие  требования должны предъявляться  к существующим прудам, имевшимся на сельских водотоках.

По границам участков таких зданий как детские сады, школы, предлагается устройство двухрядных зеленых изгородей из кизильника блестящего. Также для устройства защитных полос можно использовать древесные насаждения из пород с плотной кроной: различные виды липы, клен остролистный, рябина обыкновенная и дуболистная, береза бородавчатая.

На участках проектируемой жилой зоны строительство должно сопровождаться работами по благоустройству и озеленению территории.

Для формирования насаждений парков и рекреационного озеленения рекомендуется применять красивоцветущие деревья и кустарники с характерной кроной, окраской и формой листьев: березу бородавчатую, клен остролистный и серебристый, рябину обыкновенную, липу мелколистную, ясень зеленый, дуб черешчатый, различные виды спиреи, сирени, боярышник, шиповник, жимолость, калину. Ввод хвойных пород позволит создать композиции более разнообразными и привлекательными.

### 2.5.6. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально-складскими объектами и объектами промышленного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

Все мероприятия по развитию объектов промышленного, коммунально-складского и сельскохозяйственного назначения на территории сельского поселения являются инвестиционными проектами. Технико-экономические показатели всех предлагаемых объектов должны рассчитывается по мере нахождения инвесторов для каждой конкретной площадки строительства.

Развитие этих площадок должно происходить за счет привлечения частных инвесторов, а также создания муниципальных предприятий по производству продукции на основе комплексного использования ресурсно-экономического потенциала муниципального образования.

Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально-складскими объектами и объектами промышленного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

- Экологическая реконструкция мехмастерской с сокращением санитарно-защитной зоны до 18м

- Экологическая реконструкция птицефабрики с сокращением санитарно-защитной зоны до 170м

- Создание сельскохозяйственного кооператива по закупке сельскохозяйственной продукции

- Резервирование инвестиционной площадки для размещения сельскохозяйственного предприятия III класса опасности с максимально СЗЗ – 300м.

- Реконструкция здания инкубатора и санитарно-пропускного пункта для размещения гаража и парка по ремонту, техническому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники.

- Создание птицеводческой фермы по развитию гусей;

- Строительство животноводческих комплексов КРС;

- Предприятия по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.

### 2.5.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения — местами сбора бытовых отходов и местами захоронений

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Проектом рекомендуется ликвидация несанкционированных мест складирования ТБО.

Кроме того, проектом рекомендуется совершенствование системы сбора и транспортировки бытовых отходов, которое включает:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

2. Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

4. Нормы накопления отходов принимаются на расчетный срок – 300кг на 1 человека в год.

Общий объем твердых бытовых отходов в зоне индивидуальной жилой застройки должен составить: 300 кг/чел в год х 2516 человек =754,8 т/год=62,9 т /месяц =2 т /день.

5. Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей.

6. В приведенных нормах 5 % составляют крупногабаритные отходы на расчетный срок - 15 кг (75 м3) на 1 человека в год.

7. Уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 м3) с 1 м2 усовершенствованных покрытий.

8. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин

2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических

учреждений».

9. Предлагается механизированная система сбора и вывоза мусора по утвержденному графику, для всех районов застройки.

Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация мест захоронения

- Разработка генеральной схемы системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения - первая очередь;

- Ликвидация полигона ТБО с последующей рекультивацией территории в .с . Дубовое – первая очередь;

- Установка контейнерных площадок в д. Софьино – Первая очередь;

- Установка контейнерных площадок в с. Хворостянка – Первая очередь.

### 2.6.  Экологические проблемы и пути их решения. Природоохранные мероприятия.

В данном разделе приводится комплекс природоохранных мероприятий, исходя из первостепенной экологической и социальной эффективности решения наиболее важных проблем оздоровления окружающей среды по основным природоохранным направлениям:

- охрана атмосферного воздуха от физических воздействий (радиационное загрязнение, снижение транспортного шума);

- охрана и рациональное использование водных ресурсов;

- охрана почв;

- охрана растительности;

- охрана от загрязнения отходами производства.

Атмосферный воздух

Основными факторами, влияющими на санитарное состояние атмосферного воздуха являются: выбросы от стационарных источников, выбросы от передвижных источников, климатические особенности территории.

По климатическим особенностям Добринский муниципального район, на территории которого  расположено сельское поселение Дубовской сельсовет, находится в зоне умеренно-континентального климата, где метеорологические условия в целом благоприятны для проживания населения и ведения хозяйственной деятельности. В этой зоне условия благоприятны для рассеивания вредных примесей.

Стационарные источники

Одним из основных факторов состояния окружающей среды, по степени влияния на здоровье населения, является загрязнение атмосферного воздуха.

Значительное негативное влияние на атмосферу оказывают промышленные предприятия.

Добринский муниципальный район имеет агропромышленное направление. В настоящее время на территории района осуществляется строительство крупнейшего в России агропромышленного комплекса. Промышленность района также представлена предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности (ОАО «Бахус», ООО «Кратос») и предприятиями переработки полезных ископаемых. Выбросы вредных веществ от стационарных источников в атмосферу не превышают объёмов установленных в разрешении.

Уменьшение воздействия предприятий на окружающую среду и человека решается через внедрение новых технологий, размещение новых производств в стороне от жилья. Одним из факторов снижения негативного воздействия предприятий на среду обитания человека является создание санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий.

СЗЗ является обязательным элементом любого объекта, который представляет собой источник загрязнения окружающей среды и наносит вред здоровью человека. СЗЗ должна быть соответствующим образом организована, благоустроена и озеленена.

Автотранспорт

Основным источником загрязнения оказывающим значительное негативное влияние на состояние атмосферного воздуха является автотранспорт. Автомобильные дороги проходят через населённые пункты и оказывают влияние на условия проживания и здоровье населения.

В Добринском районе ежегодно растет численность автотранспорта. Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) составляет 199,7 единиц. По сведениям управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Липецкой области выбросы загрязняющих веществ от зарегистрированного автотранспорта, составляют третью часть валовых выбросов в атмосферу. Причиной тому служит ежегодный рост численности автотранспорта, состояние дорог, малая доля автотранспорта с использованием альтернативных видов топлива, отсутствие системного контроля за токсичностью и дымностью отработавших газов, несовершенство экологического законодательства РФ, отсутствие нормативно-правового и методического регулирования в сфере нормирования выбросов. Наибольшую часть выбросов составляют выбросы оксида углерода, также к таким выбросам относятся: оксид азота, летучие органические соединения, диоксид серы и сажа.

Добринский муниципальный район имеет хорошо развитую сеть путей сообщения. Через его территорию проходят крупные транспортные магистрали, связывающие столицу Российской федерации с югом России. Связь с областным центром осуществляется по автомобильной и железной дороге.

Автодороги Добринского муниципального  района имеют три основных направления – на Москву, на Воронеж и на трассу Р119 Орел-Липецк-Тамбов. Общая протяженность региональных автодорог Добринского муниципального района составляет 287,6 км. и 110 км. автодорог федерального значения. В настоящее время 100% дорог района имеют твердое покрытие.

В связи с возрастанием негативного влияния автотранспорта на окружающую среду органам местного самоуправления необходимо осуществить:

- обновление подвижного состава муниципального транспорта,

-обеспечение безостановочного движения транспортных средств за счет строительства путепроводов, транспортных развязок на разных уровнях,

- контроль качества используемого топлива.

Также предусмотрены следующие мероприятия по уменьшению транспортных выбросов:

- создание упорядоченного автомобильного движения;

- благоустройство дорог и улиц;

- посадка зеленых насаждений.

Поверхностные воды

Согласно законодательства, к землям водного фонда относятся земли покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Качественный состав воды рек формируется под влиянием природных и антропогенных факторов.

В результате хозяйственной деятельности последних десятилетий в условиях относительно высокой антропогенной нагрузки гидрологические и гидрографические характеристики водных объектов района испытывают изменения.

Одним из основных источников загрязнения водных объектов района является сброс сточных вод в поверхностные воды. С поверхностным стоком в водные объекты выносится внесенные в почву минеральные удобрения и пестициды, представляющие для водоемов наибольшую опасность. Хозяйствующими субъектами проводится ряд водоохранных мероприятий по уменьшению удельного содержания загрязнений в сбрасываемых сточных водах.

Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных зон. Водоохранные зоны  способствуют снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты.

Места для массового отдыха населения на территории поселения  не определены. Контроль за состоянием открытых водоемов и качеством воды в них ведется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»,  лабораторные исследования проводятся лабораториями центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, ФБУЗ, г. Липецк.

Ливневая канализация в поселении отсутствует, дождевые и талые стоки отводятся по рельефу.

По результатам наблюдений ГУПР по Липецкой области качество поверхностных вод стабильно, в целом соответствует нормам. Вода в реках соответствует II и III классам качества.

Государственное управление в области охраны и использования водных объектов на территории области осуществляется управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области совместно с отделом водных ресурсов по Липецкой области Донского бассейнового водного управления в соответствии с разграничением полномочий, предусмотренных Водным кодексом.

Предотвращение загрязнения водных объектов является весьма сложным делом. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоёмов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных зон.

Водоохранные зоны рек и озер

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохранных зон ручьев составляет:

| Название водного объекта | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной зоны, м | Ширина береговой полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| река Лукавка | 100 | 50 | 20 |

Кроме того, соблюдение режима данных зон необходимо в целях охраны рек и водоемов, как территорий, выполняющих транзитные и защитные функции, а также как  источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Подземные воды

Хозяйственно-питьевое водоснабжение Добринского муниципального района полностью основано на использовании пресных подземных вод. В связи с особенностями геологического строения и географического положения район обеспечен запасами подземных вод.

Водоснабжение района осуществляется подземными водами, посредством водозаборных скважин.

Основной подземный водоносный горизонт используемый для водоснабжения, представлен в основном глинами с прослоями песков, залегает на значительной глубине и достаточно защищен водоупорными слоями от загрязнения.

По бактериологическим показателям качество подземных вод в области относительно стабильное.

В районе относительно стабильная природная жесткость воды.

В настоящее время в Добринском муниципальном районе существуют источники водоснабжения с повышенным содержанием железа и нитратов. Повышенное содержание железа в воде связано, чаще всего с большим его содержанием в водоносных песках. Основным мероприятием по обезжелезниванию вод является применение соответствующих фильтров.

Основной вклад в ухудшение качества питьевой воды по санитарно-химическим показателям вносят животноводческие и птицеводческие комплексы, отсутствие очистных сооружений для очистки сточных вод в неканализированных районах, неконтролируемое применение азотных удобрений на сельскохозяйственных полях.

Несмотря на это, качество подземных вод, подаваемых населению, соответствует санитарным стандартам согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

Для выполнения водоохранных мероприятий ГУПР по Липецкой области выделяются значительные средства как из федерального, так и областного бюджета. Эти средства направляются на проведение следующих мероприятий:

- Полная инвентаризация водозаборов подземных вод, паспортизация и мониторинг источников загрязнения путем координации работ всех природоохранных служб, создание ведение единого банка данных.

- Оборудование ЗСО и поддержание необходимого санитарного режима в них. Ликвидация скважин, не подлежащих восстановлению или являющихся причиной загрязнения подземных вод.

- Восстановление и реконструкция в сельских населенных пунктах буровых скважин и систем водоснабжения.

- Ликвидация или локализация источников загрязнения и уже сформировавшихся очагов загрязнения.

- Разведка экологически чистых источников водоснабжения для населенных пунктов с уже сформировавшимися устойчивыми очагами загрязнения.

- Осуществление постоянного лабораторного контроля качества питьевой воды по химическим и бактериологическим показателям согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

- Налаживание учета воды, подаваемой водозаборами, при помощи приборов.

- Использование прогрессивных технологий очистки стоков, переработки отходов.

- Выполнение большинства этих мероприятий предусмотрено «Региональной программой обеспечения населения Липецкой области питьевой водой».

Земельные ресурсы

Наибольший ущерб почвам наносит техногенное загрязнение токсичными веществами, особенно вблизи промышленных предприятий и транспортных магистралей, где основным источником загрязнения является осаждение газо-пылевых выбросов. Большую роль в указанном явлении играют сбросы загрязненных сточных вод и размещение отходов производства и потребления.

Постоянное загрязнение почв приводит к глубоким изменениям экологических, природорегулирующих и санитарно-гигиенических функций почв, что отражается на состоянии атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, растительности и, в конечном итоге, на здоровье населения.

Основные мероприятия по охране почв должны быть направлены на предотвращение деградации земельных ресурсов и их рациональное использование, рекультивацию и сохранение почвенно-растительного слоя, защиту природно-территориального комплекса, реконструкцию мелиоративных систем и всемерное развитие противоэрозионных мероприятий.

Другим достаточно сложным, но необходимым направлением почвозащитной деятельности является защита от загрязнения промышленными, бытовыми и сельскохозяйственными отходами и очистка уже загрязнённых территорий.

Загрязнение почв происходит за счет оседающих на почву загрязняющих веществ из атмосферных выбросов, которые в дальнейшем проникают в грунтовые и поверхностные воды. Наибольшее загрязнение почв отмечается в зоне промышленно-коммунальных объектов и в полосе примыкания к улицам и проездам. Также источниками загрязнения почв являются бытовые отходы и сбрасываемые на рельеф сточные воды.

Для защиты территорий и хозяйственных объектов от негативного воздействия экзогенных геологических процессов предусматриваются мероприятия, направленные на снижение их развития и стабилизацию: обваловка и залесение истоков растущих оврагов, посадка донных насаждений, устройство водозадерживающих валов для снижения размыва грунтов, регуляция ливневых и хозбытовых стоков, выполаживание и залужение крутых склонов и другие.

Обеспечение развития и совершенствования транспортной и инженерной инфраструктуры, современное благоустройство и озеленение позволят снизить уровень загрязнения почвенного покрова, обеспечат рациональное использование земельных ресурсов.

Обращение с отходами

Большое значение для создания нормальных санитарно-гигиенических условий жизни населения имеет санитарное благоустройство территории. Санитарное благоустройство направленно на защиту от загрязнения почв, воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод всевозможными отходами, образующимися в процессе деятельности населения.

Образование ТБО и промышленных отходов определяется уровнем развития промышленности, селитебных зон населённых пунктов и организаций по утилизации отходов. Сложившаяся система обезвреживания ТБО основана на захоронении значительного количества отходов на свалках.

Важное место в санитарном благоустройстве территории отводится очистке селитебной территории от твердых бытовых отходов, которые образуются в основном при эксплуатации жилых зданий, а также объектов общественного назначения.

Наибольшую опасность для жизни и здоровья граждан представляют твердые бытовые отходы, размещенные в необорудованных местах.

Необходимо предусматривать развитие обязательной планово-регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет).

Планово-регулярная система включает: сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, зимнюю и летнюю уборку территории, подготовку отходов к погрузке специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности. В Добринском муниципального районе санитарной очисткой занимаются следующие организации: ООО «Добринское».

Раздельная система сбора ТБО позволит на начальном этапе исключить из общей массы как опасные отходы, так и отходы, которые можно использовать, как вторичный продукт. Раздельный сбор мусора и переработка являются наиболее цивилизованным способом утилизации отходов.

Также представляют опасность и биологические отходы. В соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утверждёнными Минсельхозпродом РФ от 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469, биологические отходы подлежат утилизации путём переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах, обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием или захоронения в специально отведённых местах.

В соответствии с п. 5.4 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, зарегистрированных в Минюсте РФ 5 января 1996 г. № 1005, размер СЗЗ от скотомогильника до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм — 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ — 200 м;

- автомобильных, железных дорог — 50-300 м.

Геологическая среда

Изменяется рельеф, целостность геологического массива, уровень и состав подземных вод. Нарушение геологической среды происходит под воздействием природных и техногенных факторов.

Наибольшие изменения геологической среды связаны с эрозионными, оползневыми, карстовыми, суффозионными процессами, заболачиванием, просадочностью, подтоплением. Этими процессами обусловлены изменения инженерно-геологических условий и, как следствие - условий строительства.

Опасные геологические процессы связаны как с особой чувствительностью геологической среды к ее нарушению, определяемой географическим положением, строением, так и техногенными факторами.

Расположением территории преимущественно в степной зоне с незначительным количеством лесной растительности, укрепляющей склоны, присутствием в верхних горизонтах легкоразмываемых лессовидных суглинков и склонных к ползучести глинистых пород, близким залеганием подземных вод предопределяется развитие эрозии, оползней, заболачивания.

Инженерно-геологические процессы на проектируемой территории, обуславливающие ее неудовлетворительное состояние, возможны в виде карстов, оползней.

Поэтому проектирование оснований зданий и сооружений без соответствующих инженерно-геологических изысканий и обоснований не допускается.

Овражная эрозия приурочена к склонам водоразделов и речных террас, сложенных легко размываемыми горными породами.

Оползни возникают при условии наличия в геологическом строении склонов увлажненных глинистых слоев.

Просадочные процессы распространены на поверхности плоских водоразделов и аллювиальных террас в пределах развития покровных лессовидных суглинков.

Развитие карста связано с большим распространением сравнительно легко размываемых девонских известняков.

Активизации этих процессов способствует и непродуманная хозяйственная деятельность человека (неправильная распашка земли на склонах, их подрезка, вырубка растительности).

Инженерная подготовка территории

Инженерно-геологические условия территории поселения определяются структурно-тектоническими особенностями её строения, физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, наличием физико-геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию.

Ниже приведены мероприятия по инженерной подготовке территории сельского поселения Дубовской сельсовет, включающие понижение уровня грунтовых вод:

- кольцевой дренаж, площадной комбинированный дренаж;

- устройство перехватывающих канав;

- устройство дренажа по днищам оврагов;

- на пойменных участках строительство осушительной сети.

Растительный и животный мир

Состояние лесных ресурсов

Общая площадь лесного фонда Добринского муниципального района, находящегося в ведении управления лесного хозяйства Липецкой области составляет 5234 га. Все леса Добринского муниципального района по хозяйственному назначению и функциональным особенностям относятся к защитным лесам и имеют большое водоохранное, водорегулирующее, почвозащитное, санитарно-гигиеническое и климаторегулирующее значение.

Состояние лесов в районе в целом оценивается как удовлетворительное, исключение составляют пригородные леса. Из-за выбросов загрязняющих веществ в атмосферу пригородные леса ослаблены, прирост их замедлен, большинство деревьев суховершинные, такие насаждения нуждаются в замене на молодые посадки. Эти леса в большей части рекреационные, в них происходит наибольшее количество пожаров. Имеет место самовольный захват лесных земель под строительство и расширение частного сектора.

В связи с переводом всех лесов к защитным лесам, запрещены рубки главного пользования, и они с 1996 г. не проводятся. Проводятся лишь санитарные рубки и рубки по очистке леса от внелесосечной захламленности.

Воронежским НИИЛГиС на договорной основе проводится ежегодный мониторинг радиационной обстановки на стационарных участках в лесном фонде всей Липецкой области.

Лесовосстановительные мероприятия осуществляются на непокрытых лесом площадях путем посадки лесных культур или оставлением под естественное возобновление. Также следует предусмотреть дополнительное облесение зон отдыха, санитарно-защитных зон и лесополос вдоль транспортных коммуникаций.

Большая работа в области ведется по защите лесов от пожаров. Основная причина возникновения пожаров – техногенный фактор.

Состояние животного мира

Видовое разнообразие живых организмов, их благополучие являются показателем состояния биосферы и происходящих в ней процессов.

Сохранение биологического разнообразия в лесостепной зоне Европейской России в современных условиях является сложной задачей. Обусловлено это тем, что именно лесостепь подверглась наибольшему хозяйственному освоению.

Практически все природные экосистемы находятся в состоянии деградации, активно используются в аграрном и промышленном производстве, а также в качестве мест отдыха.

На территории района обитает множество видов животных и растений. Многие из них находятся на грани исчезновения. В Красную книгу Липецкой области занесено 185 видов животных, 328 видов растений, 34 вида грибов и 17 видов лишайников, которые находятся на грани исчезновения.

Для сохранения и увеличения поголовья диких животных проводится их подкормка, расчищаются родники, устанавливаются искусственные гнёзда для водоплавающей птицы.

Эти мероприятия и соответствующая охрана территорий заказников и заповедников должны обеспечить сбалансированное сохранение животного мира района и области в целом.

Мероприятия по охране окружающей среды

Природоохранные мероприятия

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

1.    Атмосферный воздух

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

- Произведение расчетов проектов СЗЗ предприятий и введение СЗЗ в действие, вид деятельности и класс опасности предприятий должны соответствовать заявленным;

- Организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- Осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров;

- Озеленение санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений.

2. Поверхностные воды

Основной задачей при реализации Генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водотоков сельского поселения. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- Строительство современных очистных сооружений;

- Строительство централизованной системы водоотведения;

- Обеспечение сбора и очистки поверхностных стоков с территории жилой и промышленной застройки в населенном пункте, в первую очередь на предприятиях  по переработке сельскохозяйственной продукции;

- Соблюдение правил водоохранного режима на водосборах водных объектов;

- Расчистка русел рек на территории поселения.

3.  Подземные воды

Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимы:

- Ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- Проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;

- Изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- Обеспечение сельского поселения централизованной системой водопровода;

- Обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки.

4.  Почвы

В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывает земли автодорог поселения. Источниками техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

- Создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- Принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

5.  Обращение с отходами

Организации схемы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- Утилизация транспортных отходов;

- Утилизация производственных отходов;

- Разработка генеральной схемы санитарной очистки на территории поселения, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения;

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры;

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6.  Растительность и животный мир

Основными природоохранными мероприятиями в отношении растительного и животного мира сельского поселения являются:

- Максимальное сохранение  участков защитных лесных насаждений;

- Создание оптимальных  условий для поддержания видового разнообразия животного мира.

7. Территории природно-экологического каркаса

Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются:

- Сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.

### 2.6. Технико-экономические показатели.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Современное состояние | 1 очередь реализации генерального плана | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ | га | 11595,4 | 11595,4 | 11595,4 |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 147,4 | 148,4 | 148,4 |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 11074,68 | 11073,68 | 11073,68 |
| 1.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения | га | 154,97 | 154,97 | 154,97 |
| 1.4 | Земли водного фонда | га | 84,6 | 84,6 | 84,6 |
| 3. | НАСЕЛЕНИЕ |
| 3.1 | общая численность постоянного населения | чел. | 2266 | 2376 | 2516 |
| 3.2 | плотность населения | чел. на га | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 4.1 | протяженность автодорог районного (местного) значения | км | 32,6 |  |  |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬ-НОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 4.1.Объекты учебного - образовательного назначения |
| 5.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 44 | 44 | 182 |
| 5.2. | Общеобразовательные школы | ед | 2 | 2 | 2 |
| 5.3 | Объекты здравоохранения | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 5.4. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | ед. | - | - | - |
| 5.5. | объекты культурно-досугового назначения | ед. | 3 | 3 | 3 |
| 5.6. | Объекты торгового назначения | ед | 5 | 5 | 5 |
| 5.7 | Объекты общественного питания | ед. | - | - | - |
| 5.8 | организации и учреждения управления | ед. | 4 | 4 | 4 |
| 5.9 | Объекты специального назначения: | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 5.10 | Кладбище | га | 4 | 4 | 4 |

# РАЗДЕЛ 3: ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Настоящий раздел содержит проектные варианты решения задач территориального планирования сельского поселения Дубовской сельсовет - перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации.

Мероприятия по территориальному планированию (далее по тексту - мероприятия) направлены, в том числе на создание, развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения для реализации полномочий органа местного самоуправления сельского поселения Дубовской сельсовет.

Содержание проекта Генерального плана сельского поселения Дубовской сельсовет связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно ст. 14  Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся:

- утверждение Генерального плана сельского поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана документации по планировке территории;

- осуществление земельного контроля над использованием земель сельского поселения.

Содержание разделов и схем Генерального плана сельского поселения Дубовской сельсовет в рамках полномочий органов местного самоуправления (ст. 14  Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г.) определяет круг проблем сельского поселения и проектных мероприятий, направленных на решение перечисленных проблем:

- организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения;

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в сельском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- создание условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей сельского поселения услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, находящихся на территории сельского поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- благоустройство и озеленение территории сельского поселения;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- оказание содействия гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды.

В настоящем разделе содержится перечень мероприятий по территориальному планированию (мероприятий) с указанием последовательности их выполнения.

Очередность реализации генерального плана:

Первая очередь — 2024 г.

Вторая очередь — 2034 г. (расчетный срок).

### 3.1. Мероприятия по оптимизации административно-территориального устройства сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| с. Хворостянка |
| 1. | Исключение участка из границ населенного пункта, площадью 1,6 га расположенный с востока от пруда. | Первая очередь |
| 2. | Исключение участка из границ населенного пункта, площадью 4,3 га, участок расположенный под автомобильной дорогой | Первая очередь |
| д. Софьино |
| 3. | Включение в границы населенного пункта участка площадью 0.29 га, расположенного в южной части деревни | Первая очередь |
| с. Дубовое |
| 4. | Включение в границы населенного пункта участка площадью 0.87 га, расположенного в западной части села | Первая очередь |
| с. Ивановка |
| 5. | Исключение из границ населенного пункта участка площадью 31.4 га, расположенного в южной части населенного пункта | Первая очередь |

### 3.2. Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональному и градостроительному зонированию

Перечень мероприятий по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональному и градостроительному зонированию

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры |
| 1. | Максимальное сохранение сложившейся архитектурно-планировочной и объемно-пространственной структуры территории сельского поселения при обеспечении условий улучшения состояния окружающей среды градостроительными средствами | Первая очередь |
| 2. | Сохранение и развитие системы планировочных связей, обеспечивающей усиление связности территории внутри поселения | Первая очередь |
| 3. | Сохранение масштабности планировочных элементов сельского поселения | Первая очередь |
| 4. | Формирование структуры центров общественного значения в соответствии с сложившимся и планируемым транспортно-коммуникационным сельского поселения, градостроительными и природными особенностями | Первая очередь |
| Мероприятия по функциональному и градостроительному зонированию |
| 4. | Развитие жилой зоны: |
|  | 4.1. | Формирования зон индивидуальной жилой застройки в во всех населенных пунктах и развитие сложившихся общественных центров, включающих: объекты образования, торгового, культурно-развлекательного, коммунально-бытового и иного назначения. | Первая очередь |
|  | 4.2 | Реконструкция существующих учреждений общественно-делового назначения, имеющих степень износа свыше 50%. | Первая очередь |
| 5. | Развитие общественно-деловой зоны: |
|  | 5.1. | Формирование новых и развитие сложившихся общественных центров в населенных пунктах, включающих: объекты административно-делового, торгового, культурно-развлекательного, коммунально-бытового и иного назначения. | Первая очередь |
|  | 5.2. | Реконструкция существующих учреждений общественно-делового назначения, имеющих степень износа свыше 50% | Первая очередь |
| 6. | Развитие рекреационной зоны: |
|  | 6.1. | Создание в населенных пунктах развитой системы озелененных пространств с целью организации рекреационного и спортивного обслуживания населения с использованием прибрежных территорий | Первая очередь |
|  | 6.2. | Создание многофункциональной системы зеленых насаждений. | Первая очередь |

### 3.3. Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия местного значения на территории сельского поселения

В отношении объектов историко-культурного наследия регионального значения, расположенных на территории сельского поселения предлагаются следующие мероприятия:

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Содействие органов местного самоуправления муниципального образования проведению мероприятий по установлению границ территорий выявленных объектов культурного наследия. | Первая очередь |
| 2. | Содействие органов местного самоуправления муниципального образования проведению разработки и утверждению проектов охранных зон объектов культурного наследия, назначение режимов использования территорий в границах охранных зон. | Первая очередь |
| 3. | Контроль органов местного самоуправления муниципального образования за обязательным проведением историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению. | Первая очередь |
| 4. | Согласование работ по сохранению объектов культурного наследия, а также хозяйственной и строительной деятельности на территории сельских поселений с управлением культуры и искусства Липецкой области. | Первая очередь |

### 3.4. Мероприятия по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения

### 3.4.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |
| 1.1. | Водоснабжение площадок нового строительства рекомендуется осуществляется прокладкой новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов. | Первая очередь, расчетный срок |
| 1.2. | Сети водопровода принимаются из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб | Первая очередь, расчетный срок |
| 1.3. | Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии | Первая очередь |
| 1.4. | Реконструкция существующих водоводов в точках подключения новых районов с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей | Первая очередь |
| 1.5. | Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования | Первая очередь |
| 1.6. | Реконструкция существующих водонасосных станций и существующих водозаборов, с учетом увеличения их производительности | Первая очередь |
| 1.7. | Предусмотреть и благоустроить территорию зон санитарной охраны на водозаборах | Первая очередь |
| 1.8. | Произвести тампонаж не использующихся скважин для исключения опасности загрязнения используемых подземных вод. | Первая очередь |
| 1.9. | Установить на существующих водозаборах локальные установки по доочистке воды, для приведение ее в соответствие с нормами СанПиН 2.1.41110-02. | Первая очередь |
| 2. Водоотведение |
| 2.1. | Произвести изыскательские и проектные мероприятия по размещению и строительству системы канализации и очистных сооружений. | Первая очередь |
| 2.2. | Проектирование и строительство системы ливневой канализации и сооружений по очистке поверхностного стока. | Первая очередь, расчетный срок |
| 2.3. | Замена существующих самотечных коллекторов в точках подключения новых районов (с использованием новых технологий прокладки инженерных сетей). | Первая очередь |
| 2.4. | Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм с отводом через существующие сети канализации | Первая очередь |
| 2.5. | Самотечные сети канализации прокладывать асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из чугунных напорных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб | Первая очередь |
| 2.6 | Снижение водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий. | Первая очередь |
| 2.7. | Реконструкция очистных сооружений | Первая очередь |
| 3. Газоснабжение |
| 3.1. | Строительство магистральных газопроводов и газорегуляторных пунктов для районов нового строительства. | Первая очередь |
| 3.2. | Строительство и реконструкция котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на более новое, экономичное и энергоемкое с КПД > 90%. | Первая очередь |
| 3.3. | Поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для подземной прокладки полиэтиленовых труб. | Первая очередь |
| 3.4. | Поэтапный переход на использование сетевого газа объектов, потребляющих сжиженный углеводородный газ (СУГ). | Первая очередь, расчетный срок |
| 3.5. | Развитие системы газоснабжения поселения осуществляется в увязке с перспективами градостроительного развития поселения и района. | Первая очередь, расчетный срок |
| 4. Теплоснабжение |
| 4.1. | Применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как более дешёвого и экологического вида топлива. | Первая очередь, расчетный срок |
| 4.2. | Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов. | Первая очередь |
| 4.3. | Внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива. | Первая очередь, расчетный срок |
| 4.4. | Применение для строящихся тепловых сетей прокладки труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией). | Первая очередь |
| 4.5. | Использование для районов нового строительства блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки — автономные генераторы тепла, работающие на газе | Первая очередь |
| 5. Электроснабжение |
| 5.1. | Потребности в электроэнергии объектов, располагаемых на перспективных площадях строительства, принимаются, по мере реализации на них инвестиционных проектов | Первая очередь, расчетный срок |
| 5.2. | Переоборудование систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники | Первая очередь |
| 5.3. | Развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов | Первая очередь |
| 6. Связь |
| Развитие сетей фиксированной связи |
| 6.1. | Постепенный переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов. | Расчетный срок |
| 6.2. | Телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации. | Первая очередь |
| Развития телекоммуникационных сетей |
| 6.3. | Расширение сети «Интернет». | Первая очередь |
| 6.4. | Строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий. | Первая очередь, расчетный срок |
| 6.5. | Обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи. | Расчетный срок |
| Развитие сетей сотовой подвижной связи |
| 6.6. | Постепенная замена аналоговых сетей цифровыми. | Расчетный срок |
| 6.7. | Повышение степени проникновения сотовой подвижности | Первая очередь, расчетный срок |
| 6.8. | Увеличение числа абонентов | Первая очередь, расчетный срок |
| Развитие систем телевидения, радиовещания и СКТ |
| 6.8. | Переход на цифровое телевидение стандарта DVB. | Расчетный срок |
| 6.9. | Реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD. | Расчетный срок |
| 6.10. | Объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий. | Расчетный срок |
| Развитие почтовой связи |
| 6.11. | Техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи. | Расчетный срок |
| 6.12. | Улучшение скорости качества обслуживания. | Первая очередь |

### 3.4.2. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

Перечень мероприятий по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
|  | Ремонт дороги пос. Новый свет, ул. Луговая | первая очередь |
|  | Ремонт дороги с. Дубовое, ул. Октябрьская | первая очередь |
|  | Ремонт дороги с. Хворостянка, ул. Школьная | первая очередь |
|  | Ремонт дороги д. Софьино, ул. Лермонтова | первая очередь |
|  | Ремонт дороги д. Сергеевка | первая очередь |
|  | Ремонт дворовых территорий д. Софьино | первая очередь |
|  | Строительство пешеходных дорожек во всех населенных пунктах | первая очередь |
|  | Реконструкция и асфальтирование всех существующих грунтовых дорог внутри населенных пунктов | первая очередь |
|  | Реконструкция существующей улично-дорожной сети с целью увеличения ее пропускной способности | расчетный срок |
|  | Обустройство остановочных павильонов на сложившихся остановках общественного транспорта | первая очередь |
|  | Устройство парковок и автостоянок в общественных зонах населенных пунктов городского поселения | первая очередь |
|  | Организация и упорядочение пешеходного движения за счет развития пешеходных зон на территории населенных пунктов | первая очередь |

### 3.4.3. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда сельского поселения, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований, с учетом сложившегося архитектурно-планировочного облика сельского поселения | Первая очередь |
| 2. | Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Первая очередь |
| 3. | Комплексное благоустройство жилых кварталов | Первая очередь |
| 4. | Снос ветхого жилого фонда с последующим возведением индивидуальной жилой застройки на освободившихся территориях | Расчетный срок |
| 5. | Резервирование участков для индивидуального жилищного строительства общей площадью 4,78 га. в д. Софьино | Расчетный срок |
| 6. | Резервирование участков для индивидуального жилищного строительства общей площадью 1,1 га. в с. Хворостянка | Расчетный срок |
| 7. | Резервирование участков для индивидуального жилищного строительства общей площадью 3,9 га. в п. Новый Свет | Расчетный срок |

### 3.4.4. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| с. Дубовое |
| 1 | Реконструкция здания магазина для размещения летнего кафе | Первая очередь |
| 2 | Реконструкция здания клуба | Первая очередь |
| 3 | Размещение парикмахерской в здании клуба | Первая очередь |
| 4 | Резервирование территории под магазин ритуальных услуг | Первая очередь |
| д. Софьино |
| 5 | Строительство детской игровой площадки | Первая очередь |
| с. Ивановка |
| 6 | Строительство медпункта | Первая очередь |
| с. Хворостянка |
| 7 | Реконструкция здания столовой | Первая очередь |
| 8 | Реконструкция здания СДК | Первая очередь |
| 9 | Резервирование территории для размещения спортивной площадки | Первая очередь |

### 3.4.5. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально - складскими объектами и объектами промышленного производства.

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Экологическая реконструкция мехмастерской с сокращением санитарно-защитной зоны до 18м | Расчетный срок |
| 2. | Экологическая реконструкция птицефабрики с сокращением санитарно-защитной зоны до 170м | Расчетный срок |
| 3. | Создание сельскохозяйственного кооператива по закупке сельскохозяйственной продукции | Расчетный срок |
| 4. | Резервирование инвестиционной площадки для размещения сельскохозяйственного предприятия III класса опасности с максимально СЗЗ – 300м | Расчетный срок |
| 5. | Реконструкция здания инкубатора и санитарно-пропускного пункта для размещения гаража и парка по ремонту, техническому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники | Первая очередь |
| 6. | Создание птицеводческой фермы по развитию гусей | Расчетный срок |
| 7. | Строительство животноводческих комплексов КРС | Расчетный срок |
| 8. | Предприятия по производству и переработке сельскохозяйственной продукции | Первая очередь |

### 3.4.6. Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация мест захоронения

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка контейнерных площадок в д. Софьино | Первая очередь |
| 2 | Установка контейнерных площадок в с. Хворостянка | Первая очередь |
| 3 | Ликвидация полигона ТБО с последующей рекультивацией территории в с . Дубовое | Первая очередь |

### 3.5. Мероприятия по охране окружающей среды

| № пп | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| Атмосферный воздух |
| 1 | Произведение расчетов проектов СЗЗ предприятий и введение СЗЗ в действие, вид деятельности и класс опасности предприятий должны соответствовать заявленным требованиям. |
| 2 | Организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности. |
| 3 | Осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров. |
| Поверхностные воды |
| 4 | Строительство современных очистных сооружений; строительство централизованной системы водоотведения |
| 5 | Обеспечение сбора и очистки поверхностных стоков с территории жилой и промышленной застройки в населенных пунктах, в первую очередь на предприятиях по переработке сельскохозяйственной продукции |
| Подземные воды |
| 6 | Ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах |
| 7 | Проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды; |
| 8 | Изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния; |
| 9 | Обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки. |
| Почвы |
| 10 | Создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос; |
| 11 | Внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений; |
| 12 | Принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений |
| Обращение с отходами |
| 13 | Утилизация транспортных отходов |
| 14 | Утилизация производственных отходов |
| 15 | Разработка генеральной схемы санитарной очистки на территории поселения |
| 16 | Внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения; |
| 17 | Организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры |
| 18 | Заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта |
| Растительность и животный мир |
| 19 | Максимальное сохранение участков защитных лесных насаждений |

Мероприятия по охране окружающей среды должны проводиться на протяжении всех проектных этапов генерального плана

# Footnotes

Федеральный закон от 25.05.2002 №73-ФЗ  «Об объектах историко-культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации», ст.6, 33-39 (охрана), ст.40-47 (сохранение).